# 激光激发表面波测量表面缺陷深度的数值研究

### 论文摘要

为了研究声表面波与表面缺陷的作用机理,实现激光超声技术对表面微缺陷定量检测,本文采用有限元法首先分别研究了声表面波与缺陷前沿、缺陷后沿的作用,然后讨论了缺陷宽度的存在对缺陷前沿与声表面波作用的影响,最后通过分析矩形缺陷与声表面波的作用,给出了能定量表征表面缺陷的特征量。研究结果表明:RS波(特征点Q)后的振荡信号(特征点W、E)来源于透射表面波在缺陷后沿所产生的振荡。特征点Q的到达时间随表面缺陷深度或宽度增大都呈现微小的线性增长;特征点W、E的到达时间差随表面缺陷深度的增大呈线性增长,与缺陷宽度的变化无关。最后,根据特征点的到达时间实现了缺陷深度的定量计算。研究结果为表面缺陷的定量检测提供了理论依据。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 热弹性理论模型

- 2.1 有限元模型及理论基础

- 2.2 激光与材料的参数

- 3 计算结果与分析

- 3.1 声表面波与不同类型缺陷的作用

- 3.1.1 声表面波与沿缺陷前沿切割后的作用

- 3.1.2 声表面波与缺陷前沿的作用

- 3.1.3 声表面波与缺陷后沿的作用

- 3.1.4 缺陷宽度的存在对声表面波与缺陷前沿作用的影响

- 3.1.5 声表面波与表面缺口的作用

- 3.2 缺陷深度和宽度的变化对位移信号的影响

- 3.3 缺陷深度与宽度的计算

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陶程,殷安民,王煜帆,应志奇,束学道

关键词: 激光超声,有限元法,表面缺陷,声表面波

来源: 激光与红外 2019年01期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 宁波大学机械工程与力学学院,浙江省零件轧制成形技术研究重点实验室

基金: 浙江省自然科学基金项目(No.Q17E050012),宁波市自然科学基金项目(No.2016A610057)资助

分类号: TN249

页码: 42-50

总页数: 9

文件大小: 1622K

下载量: 114

### 相关论文文献

- [1].工业射线缺陷深度的定位分析[J]. 山东工业技术 2017(06)

- [2].基于脉冲相位的缺陷深度定量辨识[J]. 红外技术 2018(01)

- [3].工业射线检测缺陷深度定位研究[J]. 电焊机 2013(11)

- [4].激光瑞利波的时间依赖性探测表面缺陷深度[J]. 激光与红外 2017(06)

- [5].激光超声透射波表征表面缺陷深度的仿真研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [6].激光超声信号与缺陷定量检测机理研究[J]. 兵器装备工程学报 2019(02)

- [7].碳纤维复合材料内部缺陷深度的定量红外检测[J]. 物理学报 2012(14)

- [8].针对金属表面缺陷深度的激光超声检测研究[J]. 测试技术学报 2018(01)

- [9].基于双目视觉的缺陷深度测量方法[J]. 焊接学报 2016(11)

- [10].红外热波脉冲位相法无损检测缺陷深度方法研究[J]. 北京理工大学学报 2008(02)

- [11].铝蜂窝板缺陷的脉冲红外热成像检测[J]. 机械工程师 2020(06)

- [12].瑞利波检测钢结构表面缺陷深度数值研究[J]. 测试技术学报 2016(04)

- [13].复合材料缠绕层缺陷深度对CNG-2气瓶强度影响的研究[J]. 压力容器 2013(03)

- [14].复合材料调制热像检测的数值模拟[J]. 复合材料学报 2014(03)

- [15].预埋非接触钢丝拉拔成孔法检测套筒灌浆缺陷深度试验研究[J]. 施工技术 2019(09)

- [16].缺陷深度对低频交流励磁检测结果的影响[J]. 中国特种设备安全 2016(06)

- [17].基于雷-菲法的油气管道可靠性分析[J]. 辽宁石油化工大学学报 2013(02)

- [18].视差法及CIVA仿真在数字射线检测缺陷深度定位中的应用[J]. 无损检测 2019(05)

- [19].凹坑缺陷参数对连续管疲劳失效的影响研究[J]. 石油机械 2020(04)

- [20].透射法的红外热波缺陷定量检测研究[J]. 红外与激光工程 2016(02)

- [21].管道补焊强度有限元分析[J]. 焊管 2009(07)

- [22].高碳钢丝表面缺陷深度对扭转性能的影响[J]. 金属制品 2013(02)

- [23].基于对数二阶微分峰值法的缺陷深度测量研究[J]. 红外 2013(03)

- [24].激光超声探伤仿真及时频分析[J]. 电子世界 2013(19)

- [25].直升机金属结构缺陷深度统计分析[J]. 直升机技术 2018(01)

- [26].ABAQUS模拟分析预应力孔道灌浆缺陷深度测试[J]. 工程技术研究 2018(10)

- [27].管道射线检测时焊缝根部缺陷深度的定量计算[J]. 无损检测 2009(08)

- [28].腐蚀管道的剩余强度与可靠性分析[J]. 强度与环境 2008(03)

- [29].内压作用下有损镀锌钢管承载力研究[J]. 科技通报 2019(03)

- [30].红外快速缺陷检测的数值模拟[J]. 机电工程 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/15227305f98ef4390af119de.html