# 周期场驱动双通道四波混频的竞争与控制

### 论文摘要

采用密度矩阵方程,分析了倒Y四能级原子系统中相位周期场驱动的双通道四波混频(FWM)过程。数值分析结果表明:周期性相位调制的探测场可以调控两个通道的FWM信号,使之叠加或分离;选择不同的调制频率、调制系数及缀饰场强度,可使FWM信号出现抑制、增强或分裂。这种周期场驱动的调控方法有望用于光学非线性过程的优化及光信息处理。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 理论

- 3 数值结果及讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李院院

关键词: 非线性光学,四波混频,周期相位调制,缀饰效应,电磁诱导透明

来源: 激光与光电子学进展 2019年12期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 物理学

单位: 西京学院信息工程学院

分类号: O437

页码: 176-180

总页数: 5

文件大小: 3183K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].损耗对相敏四波混频过程量子压缩影响的理论研究[J]. 量子光学学报 2020(02)

- [2].DWDM系统非简并四波混频串扰的分析[J]. 物理学报 2009(02)

- [3].抑制光纤传输中四波混频效应的两种改进方法[J]. 激光与光电子学进展 2017(08)

- [4].基于纳米材料涂覆的光纤四波混频实验研究[J]. 实验室科学 2017(05)

- [5].基于级联四波混频系统实现信噪比优化的理论研究[J]. 光学学报 2017(07)

- [6].基于自适应算法的四波混频抑制技术[J]. 光电技术应用 2020(01)

- [7].级联四波混频系统中纠缠增强的量子操控[J]. 物理学报 2019(09)

- [8].空频复用光纤中四波混频过程的解析分析方法[J]. 物理学报 2019(11)

- [9].四波混频耦合振幅方程的模拟求解[J]. 南方农机 2018(11)

- [10].两种抑制光通信中四波混频效应的改进方法[J]. 电子设计工程 2019(07)

- [11].基于四波混频效应的太赫兹波产生研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [12].光纤传输系统中四波混频效应的数值研究[J]. 现代计算机(专业版) 2011(03)

- [13].利用四波混频布拉格散射实现频域布洛赫振荡[J]. 量子电子学报 2020(01)

- [14].基于四波混频的元素超精细光谱研究[J]. 量子电子学报 2011(03)

- [15].泵浦光偏振对简并四波混频信号影响的实验研究[J]. 量子光学学报 2010(04)

- [16].微结构光纤次芯中的四波混频过程[J]. 物理学报 2008(09)

- [17].四波混频的原理及在高激发态中的应用[J]. 物理通报 2009(04)

- [18].利用自发四波混频测量光子晶体光纤色散[J]. 光学学报 2012(01)

- [19].光子晶体光纤中多泵浦四波混频光谱增益特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2011(10)

- [20].DWDM系统四波混频噪声精确评估算法的研究[J]. 光通信研究 2014(02)

- [21].用简并四波混频法实现铷、铯、钾的同位素痕量测量[J]. 光学精密工程 2013(08)

- [22].基于原子-腔耦合系统下线宽压窄内腔四波混频信号的产生[J]. 量子光学学报 2017(04)

- [23].基于飞秒激光抽运的石墨烯包裹微光纤波导结构的级联四波混频研究[J]. 物理学报 2015(18)

- [24].光纤磁光效应对四波混频功率传递函数影响的理论和实验研究[J]. 光电子.激光 2014(01)

- [25].FSK-DWDM四波混频的研究[J]. 通信技术 2013(06)

- [26].基于光子晶体光纤中多抽运四波混频效应的新型光层组播技术[J]. 物理学报 2011(07)

- [27].TDM泵浦光纤拉曼放大器四波混频噪声的分析[J]. 光散射学报 2010(03)

- [28].DWDM混合光学系统中帧间和信道内四波混频效应的抑制（英文）[J]. 中国光学 2019(01)

- [29].基于量子拍的分子离解的研究[J]. 纺织高校基础科学学报 2010(01)

- [30].2μm波段基于四波混频宽可调的多波长激光器[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1558d134f25504393819003a.html