# 兆瓦级实心转子高速感应电动机通风系统分析

### 论文摘要

针对大容量实心转子高速感应电动机损耗密度大、散热困难的问题,以一台10 MW、10 000 r/min的空冷实心转子感应电动机为例,建立了其整体通风域模型,采用计算流体力学(CFD)方法对"两进一出"的通风结构进行了流体场仿真,并分析了通风系统内气体的分布规律;其次,以通风计算结果作为边界条件,基于流固耦合法对该电机定转子三维流体场和温度场进行了建模与求解,得到了温度分布;在此基础上,提出了一种新的"三进两出"通风结构,降低了该电机的最高温度,并通过有限元分析例证了CFD建模与计算结果的正确性;最后,分析了导风管管径、冷却气体类型、轴流风扇进风量对该电机温升的影响。结果表明,该电机采用三进两出的通风冷却结构散热效果更好,可使最高温度降低3.8℃、定子铁心和定子绕组的最高温度分别下降11.7℃和7.1℃。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 高速感应电动机整机通风计算

- 1.1 电动机主要参数及通风冷却系统结构

- 1.2 流体域的数学模型

- 1.3 流体域物理模型与边界条件

- 1.4 CFD计算结果

- 2 流体场与温度场耦合求解

- 2.1 物理模型与边界条件

- 2.2 材料属性

- 2.3 热源激励

- 2.4 温度场计算结果及其分析

- 3 通风冷却方案的改进

- 3.1 通风系统改进

- 3.2 温升计算结果对比验证

- 3.3 背部导风管尺寸对最高温度的影响

- 3.4 冷却气体类型对电动机温度影响

- 3.5 风量对电动机最高温度的影响

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩力,沈超凡,蔡瑞环,周光厚,王超

关键词: 实心转子高速感应电动机,通风系统,流体场,温度场,计算流体力学

来源: 电机与控制学报 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,东方电机有限公司研究试验中心

基金: 国家“111”计划项目(B08036)

分类号: TM346

DOI: 10.15938/j.emc.2019.07.005

页码: 38-45

总页数: 8

文件大小: 2018K

下载量: 186

### 相关论文文献

- [1].开槽实心转子电机的等效电路参数计算与性能分析[J]. 中国电机工程学报 2017(04)

- [2].开槽实心转子电机转子端部系数的计算与比较[J]. 电工技术学报 2017(15)

- [3].起重机软启动方式与实心转子电机的应用[J]. 科技展望 2014(18)

- [4].开槽实心转子电机磁场及性能分析[J]. 微特电机 2020(05)

- [5].三维分段分层法用于光滑实心转子异步电机参数计算与性能分析[J]. 电工技术学报 2016(23)

- [6].实心转子同步电动机起动过程研究[J]. 船电技术 2011(10)

- [7].实心转子感应电机研究与发展概况(下)[J]. 微特电机 2017(09)

- [8].实心转子异步电动机的设计研究[J]. 微特电机 2011(11)

- [9].笼型实心转子屏蔽感应电机电磁场及参数研究(二):二维多层电磁场模型及其解析计算[J]. 电工技术学报 2018(17)

- [10].光滑实心转子异步电机等效电路参数的二维计算方法[J]. 中国电机工程学报 2016(09)

- [11].笼型实心转子屏蔽感应电机电磁场及参数研究(四):等效电路参数有限元计算法及验证[J]. 电工技术学报 2018(21)

- [12].实心转子感应电动机高速运转性能分析[J]. 工矿自动化 2013(07)

- [13].笼型实心转子屏蔽感应电机电磁场及参数研究(一):等效电路及其参数分析[J]. 电工技术学报 2018(15)

- [14].10 MW高速实心转子感应电动机损耗计算与温升分析[J]. 电机与控制学报 2018(12)

- [15].转子材料和气隙对实心转子直线弧形感应电机性能影响[J]. 电机与控制学报 2012(10)

- [16].大小极环形绕组实心转子感应电机工作机理及电磁特性分析[J]. 电工技术学报 2019(09)

- [17].笼型实心转子屏蔽感应电机电磁场及参数研究(三):实用等效电路及其参数的推导[J]. 电工技术学报 2018(19)

- [18].交流电机数学模型及调速系统与实心转子永磁同步电动机齿槽转矩削弱方法研究[J]. 电子测试 2020(03)

- [19].实心转子永磁同步电机电枢反应磁场的谐波式解析解[J]. 防爆电机 2018(05)

- [20].自起动实心转子永磁电机性能分析计算与优化[J]. 电机与控制应用 2016(04)

- [21].实心转子电机参数解析计算的研究[J]. 微特电机 2015(07)

- [22].高压永磁同步电动机实心转子三维温度场分析[J]. 中国电机工程学报 2011(18)

- [23].不同转子结构高速感应电动机电磁性能分析[J]. 大电机技术 2018(03)

- [24].绝缘层对高压永磁同步电动机永磁体温升影响[J]. 哈尔滨理工大学学报 2011(01)

- [25].汽轮机中心孔转子与实心转子的性能对比[J]. 热力发电 2015(01)

- [26].汽轮机转子热应力在线监测模型研究[J]. 汽轮机技术 2008(06)

- [27].实心转子永磁同步电动机气隙长度与性能研究[J]. 微特电机 2008(04)

- [28].高压大功率异步起动永磁同步电机设计与分析[J]. 微电机 2015(06)

- [29].磁性槽楔对永磁电机转子损耗及温度场影响[J]. 电机与控制学报 2016(01)

- [30].实心转子笼型感应电动机电磁计算[J]. 大电机技术 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/15ad1f568b58d314e8311fc3.html