# 园林施工及养护管理的探究

海盐县李氏园艺工程有限公司浙江嘉兴314300

摘要：园林的施工与城市的发展有着紧密的关系，从表面上来看，园林施工与城市化是没有关系的，但是园林施工对城市化建设是有着重要影响的。园林施工技养护的方案关系着园林的建设和整座城市的形象，城市的形象得到保护，园林的隐性价值才能得到发挥，只有将园林施工与养护的改善措施做好，才能让园林建设的更好，要重视园林施工及养护的改善措施。

关键词：园林施工；养护管理；策略

1园林施工管理要点

1.1严格按照施工图纸开展施工

现代化园林施工工程的目的就是要按照设计要求进行艺术形式的创造，按照设计要求种植植被、设计园林布局等，园林绿化工程就是要根据施工设计要求艺术的种植植被并使之成活，总之就是通过各种方法让园林植被能够尽快的发挥绿化的作用。从这点可以看出，园林施工设计是绿化施工工程的关键点，园林绿化工程施工离不开设计要求，如果不按照设计图纸开展施工，很有可能改变原有的设计理念，影响施工绿化整体效果。所以说想要保证园林绿化工程的质量，必须要求施工人员熟练地掌握设计意图，在施工过程中及时的和设计单位进行沟通，必须严格的按照施工图纸开展施工。

1.2现场施工和施工放样

首先是施工区域的清理，在开展施工之前，要彻底地进行现场清理，清理现场石块、杂物以及垃圾等。其次翻地施工，通常情况下翻地深度保持在40cm以上，翻地完工之后地面土壤的高度要符合设计要求，一般要比园林路边花槽低5cm，并且土壤高度必须有利于园林植物灌溉和排水。最后是挖坑施工，根据园林苗木的根茎来确定坑的深度和大小，如果园林土质太差还需要在施工过程中流出一定的施肥空间。园林现场施工放样有土方放样和种植放样两种，土方放样施工技术主要就是利用现场地形以及平整场地进行放线，使用最广泛的放样技术就是方格法，种植放样技术需要根据不同的栽种方式选择整体式、自然式或等距离弧线施工技术。

1.3加强施工工序质量管理

首先，必须重视园林土壤处理工作，施工之前对土壤进行理化性质化验分析，例如酸碱度、透水性、透气性、持水性等，同时配合土壤消毒、施基肥以及客土等措施，严格地按照相关要求进行。其次，定点防线工作要求位置的精准性，标记明显，种植穴要明确中心点位置，种植槽要标明边线，对于特殊情况要根据施工现场状况做出合理调整。园林基层完工之后，需要在边桩周围以10cm为间隔距离进行定点放线，同时边线位置要放置10cm高度的挡板，画好标高线，必须完成对各个控制点的标高复核才能进行下一步施工。再次，种植穴以及种植槽等的挖掘施工要根据园林要求苗木的根系、土球直径、土壤状况等进行合理调整，对于土质相对较差的种植穴，要比平常的种植穴深，同时要配合施肥基肥以及客土作业，为植被生长提供良好的环境，挖穴位置必须准确，根据事先设定好的灰点向周围进行挖掘，通常情况下带土的植物根茎所需要的坑要比土球大20cm左右，坑的深度要比土球高出10~20cm。一般情况下，除去园林外形道路树木的坑意外，其余的坑在开挖的时候都尽量选择圆形，并且要保证坑的上下口径大小一致，通常按照直上直下的桶状进行挖掘，尽量避免出现填入不实或者是窝根的现象。最后，严格把控苗木质量关，考虑的因素有苗木品种、高度、干劲、土球大小以及根系发育状况等。根据设计要求选择优良苗木，一般情况下进场苗木规格和设计要求的规格误差不能超过5%，为了不影响苗木的成活率，不同的苗木在种植前都要选择合适的保存措施。

1.4园林土方工程施工技术

对于机械设备无法完成的位置需要配备人工来完成，根据施工工程量选择合适的设备，必要的情况下需要采取防护措施，同时针对土方开挖过程可能出现的道路和管线等下沉和变形现象，要进行实时的观测。园林填土工程要采用分层摊铺的技术，每一层的厚度要求在60cm以内，填土完工之后表面要进行拉线找平，超出规定高度的位置要及时的铲平，并且回填土施工要根据规定分层夯压密实，压实后的干土密度合格率保持在90%以上。土方回填施工首先要将挖出的地面铲平，合理控制地面平整度变化（变化率控制0.05左右），之后根据园林每一个控制点的规划设计坡度进行找坡，找坡过程要求施工人员合理的考虑到场地中存在的各种设施，确定好铺装工程边缘的连接技术措施，然后合理调整每一个控制点的地面标高。土方填挖也需要按照分层碾压的技术方法，开挖过程中要将挖出的栽种植物的土壤反之在场地旁边，方便树木栽种过程使用。

2城市园林工程建设中后期护养工作的要点

2.1病害虫防治

园林建设工程的后期养护工作与其他建设工程的后期工作存在明显的不同，这主要就是因为园林建设工程后期养护工作的主要任务就是照顾相关绿植，而绿植的成活情况以及实际质量受到较多的因素影响，如天气、气候、肥料等。后期养护工作中最为重要的工作就是相关绿植的病害虫的防治工作，绿化苗木最主要也是最容易发生的虫害就是天牛和木虱，最主要的病害有根腐病、白粉病等。病虫害一旦发生且没有及时的防治工作，则会造成不可估计的损失，因此在进行园林后期的养护工作时，一定要聘请相关的专家定期鉴定和采取科学、合理的措施及时防治病虫害的发生。

2.2水、肥工作要到位

园林建设工程的后期养护工作中，绿植的水、肥工作也是极为重要的工作之一。绿植的生长离不开水分，因此园林建设工程的后期养护工作中较为常见的就是绿植的灌溉工作，但绿植的灌溉工作并不只是没有技术含量的盲目浇水，过于频繁或过少的浇水都会严重影响绿植的生长。绿植施肥的工作也是同样的道理，过多的肥料或不适合的肥料会降低绿植的生长速度甚至造成绿植死亡，因此我们在进行绿植的水、肥工作中，一定要结合植物的种类和绿植实际生长的土壤的具体情况制定合理的水、肥计划，从而更高效地完成绿植的水、肥工作，更有效的促进绿植茁壮的生长和保证后期养护工作的实际质量。

2.3植被修剪

园林植被的修剪要求掩护人员必须根据植物生长特性以及园林整体设计理念进行，例如园林植被修剪的整体美观要个设计意图相协调，保证植被修剪一方面不会影响到植物的正常生长发育，另一方面注重美观。

2.4园林养护人员综合素质的提升

园林养护人员是影响园林植被养护整体效果的关键因素，同时养护人员专业素质的高低也会影响园林的整体管理效果，所以必须重视养护人员专业技能的培训，相关的单位要制定定期培训计划，培训内容主要是植物养护和园林养护方面的知识，同时为了配合培训工作的开展要制定严格考核制度，促进养护团队专业知识以及综合素质的提升，为园林养护提供人员支持。

3结论

城市园林不仅改善了城市实际的生态环境，在很大程度上美化了城市的环境，是城市的文明和文化的象征，而且也明显提升了人民的生活质量，给予了人民足够的放松的空间和美的享受，因此我们必须高度重视起来我国的城市园林建设工作的实际质量。虽然由于我国城市园林建设的工作发展时间不长，相关的工作经验还存在一定的欠缺，但是在我国众多园林工作着的不懈努力下和我们不断发现城市园林工程建设工作中存在的问题并及时采取有效的改善措施，我国的城市园林建设工程的实际工作质量终将会实现质的飞跃。

参考文献

[1]李洋.谈园林施工的技术管理与后期养护[J].黑龙江科技信息,2016,02:234.

[2]张纹英.城市园林施工及养护管理策略[J].现代园艺,2016,08:189-190.

[3]单永华.园林施工及养护管理的特点与有效措施[J].现代园艺,2016,10:182.

[4]陈明福.论园林施工与养护管理的结合[J].四川建材,2016,05:156-158.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/16165cc5197a1c9b1ca26c73.html