# 在房屋建筑工程中结构转换层的施工技术姜存国

山东兖州建设总公司山东兖州272000

摘要：就目前而言，在房屋建筑工程中结构转换层施工技术得到了广泛应用，不仅提高了房屋建筑工程质量，也增强了房屋建筑工程的应用价值，从属性上分析，结构转换层需要实现不同结构之间的转换，这样方可保证施工质量与施工效率，对发挥建筑工程功能而言具有重大现实意义，故此本文着重分析了结构转换层施工技术在房屋建筑工程中的合理应用。

关键词：房屋建筑；结构转换层；施工技术

时代在不断发展，社会在不断进步，现如今人们对房屋建筑工程功能需求演变得越来越重要，比如像工程下部为商铺，上部为居住，因为两个部分对建筑工程空间的要求有所不同，所以往往会需要采取不同的结构，进而应用到结构转换层。结构转换层施工技术在房屋建筑工程中的应用具有重大推动作用，加强分析与探究可以减少各类质量问题的发生，推动房屋建筑工程的有效性与全面性。

一、结构转换层的基本概述

从整体角度分析，在当前房屋建筑中应用结构转换层已经成为了关键的所在，可满足日益复杂建筑结构所产生的承重需求，无论从宏观角度还是微观角度分析，在房屋建筑中结构转换层均发挥了重要的作用。特别是在高层建筑中，结构转换层可以作为承重结构的过渡带，提高了高层建筑的整体性与稳定性，正因为如此，在房屋建筑中结构转换层的结构具有复杂性与多样性，主要的构件往往需要有上部楼层的承重设计加以决定，主要包括梁式、板式结构等，并且在构建以及结构形式的选择方面，同样需要以上部楼层设计作为主要依据，从某个角度分析，转换层结构可以提高建筑物的抗震性，也能够增强建筑物的工程质量，保证其安全与稳定。

二、房屋建筑中结构转换层的应用

（一）结构转换层的模板施工技术

1、一次性模板支撑技术

通常情况下，在房屋建筑工程中结构转换层模板施工技术往往会根据转换层的位置加以调整，一次性模板支撑技术可以在转换层所处楼位置比较低的建筑中加以应用，主要的特点是可以直接与地面进行连接，形成支撑，但是在整个工程过程中往往会需要这么多的支撑材料，导致成本较高，虽然施工工艺，难度比较低，施工流程比较简单，可以有效的缩短施工工期，然而在施工中还需要根据实际的情况加以选择。

2、荷载传递施工技术

荷载传递施工技术可以将楼板作为受力体，一般而言，在工程施工中荷载传递施工技术是通过优化设计将支撑系统传递给楼板的，这样一来，楼板需要具备一定的承载力，甚至还需要专业计算机与设计加以计算，且与一次性模版支撑技术相比较，工艺流程较为复杂。

3、埋设型钢施工技术

与其它的施工技术相分析，埋设型钢施工技术在转换层模板施工的过程中需要在转换梁中设置钢桁架的埋设，以此形成整体结构系统，对荷载加以支撑，并且还需要对转换梁进行一次性浇筑施工，在整个施工过程中，最为主要的内容便是要保证上下层之间转换层的位置一致，如此一来才能提高受力效果与整体的稳定性。

（二）结构转换层混凝土施工技术

1、分层浇筑施工技术

从理论上分析，转换层楼板的浇筑厚度比较厚，所以一般会采取分层浇筑的方式，需要根据实际的情况对层数与层厚加以确定，另外在分层浇筑的时候，需要避免产生水化热现象，加强对水化热问题控制，做好原材料的合理选择，尽可能选择优质材料，利用实验确定最佳的材料配比方案，这样可以减少混凝土裂缝现象的发生。

2、连续浇筑与振捣

在整个混凝土施工过程中，需要保证各层浇筑的连续性，其中可以采取对称性浇筑方法，主要是按照相同的速度从两侧同步进行施工，并且还要对下部脚手架的受力对称性加以调节，保证施工过程中出现侧向位移。还有一点是在浇筑的过程中要对混凝土进行振捣，选择有效的振捣器，保证混凝土内部的均匀性与密实性，这样一来同样可以减少裂缝的发生，与此同时还要保证结构表面水泥浆的厚度符合标高的要求，如果对于超出标准厚度的现象，在初凝之前需要做好刮平处理工作，在终凝之前需要做好碾压工作，这样可以促使裂缝出现收缩与闭合等现象。

对于混凝土结构进行养护，在转换层混凝土浇筑完成之后，要做好养护工作，其中最为常见的养护方式包括三种，另一种是蓄水养护，主要是打混凝土处理，之后在表面洒水养护，第二次内部降温，是在混凝土的结构内部埋设冷却循环水管道，将水化热所产生的温度及时挡出，保证其温度的均衡性，第三，是蓄热保温，但身份的时候采取保湿养护的措施，在降温的时候要利用覆盖需要层的方式进行保温养护。

（三）转换层钢筋安装施工技术

从性质上分析，钢筋是房屋建筑转换层结构中不能或缺的一部分，对转换层起到了支撑与连接的作用，其安装施工技术的好坏也关系到了结构转换层施工的效率，在钢筋的安装施工中需要对施工工序进行把控，严格按照相应的规范制度进行安装，在施工之前还需要对钢筋材料的质量与规格加以检查，保证材料符合施工要求。其中在安装钢筋的时候需要遵循的流程包括：分层暗梁下部到板低，然后再到钢筋的支架，再到纵向钢筋，然后安装相应的套箍筋等，做好板面双层钢筋，其中如果没有严格按照施工流程，往往会对其整体性造成影响。除此之外，还在钢筋安装之后进行连接，保证连接的质量，要对钢筋的型号与连接要求加以把握，可以采取锥螺旋连接或者套筒冷挤压的方式，这样一来可以保证其科学性与可靠性。

（四）结构转换层预应力施工技术

为从根本上提高房屋建筑结构转换层受力的良好性，需要在转换层的厚板中配置双层双向预应力筋，这样一来则需要对预应力施工技术提出一定的要求，笔者认为在预应力施工中需要严格按照相应的标准对波纹管敷设，另外在使用之还需要对其质量与性能加以检查，如果发生破裂现象需及时摒弃，不可继续使用，此外为减少水分对波纹管所造成的腐蚀侵害，要利用防水袋对波纹管进行缠绕，起到保护的作用。还有一点是在混凝土浇筑施工之前，要做好预应力的穿入操作，在浇筑施工的过程中对钢筋进行反复轻拉，保证孔道的畅通性，在穿入完成之后要做好外观检查与灌水实验，最后一点是要通过张拉的方式，进行预应力筋的张拉操作，按照规范进行孔道灌浆一次，提高预应力的施工质量与效率。

三、结语

在房屋建筑中应用结构转换层已经成为了当前的主要方式，其中施工单位需要对其加强认识，进一步明确转换层施工的特殊性与复杂性，严格按照实际的发展情况，明确不同施工技术下的施工要点，保证施工环节的质量完的善，这样一来才能真正推动房屋建筑施工的整体性与稳定性，其中根据对本文的分析与了解，可以得出两点结论：第一是在房屋建筑施工过程中，结构转换层所涉及到的施工内容比较多，其中如果有一个环节施工不规范，那么则会对整个施工质量造成影响，所以在施工之前需要做好管理与部署工作，必要的时候，需要对转换成支撑系统的设计加以分析，严格按照设计要求进行参数设计，保证转换层施工质量的完善性；第二是在房屋建筑工程中结构转换层所采取的技术比较多，且专业性比较强，比如像模板施工、混凝土施工、钢筋安装等等，这种情况下施工单位同样要按照相应的规范要求加以施工，对于施工参数加以把握，减少参数误差的发生。

参考文献：

[1]杨占玺.在房屋建筑工程中结构转换层的施工技术[J].四川水泥,2016(04):194+191.

[2]柳东波.高层建筑混凝土结构转换层施工技术探究[J].技术与市场,2017,24(05):165+167.

[3]韩宗保.高层建筑混凝土结构转换层的施工技术分析[J].建筑知识,2017,37(12):76-77.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/164f59eaf7d00f8def25798e.html