# 混凝土结构实体检测措施及质量监控叶忠孝

浙江中冶检测技术有限公司浙江温州325006

摘要：混凝土结构实体检测措施及质量监控措施的有效应用，可以让混凝土结构实体质量得到保证。本文首先对混凝土结构常见问题进行分析，然后针对问题产生的主要原因，对混凝土结构实体检测措施进行分析，提出几点混凝土结构实体质量监控措施，希望可以对业内起到一定参考作用。

关键词：混凝土；结构实体；检测措施；质量监控

随着社会经济的快速发展，我国建筑工程行业规模迅速扩大，在建筑工程建设过程中，混凝土得到了广泛应用。但就目前来看，在我国混凝土工程建设中，如裂缝问题、强度不足问题等多有存在，这会延误建筑工程施工进度，对建筑工程施工质量造成影响。

1混凝土结构常见问题

混凝土结构实体常见问题主要表现为混凝土裂缝、混凝土强度不足等，混凝土结构实体具有复杂性，结构实体问题在我国建筑工程中多有存在，这会对混凝土正常使用以及建筑工程建设质量造成不利影响，可以对此类问题产生的主要原因进行分析。

1.1配比不科学

在混凝土结构实体中，配比不科学的现象普遍存在。一般情况下，建筑工程混凝土配比设计通常需要通过科学实验来进行确定，并根据现场环境进行有效调整。其主要表现在场地混凝土含水率不准确、水灰比控制不科学等方面。此类问题的存在会影响混凝土结构强度，对其正常使用造成不利影响[1]。

1.2搅拌不合理

在部分混凝土建筑工程建设过程中，存在着搅拌机搅拌时间控制不足的主要问题，这主要是因为设计不合理，操作人员操作经验不足等。在手动控制前提下，混凝土搅拌时间随机性会增强，如果搅拌不足，就会让混凝土出现离析现象、渗滤现象。为规避此类问题的出现，建设单位需要对策略进行改进，对各个环节混合时间予以明确，针对混凝土用途以及搅拌机科学性，外加剂是否添加等情况，对搅拌时间进行合理设计。

1.3养护不及时

在部分建设工程中，在混凝土结构实体方面，存在着养护不及时、养护时间不足等问题，部分建设施工单位为让工程建设周期得以缩短，会忽视混凝土养护工作。与此同时，部分施工单位会选择应用无盖浇水混凝土养护方法，这会让混凝土湿度无法和规定要求相符，无法保证湿润长期性，这会让混凝土出现失水现象、水化不完全现象，进而对混凝土结构实体强度造成影响。

2混凝土结构实体检测措施

在混凝土结构实体检测中，主要包含无损检测措施、半损伤检测措施以及无损检测措施这三种类型，损伤检测主要包含了砂浆切片法、点荷载法等；半损伤检测方法主要为渗透法等。顾名思义，此类方法的应用都会对混凝土结构实体质量、强度造成不利影响，因此，在本文中，主要介绍混凝土结构实体无损检测措施。

2.1回弹法

回弹法主要是对混凝土表面硬度进行测定的方法，通过回弹法，可以对抗压强度进行推算。回弹法在应用过程中，其具有方法掌握难易度低、仪器构造较为简单、投入成本低、检测效率高等优点，且对其检测结果造成不利影响的因素相对较少，现阶段，此种方法已经在国际建筑行业中得到广泛认可。在具体应用中，通常使用弹簧驱动重锤，利用传力杆，对混凝土表面进行弹击，对反弹距离进行测算，利用反弹距离除以弹簧初始长度，可以得到回弹值，进而明确混凝土结构实体强度，构建混凝土强度和回弹值的测强曲线。值得注意的是，碳化深度会对表面硬度造成影响，会影响回弹值，需要对此予以考量[2]。

2.2超声法

在无损检测技术中，混凝土超声检测措施占有重要意义，其主要是应用声学原理对混凝土结构强度进行检测，超声法具有操作简单、设备易操作、探测距离长、探测效率高等优点。在具体应用中，需要明确混凝土中超声波传播速度与混凝土强度具有影响关系，通常情况下，声速会随着混凝土强度的提高而提高，依照声速可以对混凝土强度进行反推。

2.3综合法

混凝土质量以及混凝土强度具有多种影响因素，如混凝土塑性、弹性、孔隙量、材料结构等要素均会对其造成影响，使用单一物理指标很难对此类要素影响进行全面反映。对此，在对混凝土实体结构进行无损检测时，可以采用综合法进行检测，利用多指标对混凝土情况进行综合反映。利用多种物理参量构建起和混凝土强度具有联系的多维关系，如结合压痕深度法、回弹硬度法、超声波声速法、共振频率法等；如结合拉拔力、回弹值、成熟度以及压痕深度法等。当前，利用回弹仪以及超声仪的超声—回弹法得到了广泛应用，和单一方法相比，综合法具有两种主要优点：（1）可以让混凝土强度受到抵消的因素得到有效规避，可以让测强曲线可信度得到有效提升，让测试误差得到降低，让测试精度得到提升；（2）可以让混凝土塑性、弹性得到反映，可以让表层状态与内部构造变得更为清晰，保证混凝土质量，让单一法存在的不足得到弥补[3]。

3混凝土结构实体质量监控

3.1材料选用

在混凝土结构实体质量监控中，需要对材料选用工作予以高度重视，重点管控方面主要为：（1）水泥与矿物掺合料。需要保证水泥与矿物掺合料符合相关保准规定，可以让建设施工标准要求得到满足，就活性而言，Ⅰ级粉煤灰活性比Ⅱ级粉煤灰要高，且应用Ⅰ级粉煤灰可以让用水量得到有效减少，如果为冬季施工，需要对水泥用量予以提升。（2）骨料。在骨料选择中，可以对5mm到25mm连续级配碎石予以合理应用，并保证其含泥量不高于1%，压碎指标不高于10%。（3）水。需要对用水量进行科学控制，如果在冬季施工，可以对热水搅拌方式予以应用。

2.2配比控制

在配比控制过程中，需要对工程施工特点进行全面考量，保证配比科学性。在施工过程中，如果发现现场底板混凝土钢筋绑扎间距相对较小，那么为让混凝土施工性能得到保证，需要微调骨料级配，让粗骨料中小粒径颗粒所占比例得到提升，让施工工作得到顺利开展。除此之外，需要保证配比可以让混凝土拌合物工作性能、强度、凝结时间以及状态与相关要求相符[4]。

2.3冬季施工控制

季节会对实体结构造成影响，尤其是冬季施工。为做好施工质量监控工作，首先，需要科学开展原材料入场检测工作，生产站点需要根据混凝土需求对供应量进行有效规划，在生产工作开始前一周，应对原材料进料工作进行有效组织，保证在材料入仓之前经过合格检验；其次，需要针对环境因素对原材料温度、环境温度、混凝土温度以及水温进行有效记录，确保出厂、入模温度与质量要求相符；然后，需要在生产过程中，针对生产设备，需要适量使用热水完成预热工作，防止温度对混凝土造成影响，同时，需要安排专业工作人员检测砂石含水量，对生产配合比进行有效调整；最后，需要对混凝土扩展度以及坍落度进行有效检测，在混凝土具有稳定状况后，需要依照1h的周期对其进行检测，一般情况下，其坍落度在200mm~240mm之间，扩展度在500mm~600nn之间。

2.4浇筑养护控制

在浇筑工作开始之前，需要对模板钢筋污垢、积水予以清除，在浇筑过程中，应保证坍落度与浇筑要求相符；在养护工作中，需要将浇筑、覆盖工作同步进行，可以利用棉毡、塑料薄膜对其进行覆盖，让热量散失得到减少，保证混凝土强度，对内外温差进行有效控制，避免有裂缝现象出现。经过测试，如果发现温度无法让指标要求得到满足，需要对保温养护措施进行及时调整[5]。

结束语：

综上所述，配比不科学、搅拌不合理以及养护不及时是造成混凝土结构问题的主要原因，通过采用回弹法、超声法以及综合法的无损检测措施，并做好材料选用、配比控制、冬季施工控制以及浇筑养护控制工作，可以让混凝土结构实体质量监控工作得到有效完成，进而为整体建设质量提供保证。

参考文献：

[1]廖仕勉.论建筑混凝土结构实体检测及检测要点[J].建材与装饰,2019(08):55-56.

[2]杨世发.混凝土结构实体强度现场检测技术探讨[J].居舍,2019(01):26.

[3]李娜.混凝土结构实体检测的回弹[J].城市建设理论研究(电子版),2019(01):140.

[4]李继光.混凝土结构实体检测常见方法及利弊分析[J].设备管理与维修,2018(21):122-123.

[5]刘贞.混凝土结构实体检测措施及质量监控[J].建材与装饰,2018(43):60-61.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/166c3ebdfdfaf5984fb13772.html