# 基于改进Canny算子的铁路扣件定位方法

### 论文摘要

边缘特征是铁路扣件定位及缺陷分类的重要依据.针对传统Canny算子人为设定高低阈值会影响边缘检测效果,以及对多余信息消除能力较弱等缺点,提出一种轨道扣件边缘定位的改进Canny算子算法.首先,改变梯度幅值计算,除考虑水平和垂直两方向外,再增加计算45°与135°方向的梯度幅值,以有效避免边缘间断;其次,采用二维最大类间方差算法确定最优阈值以消除伪边缘,并以此进行Canny算子优化.仿真表明,该方法有效优化了Canny算子,能够准确检测所确定目标的真实边缘,在光照不均匀条件下的效果尤其突出,且具备较强的自适应性与抗噪能力,可基本消除因伪边缘而影响Hough变换的直线提取性能,定位准确率可达99.3%.

### 论文目录

- 1 改进的Canny算子

- 1.1 传统Canny算子

- 1.2 梯度计算

- 1.3 二维Otsu算法求取阈值

- 2 基于Hough变换的直线提取定位

- 3 实验结果分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邹逸,顾桂梅,张军平

关键词: 铁路扣件定位,改进算子,二维阈值法,变换

来源: 兰州交通大学学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 铁路运输,计算机软件及计算机应用

单位: 兰州交通大学自动化与电气工程学院,兰州交通大学光电技术与智能控制教育部重点实验室,甘肃省人工智能与图形图像处理工程研究中心,兰州交通大学

基金: 甘肃省自然科学基金(1610RJZA055)

分类号: TP391.41;U216.3

页码: 72-77+94

总页数: 7

文件大小: 1114K

下载量: 162

### 相关论文文献

- [1].基于Canny算子的透明物质缺陷检测[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(24)

- [2].基于Canny算子的福橘图像边缘检测研究[J]. 东南园艺 2018(06)

- [3].改进Canny算子在列车车轮踏面损伤检测中的应用[J]. 铁道科学与工程学报 2018(08)

- [4].基于类间方差的图像Canny边缘提取改进[J]. 信息技术 2018(01)

- [5].Canny算子检测焊缝的GPU并行加速研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [6].基于Canny算子的二维最大熵阈值分割算法[J]. 上海电机学院学报 2018(03)

- [7].改进的Canny算子边缘检测算法研究[J]. 软件导刊 2018(10)

- [8].用于Canny算子边缘检测的广度优先算法研究[J]. 计算机技术与发展 2018(06)

- [9].基于改进的Canny算子在火焰图像边缘检测的应用研究[J]. 电脑知识与技术 2018(21)

- [10].基于Canny算子和FFT的非接触图像振动测量研究[J]. 机电工程 2019(11)

- [11].基于Canny算子的浮选气泡形态特征参数提取[J]. 中国矿业 2018(08)

- [12].用Canny算子和二值化滤波的光纤几何参数测量[J]. 光学技术 2018(05)

- [13].改进的Canny算子在裂缝检测中的应用[J]. 电子测量技术 2018(20)

- [14].基于改进Canny算子的医学图像边缘检测算法[J]. 软件导刊 2019(02)

- [15].基于Canny算子的椭圆拟合算法在数字相机标定中的应用[J]. 计量技术 2019(03)

- [16].基于数学形态学预处理的Canny算子边缘检测算法[J]. 菏泽学院学报 2019(02)

- [17].基于Canny算子的轨道板伤损自动识别方法[J]. 上海铁道科技 2017(04)

- [18].基于改进Canny算子的磁共振T_2加权图像边缘检测方法研究[J]. 中国医学装备 2018(12)

- [19].基于Canny算子的C-V水平集模型[J]. 计算机技术与发展 2019(07)

- [20].基于Canny算子改进的边缘检测算法[J]. 科学技术创新 2018(27)

- [21].基于Canny算子的IC卡字符边缘检测及分割的研究[J]. 计算技术与自动化 2018(03)

- [22].改进Canny算子的图像边缘检测算法[J]. 福建电脑 2019(05)

- [23].基于Canny算子的转辙机缺口自动检测算法[J]. 铁道学报 2018(10)

- [24].基于Canny算子加权引导滤波的Retinex医学图像增强算法[J]. 计算机与数字工程 2019(02)

- [25].改进边缘检测算法在医学图像处理中的应用[J]. 山西电子技术 2011(03)

- [26].结合MNF变换和Canny算子的遥感影像变化检测[J]. 计算机工程与应用 2019(14)

- [27].基于自适应滤波的改进Canny算子图像边缘检测[J]. 现代机械 2019(05)

- [28].一种改进的快速虹膜定位算法[J]. 电脑知识与技术 2010(34)

- [29].基于Canny算子和Radon变换的轨道图像校正方法[J]. 计算机应用 2017(S2)

- [30].基于Canny算子的简化PCNN电力故障区域提取方法[J]. 红外技术 2019(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1676ea2670c4396260b8bace.html