# 面板堆石坝面板挤压破坏处理措施研究

### 论文摘要

分析总结国内外已建面板堆石坝在坝体变形控制、渗流控制等方面的成果,研究了混凝土面板接缝处挤压破损处理措施。在面板接缝处有填缝材料的情况下,面板坝轴向的相向位移明显增大,可见填缝材料使接缝保留了一定的变形能力,吸收了大量的挤压位移。使用钢度越小的柔性填料在极限范围内可吸收更多的挤压位移,但随垫层料侧向位移和面板法向分布力的增大,接缝处挤压位移相对于刚度较大的填料来说增长较快。达到压缩变形极限后,接缝处坝轴向相向位移超过0.5倍初始缝宽,面板后续的挤压应力增长较快,而轴向变形逐渐变小。钢度较大的填料则不容易发生变形,随着垫层料侧向位移和面板法向分布力的增大,相对于柔性填料其不容易达到压缩极限而发生硬化。

### 论文目录

- 1 国内外高面板坝面板挤压破坏分析

- 2 面板挤压破坏处理措施

- 2.1 面板破坏处理方法归结

- 2.2 基于有限元的面板接缝处理措施

- 3 计算结果与分析

- 3.1 面板应力应变分析

- 3.2 计算结果对比分析

- 3.3 工程措施建议

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 普洪嵩,雷红军,冯业林,方超磊,朱秀燕

关键词: 面板挤压破坏,子结构,有限元法,填缝材料,应力集中

来源: 人民黄河 2019年S2期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程

单位: 昆明理工大学电力工程学院,中国电建集团昆明勘测设计研究院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51869008),昆明理工大学引进人才科研启动基金项目(KKSY201704008)

分类号: TV641.43

页码: 69-71+84

总页数: 4

文件大小: 1999K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].白泥面板堆石坝变形三维仿真分析[J]. 工程技术研究 2019(23)

- [2].面板堆石坝面板开裂原因分析方法[J]. 价值工程 2020(15)

- [3].金佛山面板堆石坝施工期沉降特性分析[J]. 中国水利 2020(S1)

- [4].面板堆石坝变形与渗流安全指标[J]. 电力安全技术 2020(08)

- [5].面板堆石坝在断层影响区的实际运用分析[J]. 地下水 2019(06)

- [6].面板堆石坝提高抗震性能的实验研究[J]. 河南水利与南水北调 2018(04)

- [7].我国峡谷区面板堆石坝建设及研究进展调查[J]. 江苏水利 2016(11)

- [8].某面板堆石坝度汛方案及过流保护措施浅析[J]. 广东水利水电 2016(12)

- [9].某面板堆石坝优化设计研究[J]. 建材与装饰 2017(48)

- [10].锚固面板堆石坝的构筑方法及其稳定性分析[J]. 岩土工程学报 2016(S2)

- [11].镶嵌面板堆石坝应力变形特性研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(06)

- [12].基于静力特征的面板堆石坝设计方案比选研究[J]. 东北水利水电 2019(09)

- [13].基于土石方全过程动态监控的面板堆石坝施工技术研究[J]. 黑龙江水利科技 2017(12)

- [14].浅谈混凝土面板堆石坝的历史与发展[J]. 科技经济导刊 2018(10)

- [15].某面板堆石坝面板有限元分析[J]. 低碳世界 2018(09)

- [16].土石坝施工的质量控制与面板堆石坝施工[J]. 科技创业家 2014(04)

- [17].水利工程中面板堆石坝的关键技术[J]. 吉林农业 2013(09)

- [18].紫坪铺“5.12”震害对面板堆石坝抗震措施的若干启示[J]. 水电能源科学 2012(01)

- [19].浅议中国面板堆石坝发展与展望[J]. 价值工程 2011(22)

- [20].黄河上游面板堆石坝分析理论与方法研究会议召开[J]. 水力发电 2009(11)

- [21].面板堆石坝软岩料的应用分析[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [22].我国面板堆石坝建设技术居世界领先水平[J]. 大众科技 2008(05)

- [23].覆盖层上高混凝土面板堆石坝设计技术及应用研究[J]. 水电站设计 2020(01)

- [24].面板堆石坝地质影响因素分析[J]. 山西水利科技 2018(02)

- [25].混凝土面板堆石坝设计与实践关键技术研究[J]. 水利规划与设计 2017(01)

- [26].特别策划 中国混凝土面板堆石坝发展30年[J]. 水电与抽水蓄能 2017(01)

- [27].面板堆石坝软质砂岩主堆料工程特性研究[J]. 东北水利水电 2017(06)

- [28].面板堆石坝新型结构离心模型试验研究[J]. 岩土工程学报 2017(S1)

- [29].某电站面板堆石坝趾板混凝土施工[J]. 黑龙江科技信息 2012(28)

- [30].基于改进层次分析法的卡基娃电站面板堆石坝料场优化前后的风险评价[J]. 陕西水利 2011(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/168db669de98133dbe69bf16.html