# 露天矿台阶爆破对邻近巷道的振动监测及分析

### 论文摘要

为了准确分析台阶爆破振动作用下邻近巷道安全性问题,以某铁矿-68m台阶爆破为工程背景,在邻近爆区的巷道布置9个测点并进行爆破振动速度现场监测,研究爆破振动峰值速度在传播过程中的衰减规律并将实测振速值与理论振速值进行比较;利用希尔伯特黄变换方法对巷道监测的信号进行分解与变换处理,根据爆破振动信号能量的分布特征进一步对巷道安全性做出评价。结果显示:巷道内测点振动峰值速度集中于1～10cm/s且主频率变化范围在10～50Hz之间,符合爆破振动安全标准,同时结合爆破振动监测数据及回归分析确定了爆破振动衰减系数K、α,并验证实测振速值与理论振速值的相对误差分布在1.3%～3.8%之间,为巷道安全性预测提供参考。爆破振动瞬时能量谱出现5个峰值且在0.2s时刻达到最大,在0～0.2s时间段内不进行多段雷管起爆以达到减少瞬时能量集中分布的目的。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 台阶爆破振动监测内容

- 2.1 爆破振动峰值速度衰减理论

- 2.2 监测设备及测点布设

- 2.3 数据及处理分析

- 3 巷道监测信号的处理与分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董英健,郭连军,徐振洋,贾建军,常跃,宁玉滢

关键词: 露天采矿,台阶爆破,爆破振动,信号分析

来源: 中国矿业 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 矿业工程,工业通用技术及设备

单位: 辽宁科技大学矿业工程学院,鞍钢矿业爆破有限公司

基金: “十三五”国家重点研发计划“多层大空区安全处理与生产协同技术”资助(编号:2016YFC0801603),辽宁省自然科学基金“爆破作用下岩体损伤裂纹扩展机理及破碎形态控制研究”资助(编号:20170540456),辽宁省大学生创新创业训练计划项目“多次冲击下岩石损伤规律研究”资助(编号:201810146111)

分类号: TD235;TD322

页码: 128-132

总页数: 5

文件大小: 289K

下载量: 155

### 相关论文文献

- [1].基于灰色关联法分析中深孔台阶爆破大块率的主次因素[J]. 赤子(下旬) 2017(03)

- [2].巴润矿台阶爆破底盘抵抗线数值研究与应用[J]. 煤炭工程 2020(02)

- [3].巴润矿高台阶爆破最佳底盘抵抗线研究与应用[J]. 中国矿业 2020(S1)

- [4].双利铁矿台阶爆破空气间隔长度研究与应用[J]. 中国矿业 2020(06)

- [5].深孔台阶爆破法在道路爆破施工中的运用研究[J]. 黑龙江交通科技 2014(12)

- [6].露天台阶爆破毫秒延时间隔时间研究[J]. 工程爆破 2014(01)

- [7].露天台阶爆破设计方法探讨[J]. 科技资讯 2014(07)

- [8].露天矿高台阶爆破的数值分析[J]. 岩土力学 2013(S1)

- [9].露天深孔台阶爆破质量的模糊综合评价[J]. 爆破器材 2020(03)

- [10].露天深孔台阶爆破技术应用[J]. 四川水泥 2019(01)

- [11].孔间超短延时台阶爆破干扰降振技术[J]. 工程爆破 2019(03)

- [12].露天台阶爆破水雾降尘技术及效果评价[J]. 爆破器材 2018(01)

- [13].露天深孔台阶爆破技术应用[J]. 价值工程 2016(30)

- [14].露天煤矿高台阶爆破装药结构数值模拟分析[J]. 露天采矿技术 2016(09)

- [15].露天深孔台阶爆破炮孔测量技术探讨[J]. 金属矿山 2015(04)

- [16].关于露天矿高台阶爆破问题的几点看法[J]. 神华科技 2011(01)

- [17].基于三维模型的露天矿台阶爆破设计及其应用[J]. 现代矿业 2011(08)

- [18].复杂环境下市政道路路基石方深孔台阶爆破技术[J]. 建筑机械化 2019(03)

- [19].逐孔爆破在露天台阶爆破中的实践[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [20].逐孔台阶爆破设计与优化软件开发[J]. 爆破 2010(01)

- [21].矽卡岩性矿山露天台阶爆破破碎块度控制实践[J]. 甘肃冶金 2019(01)

- [22].基于三维激光扫描技术的台阶爆破自动设计研究[J]. 矿业研究与开发 2018(10)

- [23].鞍千矿台阶爆破对破磨影响的试验研究[J]. 爆破 2019(03)

- [24].深孔台阶爆破成本分析与控制[J]. 矿业研究与开发 2017(05)

- [25].自制空气间隔器在露天台阶爆破中的应用及效益[J]. 建材世界 2013(04)

- [26].台阶爆破岩石破碎平均粒径预测的支持向量机方法(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(02)

- [27].露天深孔台阶爆破质量评价管理体系建设[J]. 有色金属(矿山部分) 2017(02)

- [28].三维空间模型的露天台阶爆破专家系统及应用[J]. 黑龙江科技大学学报 2014(05)

- [29].露天铅锌矿中深孔台阶爆破优化措施[J]. 世界有色金属 2016(08)

- [30].高陡边坡露天深孔台阶爆破设计及监测[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/16d1538c92428db2ca887e25.html