# 变电网运行条件下虚拟同步发电机鲁棒控制参数设计

### 论文摘要

虚拟同步发电机(virtual synchronous generator,VSG)不仅能够主动参与电网的功率调节,还可以增加电力系统等效惯性和阻尼,从而改善电力系统稳定性。着重研究了变电网运行条件下VSG的鲁棒控制参数的设计问题。首先,分析了LC型VSG简化为L型的截止频率约束条件,并在此基础上建立了VSG的小信号模型,得出功率环解耦需要满足的相角裕度约束条件;然后,遍历所有电网工况下满足截止频率和相角裕度约束的控制参数(J,Dp)和(K,Dq)选择范围,以得到交叠区域,即鲁棒稳定区。最后,采用Matlab/Simulink仿真软件搭建一台10kVA的VSG仿真模型,并仿真验证了理论分析的正确性。研究表明,VSG的稳定性受电网电压的严重影响,且电网电压越高,系统越难稳定;所设计的鲁棒控制参数,能够确保VSG在整个电网运行条件下始终稳定。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴鸣,吕志鹏,秦岭,宋振浩,孙丽敬,赵婷,许骥,高娟

关键词: 虚拟同步机,参数设计,鲁棒,小信号模型,变电网条件

来源: 电网技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国电力科学研究院有限公司,南通大学电气工程学院

基金: 国家自然科学基金(51507158),国家电网公司科技项目(PD71-17-008)~~

分类号: TM341

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2018.2850

页码: 3743-3753

总页数: 11

文件大小: 2669K

下载量: 489

### 相关论文文献

- [1].鲁棒控制与内生安全[J]. 网信军民融合 2018(03)

- [2].中药糖析出自适应鲁棒控制[J]. 控制工程 2019(12)

- [3].无人机编队自适应鲁棒控制[J]. 电光与控制 2020(03)

- [4].变增益鲁棒控制在导弹姿控系统设计中的应用研究[J]. 战术导弹技术 2010(01)

- [5].空间站帆板驱动输入成型鲁棒控制[J]. 上海航天 2016(01)

- [6].基于混沌万有引力算法的制动缸自适应鲁棒控制[J]. 机床与液压 2020(19)

- [7].基于自适应鲁棒控制的测功机动态滑移率模拟[J]. 汽车工程 2020(10)

- [8].双向对拉扭绳的自适应鲁棒控制[J]. 控制工程 2017(03)

- [9].谐波驱动伺服系统的改进自适应鲁棒控制[J]. 浙江大学学报(工学版) 2012(10)

- [10].水下机器人姿态保性能鲁棒控制物理仿真研究[J]. 船海工程 2009(03)

- [11].变压吸附系统的鲁棒控制[J]. 自动化与仪器仪表 2019(12)

- [12].变结构神经网络自适应鲁棒控制[J]. 自动化学报 2010(01)

- [13].列车垂向振动的混合灵敏度H_∞鲁棒控制[J]. 现代制造工程 2017(05)

- [14].气动人工肌肉关节的饱和自适应鲁棒控制[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(06)

- [15].持续有界扰动系统的嵌套不变椭圆集鲁棒控制[J]. 计算机仿真 2020(04)

- [16].不确定离散网络控制系统的H_∞鲁棒控制(英文)[J]. 科学技术与工程 2013(25)

- [17].一类不确定时滞链式系统的鲁棒控制[J]. 安阳师范学院学报 2009(02)

- [18].交流伺服系统H_∞鲁棒控制混合灵敏度指标优化算法[J]. 江苏技术师范学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [19].风力发电系统的鲁棒控制研究[J]. 农村牧区机械化 2018(05)

- [20].组合航天器的姿态控制与结构鲁棒控制分配（英文）[J]. 控制理论与应用 2018(10)

- [21].基于压电作动与鲁棒控制的弯-剪耦合叶片挥舞失速颤振抑制[J]. 振动与冲击 2017(18)

- [22].电动助力转向系统H_∞鲁棒控制及其对操纵稳定性影响研究[J]. 现代制造工程 2016(09)

- [23].带有期望补偿的自适应鲁棒控制律设计及比较分析[J]. 测试技术学报 2012(01)

- [24].一类不确定奇异摄动系统的全局鲁棒控制[J]. 控制工程 2011(03)

- [25].汽车防抱死制动系统的H_∞鲁棒控制[J]. 汽车工程 2014(04)

- [26].船舶航向H~∞鲁棒控制[J]. 大连海事大学学报 2009(03)

- [27].基于干扰估计的直流电动机间接自适应鲁棒控制[J]. 上海交通大学学报 2015(09)

- [28].三维编队飞行模型建立及自适应鲁棒控制[J]. 重庆大学学报 2012(02)

- [29].一类不确定系统的变结构/H_∞鲁棒控制方案[J]. 机械科学与技术 2010(07)

- [30].天然气发动机怠速鲁棒控制[J]. 农业机械学报 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/17402a4ebd0c3561118af124.html