# 机电工程在电力安装过程中的重要性探究

南皮县自来水公司河北沧州061500

摘要：电力工程作为建筑工程中的一项大工程，是建筑工程中最重要的部分。由于电力工程波及的范围非常广，对于整个建筑工程都有影响，也关系到国家经济的发展。因此，一定要从根本上解决电力工程中出现的安全问题，避免危险状况的发生，使整个电力工程得到可靠的安全保障，进而使整个的电力工程都能够顺利地实施。

关键词：机电工程；电力安装；重要性

引言

随着我国社会经济的持续发展与人民群众生活水平的提高，尤其是城市化和农村边远地区的现代化推进，包括电力设备在内的基础设施工程建设越来越多。电力工程属于持久性工程，设备安装是工程项目实体形成的主要过程。近年来，面对市场需求的加大以及质量要求的提高，各施工企业必须认真做好质量管控的重要性，发现影响电力设备安装工程施工中质量问题出现的主要原因，采取切实有效的措施做好质量控制工作，让企业在市场竞争中始终处于不败之地，促进我国的电力事业取得长足发展。

1机电工程在电力安装过程中的重要性

1.1对电力安装工程质量的重要性

在一些电力安装项目中，机电工程一旦出现较为严重的问题，将会对整个电力安装系统产生不可估量的负面影响。所以，对于容易出现的问题的工序，施工单位要把问题作为把控的对象，进行严格的检测。在技术飞速发展的现在，信息化的检测方式已经取代了传统的检测方式，科学有效的方法渗透于整个电力安装的过程中。因此，在电力安装的过程中，管理人员要建立一套严格有效的包括交接班在内的检查制度，每个施工人员认真履行自己的职责，按照国家规定的建筑工程质量标准，开展相应的工作，确保电力安装的质量最优化。

1.2对电力安装工程安全性的重要性

在电力工程的安装进程中，对其安装工作的影响因素有很多，所选用的电气设备、施工人员的专业素养、电气设备质量不合格等等，都会致使电力施工的安全事故的发生。所以，重视在机电工程中电力安装工程施工中严格依据设计规范来选择检验合格的机器设备是迫在眉睫的责任。在施工过程中，强调施工人员的安全责任意识，制定完善的责任体系来加强机电工程施工的安全，确保后期电力工程工作的顺利进行。

1.3在电力安装工程所占的比重大

电力安装的特点有施工复杂、技术水平要求高、工期短等，电力的安装过程有采购、安装、调节试用、竣工验货等环节。在电力安装的过程中，机电工程所占的比例是最大的，在机电工程的设计施工中，电力安装的形式是照明线路是设计施工的开始环节、弱电、强电等有关照明设备的设计施工，对电力安装工程的构建、线路的检验的调试。

2电力工程中电气安装技术分析

2.1安装防雷接地装置

防雷概念自从国外引进到现在也有一二十年了，但是真正意识到防雷重要性的人并不多。有些人还认为防雷是可有可无的，被雷击自认倒霉，这种想法是有偏差的。防雷是一个系统工程，不是单独从哪一方面入手就可以解决问题的。简单来说，需要从内部防雷和外部防雷以及接地来整体考虑。为了解决教学楼顶端的避雷带水塔的防雷安全隐患，应在水塔的两旁安装合乎相应标准的避雷设施设备，如设施设备是避雷针，大小型号应为8m。微机房在防雷上也存在安全隐患，必须解决。应就近1.5m处开挖3000cm×50cm×50cm槽，每个500㎝打入200cm深的接地体（30cm×30cm镀锌角钢），用40cm×40cm镀锌扁钢焊接贯通涂防锈漆覆盖完成接地装置，接地电阻值≤4欧；用Φ10镀锌圆钢采用了PVC套管工艺做引下线分别将避雷针与接地装置连接。

2.2电缆的安装技术方案与实践要点

在对电缆进行敷设前，应当进行全面检查，桥架应当严格按照规范标准的要求进行安装，电缆通道要保持畅通，不得存在积水，检查金属部分的防腐层，看是否完整，电缆的型号、规格、电压等级是否与设计要求相符，外观有无明显的损伤迹象；电缆的放线盘应当安放妥当，钢轴的强度与长度应当与电缆的重量和宽度相匹配；在终端头附近应当预留出备用的长度，敷设过程中，严禁在电缆中间进行接头；在对电缆进行敷设时，应当确保电缆排列整齐，为防止交叉现象的发生，可对电缆进行固定，电缆拐弯的位置处，应当装设标志牌，并在其上注明线路编号，如果无编号，则应标明其型号、规格、起始地点；在对电缆终端接头进行制作时，要确保绝缘良好，附件的规格应当与电缆相一致，当剥切电缆开始后，应当连续操作直至接头制作完成，由此可缩短绝缘的暴露时间。

2.3配电柜的安装技术要点

（1）基础型钢安装。在对基础型钢进行安装的过程中，要对型钢进行调直处理，随后根据施工图纸的要求进行预制，并在成品上刷图防锈漆；依据施工图纸中给出的具体位置，将型钢架放置在预留的铁件上，然后进行找平、找正，并将型钢架、预埋铁件以及垫片用电焊的方式焊接牢固；基础型钢安装好后，应当与地线进行连接。

（2）配电柜安装。在配电工程中，配电柜应当安装在比较干燥且安全、易操作的区域内，安装过程中，要确保配电柜的底口与地面之间的距离在1.5m，采用明装的方式进行安装的配电柜底口与地面之间的距离应当为1.2m。在对配电柜进行安装时，应当严格按照施工图纸的要求进行布置，将配电柜安放在基础型钢之上，如果是单独的配电柜，只需要找正柜面及侧面的垂直度即可，若是成组的配电柜，应当在安装就位后，先找正两端的，然后再逐台找正，可在找正时用0.5mm的铁片进行调整，需要特别注意的是，每一处最多只能加三个铁片；随后按固定螺孔的尺寸在型钢上进行钻孔；柜体就位，并与基础型钢进行固定，柜体间、柜体与挡板间可使用镀锌螺丝进行可靠连接。

2.4保证电力工程施工安全的技术措施

要改善并加强施工技术的措施，就必须加强对员工的文化水平、从业经历进行调查，摸查清楚工人的认知水平和文化素养，开展有针对性的培训。如果工人文化水平较低，那么就要以典型事故案例教育和考核为主要手段，试卷考核为辅助，并制定年度安全教育培训计划。这一部分是按照国家要求，安监局一定会检查的，同时也是安全教育培训的需要。通过前期调查，搞清楚工人哪些知识欠缺，通过总-分-总形式的培训，也就是典型事故案例提高安全意识、通用安全知识培训和专项安全知识培训提高工人安全技能、最后再进行总结培训，确定教育培训计划。三是制作培训课件，开展培训课件的制作。一定要贴合实际，尽量减少法律法规的教育，比如员工的安全生产权利和义务等，要多用通俗易懂的语言和典型事故案例。安监总局每年会公布一些，也可以向单位申请购买视频进行培训。播放视频的时候，适当结合实际和影像资料进行一下讲解，不要只看不说。典型事故案例一定要惨烈！一定要温馨！有鲜血的震撼，也要有家人的温馨，努力建成一个拥有技术性、安全性的管理团队。

结束语

综上所述，电力安装作为复杂的一项工程，我们简析了当代科技迅速发展的环境下控制电力安装质量的措施，分析和探讨措施的目的是为了更好让电力安装工作更有效的进行。另外，随着电力使用量的不断加大，机电工程在电力安装过程中的重要性也越来越引起人们的重视，机电工程也要不断加强和改进，才能适应时代的发展变化，更科学有效的为电力安装工程服务。

参考文献

[1]程远.论机电工程在电力安装过程中的关键作用[J].城市建设理论研究:电子版,2015,5(12).

[2]林柏根.新时期电力工程安装技术应用探讨[J].科技创新与应用，2014（19）：186.

[3]徐敏.关于电力建设中电气安装施工的探讨[J].低碳世界，2014（15）：87-88.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/175a528c06f7d52ec389623a.html