# 墙体自保温系统施工技术措施

王建刚1，张啸天2

（1.宁波信达中建置业有限公司，浙江宁波315010；

2.宁波市房屋建筑设计研究院有限公司，浙江宁波315010）

【摘要】随着国家对能源环境问题的日益重视，建筑由于数量多，范围广，建筑耗能占全社会总耗能的1/4～1/3，因此建筑节能也显得日益重要。而整个建筑外围护结构的能耗占建筑耗能的20%～50%，提高外围护结构的节能指标，能有效的减少能耗。本文着重论述了墙体自保温技术的应用优势及针对具体项目在墙体自保温系统施工时存在的问题和采取的技术措施。

【关键词】建筑节能墙体自保温施工措施

Wallthermalinsulationsystemsincetheconstructiontechnologyofthemeasures

WangJianGang1,ZhangXiaoTian2

(1.NingbocindazhongjianrealestateCo.,LTD,zhejiangningbo315010;

2.NingbohouseinstituteofarchitecturaldesignCo.,LTD.,zhejiangningbo315010)

【abstract】alongwiththecountrytheenergyenvironmentproblemgettingattention,buildingbecausenumber,range,theenergyconsumptionaccountsforaquarterofthetotalenergyconsumptionsocietyonethirdto,sotheenergyconservationofthebuildingalsoappearsmoreandmoreimportant.Andthewholebuildingperipheryofthestructureofbuildingenergyconsumptionofenergyconsumptionby20%~50%,improvethestructureoftheperipheralenergy-savingindex,caneffectivelyreducetheenergyconsumption.Thispaperfocusesonthewallofthethermalinsulationtechnologyapplicationadvantagesandinviewofthespecificprojectinwallthermalinsulationsystemsincetheproblemsexistingintheconstructionandsometechnologicalmeasures.

【keywords】theenergyconservationofthebuildingwallinsulationconstructionmeasures

随着国家对能源环境问题的日益重视，对于冬冷夏热地区也要求建筑节能，而建筑节能的重点在于提高建筑物外围护结构的保温隔热性能。建筑物外围护结构主要包括屋顶、外墙、

门窗、楼板等。其中，外墙所占比例最大，是能量耗散的主要的部位，所以建筑节能的重点是墙体保温。

笔者从参与管理的某高层住宅小区着手，探讨采用墙体自保温系统时应注意的问题及采取的施工技术措施，保证了小区住宅节能符合有关要求。

一、墙体自保温系统与其他保温系统的比较

当前建筑节能工程中建筑外墙普遍采取的保温隔热技术措施，在工程应用中存在一定的问题和不足：1、施工工序较复杂，施工质量不易控制；2、部分保温材料防火性能较差，存在一定的安全隐患；3、保温系统使用年限与建筑主体结构不同寿命，为建筑后期使用和维护造成很大不便；4、增加了外墙饰面层空鼓、脱落的隐患；5、建筑节能增量成本较高。

与其它墙体保温形式相比，墙体自保温砌块的保温形式有其自身的优势：1、在砌筑墙体时，一次性成型，非常方便，易于保证工程质量，而且不需要采用其它任何特殊的保温隔热措施，解决了建筑保温隔热墙体的整体性和耐候性；2、自保温墙体材料能满足防火要求，保证建筑的安全；3、便于维修改造和可与建筑物同寿命等特点；4、自保温墙体与水泥的粘结强度高，其外墙饰面施工简单、稳固，解决了其它保温墙体外墙饰面容易空鼓脱落的问题；5、自保温墙体造价低，且便于检测和控制质量，降低了保温系统的建筑造价；6、减少了热桥和传热面积，明显改善墙体的保温隔热性能。总之，由于上述的诸多比较优势，墙体自保温系统将具有广阔的应用前景。

二、墙体自保温系统施工时应注意问题及采取的技术措施

项目保温系统施工前，项目部组织设计单位、施工单位、监理单位有关技术人员对本项目的墙体自保温系统进行了深入的研究，探讨。本项目采用加气混凝土砌块墙体自保温材料，梁柱等热桥部位采用聚合物保温砂浆外保温，在剪力墙部位采用聚合物保温砂浆内保温的做法；建筑主墙面采用外墙面砖饰面，梁柱部位采用质感涂料饰面。通过对项目实际情况的分析，项目墙体自保温系统施工时存在的问题主要有以下几个方面：

1、自保温砌块墙体的水平灰缝和竖向灰缝处由于材料性能的差异造成在灰缝处很容易形成热桥，大大削减了砌块的保温性能，同时如果砌筑砂浆开裂也会对墙体自保温系统的保温性能造成较大影响。因此需要采取措施减少砌筑砂浆对自保温墙体的保温性能的影响。

2、裂缝的产生对墙体自保温系统的保温性能会造成较大影响。特别是自保温墙体与混凝土构件、门窗材料交接部位，因为不同材料的温度线胀系数不同，容易在交接部位出现裂缝。裂缝的产生意味着热量能沿着裂缝部位自由进出，因此需要采取措施减少因材料性质不同而出现的裂缝。

3、墙体自保温部位与梁、柱、剪力墙等热桥部位聚合物保温砂浆搭接的处理。因为项目为高层建筑，采用了框剪结构，梁、柱、剪力墙等热桥部位通过节能计算需要做25厚聚合物保温砂浆，同时考虑到外立面剪力墙部位需要铺贴外墙面砖，为减少面砖空鼓，脱落的隐患，将剪力墙部位的保温砂浆设置为内保温。因此出现了较多的搭接处理部位。需要在施工前予以明确，满足保温要求。

4、一些细部节点的保温处理如窗台梁、窗上口的保温处理处理以及因防水要求考虑的阳台，露台，线脚部位的混凝土翻边等细部，这些细部如果处理不当会影响墙体自保温系统的保温性能。

针对上述墙体自保温系统施工中可能存在的问题，制定了相应的技术措施，以期保证产品的保温性能：

1、采用与自保温墙体材料配套的专用砌筑砂浆，砌筑砂浆接近于墙体材料的导热系数，同时能提供可靠的粘结强度等性能，能起到断桥隔热作用，又具有一定的抗开裂性能。砌筑时还应控制砌筑砂浆的厚度，本项目采用的专用自保温砌块粘结剂灰缝的厚度可控制在水平灰缝厚度为3～5mm,竖向灰缝为2～3mm，减少因材料性能差异对自保温墙体的影响。

2、对于砌体与梁、柱交接部位在找平层中附加镀锌钢丝网片覆盖并加以固定，以抵抗因不同材料的温度线胀系数不同而引起的开裂；对于砌体与门窗交接部位的处理，窗下口设置窗台梁，窗台梁深入墙体长度不应小于300mm；门窗的固定采用发泡剂软连接固定，两侧用水泥砂浆填充，有效的减少不同材料的温度线胀系数不同的影响。

3、墙体与梁、柱、剪力墙部位的搭接，通过设计单位明确，按照省标2005浙J45《围护结构保温构造详图一》中G系统构造施工，梁、柱、剪力墙部位与墙体部位不须搭接，剪力墙部位保温施工到结构板底。

4、对于窗台梁部位，通过设计单位保温计算，不进行保温处理也不影响整体围护结构中的保温性能，同时考虑到避免窗台处发生渗漏，窗台梁部位不做保温砂浆；本项目窗上口为结构梁底，根据省标图集梁底按照梁外侧的保温砂浆做法，施工到窗框外侧；阳台、露台、线脚部位的混凝土翻边考虑到外墙面砖的铺贴，此部位做聚合物保温砂浆内保温。

三、结束语

相对于传统墙体，自保温砌块墙体减少了传热面积和热桥的形成，其隔热保温性能优良。而且与其它外墙保温体系相比有许多优点，但同时，我们在具体项目应用墙体自保温系统时应根据具体项目的特点进行研究，系统的分析可能存在的对保温系统产生影响的部位及原因，制定相应的施工技术措施，才能解决墙体自保温体系在使用过程中存在的问题，并促进自保温墙体材料获得广泛应用的生命力。

参考文献

［1］莫天柱,杨丽莉,李清疆.浅谈墙体自保温系统［J］.建筑节能,2010,(09)

［2］王非.墙体自保温体系抗裂性能质量控制刍议［J］.工程与建设,2008,(05)

［3］张伟,孙道胜,丁益.墙体自保温砌块的研究进展［J］.新型建筑材料,2009,(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/17985d2309b76e0510ea92b3.html