# 抽油机井适应性与节能设备匹配优选研究

### 论文摘要

举升工艺技术选择不当会降低工艺本身对特定油井工作条件的适应性,从而导致设计使用寿命缩短和设计生产能力减弱,不仅会严重影响产量,还会增加生产费用。在综合考虑举升工艺自身技术特性和油藏自然特性的基础上,建立了包括系统基本状况、下泵深度、排量、井下特征、油藏特性和生产操作等6个一级指标和15个二级指标在内的举升工艺技术综合优选评价指标体系;基于使用AHP（层次分析法）对评价主指标权重的量化,利用加权评分法对比了抽油机与螺杆泵、电泵其他两种常规人工举升方法。结果表明,抽油机、螺杆泵和电泵的最终适应性加权平均结果分别是3.29、2.88和2.08,对于自然特性不同的油藏,抽油机的适应性最强。抽油机井节能设备优化匹配结果表明,对于常规水驱油藏,日产液量较小时应考虑选用Y系列电机+变频配电箱组合,随日产液量增加,选用高转差电机+普通配电箱较为经济合理。对于化学驱油藏,高转差电机的节能优势明显要优于Y系列电机,且当日产液小于60t/d时,应选用普通配电箱,而当产液大于60t/d应选用变频配电箱。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 举升工艺技术选择的指标体系

- 2.1 指标体系确定

- 2.2 不同举升工艺技术指标的适应性

- 3 举升工艺技术优选方法

- 3.1 举升工艺技术优选方法分析

- 3.2 基于AHP的加权评分法

- 3.2.1 加权平均的建立

- 3.2.2 指标权重的确定

- 4 不同举升工艺技术适应性分析

- 4.1 指标标值的确定

- 4.2 指标权重的确定

- 4.3 计算加权平均值

- 5 抽油机井配电箱与节能电机匹配优化

- 5.1 常规油藏水驱

- 5.2 低渗透油藏水驱

- 5.3 常规油藏化学驱

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高翔,吴虞,王帅,冯立,解明石,赵睿智

关键词: 举升工艺技术,抽油机,螺杆泵,电泵,加权平均法,节能设备,优化匹配

来源: 中外能源 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 大庆油田有限责任公司采油工程研究院

基金: 大庆油田科研项目“抽油机井系统优化与节能设备匹配研究”(编号:dqp-2017-cy-ky-005),大庆油田采油工程研究院项目“外围油田机采节能新技术应用评价与优选方法研究”(编号:2018-cy-ky-008)

分类号: TE933.1

页码: 95-100

总页数: 6

文件大小: 204K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].抽油机井节能降耗技术现场试验应用及效果[J]. 石油和化工节能 2016(03)

- [2].抽油机底座防位移压板的研制[J]. 石油技师 2015(00)

- [3].抽油机井的日常管理[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [4].弱碱三元驱抽油机井结垢分析及措施[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [5].抽油机井多功能电动机调整座研制与应用[J]. 中国设备工程 2020(01)

- [6].利用大数据创建抽油机井系统效率评价模板[J]. 钻采工艺 2020(01)

- [7].水驱抽油机井活塞上凡尔罩断脱判断方法及原因分析[J]. 化学工程与装备 2020(08)

- [8].延长抽油机井皮带使用周期方法的研究与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(17)

- [9].关于抽油机井间抽制度合理性分析[J]. 化学工程与装备 2020(09)

- [10].抽油机井节能降耗分析及措施[J]. 化学工程与装备 2019(01)

- [11].抽油机常见故障成因分析与治理对策探讨[J]. 内蒙古石油化工 2019(02)

- [12].抽油机井系统效率影响因素及措施[J]. 化学工程与装备 2019(04)

- [13].抽油机井生产过程中的精细化管理措施[J]. 化学工程与装备 2019(07)

- [14].抽油机远程启停控制分析及实践探讨[J]. 中国管理信息化 2019(14)

- [15].抽油机井现场实际调平衡技术改进[J]. 石化技术 2019(09)

- [16].油井修井作业环保清洗装置[J]. 中国设备工程 2018(03)

- [17].论石油抽油机设备的规范化管理[J]. 化工管理 2018(07)

- [18].抽油机全周期复平衡技术在油田的应用[J]. 石油石化节能 2018(05)

- [19].提高抽油机井系统效率潜力分析和评价方法研究[J]. 石油石化节能 2018(04)

- [20].低效抽油机井治理措施[J]. 石油石化节能 2018(04)

- [21].提高抽油机井系统效率的方法研究[J]. 石油石化节能 2018(07)

- [22].抽油机井的智能化管理[J]. 化工管理 2018(25)

- [23].提高抽油机井机采效率方法研究[J]. 西部探矿工程 2018(10)

- [24].提高抽油机井系统效率的措施与效果分析[J]. 化学工程与装备 2018(10)

- [25].抽油机井直流电源切换技术建模仿真[J]. 电子世界 2016(23)

- [26].抽油机井维护措施优化研究进展[J]. 数码设计 2017(01)

- [27].提高抽油机井系统效率的管理办法[J]. 中国石油石化 2017(03)

- [28].抽油机井“三节点”节能管理试验[J]. 石油石化节能 2017(03)

- [29].抽油机井生产及措施数据特征分析[J]. 数码设计 2017(02)

- [30].大庆油田抽油机井节能管理措施分析[J]. 化学工程与装备 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/17f7abbb8c954c9b2feafa2f.html