# 低密度气凝胶的高温结构变化及其耐温性研究

### 论文摘要

以正硅酸乙酯为原料,采用二步法制备了密度为30 kg/m~3的二氧化硅低密度气凝胶块体材料。将低密度气凝胶分别在100、400、600、700、800、900、1 000℃下处理后,使用扫描电子显微镜(SEM)、氮吸附等手段表征高温下低密度气凝胶微观结构变化趋势,并与同等条件下处理的密度为100 kg/m~3气凝胶的比表面积进行对比。结果表明:在处理温度超过700℃后,低密度气凝胶比表面积出现明显下降,纳米多孔结构出现收缩和坍塌,因此其高温耐受温度为700℃。虽然密度为30 kg/m~3的二氧化硅气凝胶材料具有更为纤细的网络结构和更高表面活性的纳米组成颗粒,但是由于高温下纳米颗粒反应收缩程度大于纳米颗粒尺寸效应,其表现出与100 kg/m~3密度的气凝胶材料相同的耐温性。

### 论文目录

- 引 言

- 1 实验部分

- 1.1 实验原料

- 1.2 低密度气凝胶的制备

- 1.3 气凝胶的高温处理

- 1.4 测试与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 低密度气凝胶的微观结构

- 2.2 高温处理后低密度气凝胶的外观变化

- 2.3 高温处理后低密度气凝胶的微观结构

- 2.4 高温处理后低密度气凝胶的吸附- 脱附曲线

- 2.5 高温处理后低密度气凝胶的孔径分布

- 2.6 高温处理后低密度气凝胶和高密度气凝胶的比表面积对比

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 艾素芬,孙言,雷尧飞,沈宇新,宫顼

关键词: 气凝胶,溶胶凝胶,耐高温性能

来源: 北京化工大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 北京卫星制造厂有限公司

基金: 国家自然科学基金(51761145103)

分类号: TQ427.26

DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2019.01.010

页码: 63-68

总页数: 6

文件大小: 7364K

下载量: 158

### 相关论文文献

- [1].中科院苏州纳米所等在高分子气凝胶领域获系列进展[J]. 中国粉体工业 2015(06)

- [2].二氧化硅气凝胶的制备及其在隔热涂层材料中的应用进展[J]. 现代涂料与涂装 2019(12)

- [3].柔性有机硅气凝胶复合材料的制备及性能研究[J]. 宇航材料工艺 2019(06)

- [4].二氧化硅气凝胶-石蜡玻璃窗隔热特性分析[J]. 建筑节能 2019(12)

- [5].世界上最轻的固体——气凝胶[J]. 新疆农垦科技 2019(12)

- [6].生物质气凝胶吸收剂在油/水分离中的应用研究[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [7].具有可逆形变的弹性气凝胶研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2020(05)

- [8].开启太阳能热新用途的新型气凝胶材料[J]. 上海节能 2020(06)

- [9].电动客车电池舱气凝胶隔热毡的安装工艺改进[J]. 客车技术与研究 2020(03)

- [10].新型气凝胶复合材料在舰船上的应用实践与前景[J]. 船舶标准化工程师 2020(04)

- [11].二氧化硅气凝胶的研究进展[J]. 精细与专用化学品 2020(09)

- [12].超轻航天材料——气凝胶[J]. 军事文摘 2020(20)

- [13].气凝胶的阻燃改性研究进展[J]. 中国科学:化学 2019(02)

- [14].玩出来的新材料——气凝胶[J]. 自然杂志 2019(04)

- [15].气凝胶材料的发展趋势与应用前景[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程 2017(06)

- [16].气凝胶研究进展[J]. 现代技术陶瓷 2018(01)

- [17].利用离子液体制备无机气凝胶的研究进展[J]. 材料导报 2018(09)

- [18].气凝胶的制备与应用[J]. 广东化工 2018(07)

- [19].气凝胶在气体吸附净化中的应用研究进展[J]. 材料导报 2018(13)

- [20].氧化铝气凝胶研究进展[J]. 金属世界 2018(04)

- [21].气凝胶材料及其应用[J]. 硅酸盐学报 2018(10)

- [22].提高氧化硅气凝胶耐温性能的研究进展[J]. 人工晶体学报 2016(10)

- [23].石墨烯及其气凝胶的制备方法综述[J]. 装备制造技术 2016(11)

- [24].石墨烯气凝胶的水热法制备及表征[J]. 应用化工 2017(07)

- [25].二氧化硅气凝胶的制备工艺与应用[J]. 当代化工 2017(10)

- [26].苏州纳米所在高分子气凝胶领域获得重要进展[J]. 杭州化工 2015(04)

- [27].基于普通酚醛树脂有机气凝胶的高效制备与研究[J]. 高分子学报 2016(02)

- [28].未来建筑——气凝胶隔热材料[J]. 建材发展导向 2016(08)

- [29].气凝胶:这个世界上最轻的固体的那些事[J]. 环球聚氨酯 2016(06)

- [30].二氧化硅气凝胶研究现状及应用探微[J]. 化工管理 2016(22)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1808341658be6386f673dfd8.html