# 电能质量分析论文_宋平凡,佟胜伟,段森园

导读:本文包含了电能质量分析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电能,质量,谐波,电网,变压器,电压,观测器。

### 电能质量分析论文文献综述

宋平凡,佟胜伟,段森园[1]（2019）在《新能源发电并网对电网电能质量的影响分析》一文中研究指出我国属于人口大国,因此耗电量也十分大。如果单纯地依靠化石燃料的燃烧发电,那么化石能源的储存量是远远不够的,因此需要开发新能源。新能源的无污染及可再生特点,对于人们的生活环境具有十分重要的意义,但也存在一定的缺陷。例如,新能源并网发电技术虽然替代传统的发电,但是其技术不够完善,且发电并网对电能的质量产生一定的影响。基于此,对新能源发电并网对电网电能质量的影响进行了详细分析和探讨,以供参考。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年12期）

王静,李敏,徐小勇[2]（2019）在《一起由钢厂引起的电能质量超标分析》一文中研究指出为应对大型钢铁企业所使用的电弧炉、中频机及轧机在生产过程中由于频繁启停而引起的有功、无功冲击及大量谐波分量注入电力系统等问题。本文在结合钢铁企业负荷特性的基础上,通过现场实测数据,分析由某一钢铁企业引起的电能质量超标问题,并给出相应的治理方案。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年34期）

聂卫兵[3]（2019）在《电能质量分析仪及其软件的适用性验证分析》一文中研究指出为了验证MAVOWATT270型电能质量分析仪及其软件的适用性,通过人工对MAVOWATT270型电能质量分析仪所读取的系统电压、电流、频率、谐波等数据进行取值,并计算得出供电系统电压偏差、叁相电压不平衡、频率偏差、公共电网谐波等数据结果,与电能质量分析仪软件检测结果进行对比分析。人工计算结果与分析仪检测结果接近,验证了电能质量分析仪及其软件能过满足使用要求。(本文来源于《自动化应用》期刊2019年11期）

董蕾,宋喜庆[4]（2019）在《舰船电能质量分析与监测》一文中研究指出文章立足当前国内国际舰船发展趋势,针对舰船电网特点,结合当前舰船电网实际运行中影响舰船电能质量问题的主要因素,简要介绍了电能质量,电能质量问题主要外在表现特点,给出了电能质量的定义以及稳态属性描述方式,分析了舰船电能质量问题,以某型船为参照模型,通过对该型船安装的电能质量监测仪发挥的作用及相应功能性能分析展现,阐述了舰船电能质量的实时在线监测技术,为舰船电网谐波控制提供相应数据支撑,为提高舰船电网电能质量提供有益参考。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2019年11期）

孟絮絮,孙志远,马竞,钟凯[5]（2019）在《铜陵地区电网电能质量的监测与分析》一文中研究指出对电能质量定义及主要指标参数进行了概述,并列举出各个参数的国家标准限值。利用PQV-600电能质量监测分析仪监测所选铜陵地区电网的具有代表性的线路,得到监测数据,进行分析,并提出加强电能质量监测的建议。(本文来源于《安徽电力》期刊2019年03期）

胡江,傅浩,王家宝,孙琼,童劲松[6]（2019）在《基于分布式电源接入的电网电能质量分析与控制举措评估》一文中研究指出本文首先介绍了电能质量问题的提出和意义,分析了分布式电源对电网电能质量的影响评估,提出了电能质量控制及改善措施,并结合相关实践经验,探讨了在智能微电网框架下电能质量的研究方向,望有助于相关工作的实践。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年20期）

李伟,丁凯,李琼林,刘书铭,禹华西[7]（2019）在《省级电能质量监测平台实测电压暂降特征分析》一文中研究指出鉴于电压暂降特征信息是分析暂降发生原因和提出后续治理方案的关键,基于河南电网电能质量监测平台电压暂降实测数据,按不同电压等级将暂降特征信息划分为波形特征、幅值和持续时间进行统计分析。将波形特征划分为4种类型,发现短路故障、电机启动和变压器激磁是导致河南电网某地区电压暂降的主要原因。根据不同幅值和持续时间分区间统计电压暂降频次,揭示了电压暂降频次随持续时间减小,幅值增大而上升的趋势,并估计了敏感工业用户受影响情况。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年10期）

刘豪,甘昭辉,蒋朝阳,杨万锦,王成武[8]（2019）在《基于直流供电系统电能质量分析的牵引整流变压器绕组故障诊断》一文中研究指出在MATLAB/Simulink中搭建了牵引直流供电系统电气模型,分析了不同故障类型下系统电能质量的变化,提出了基于直流供电系统电能质量分析的牵引整流变压器绕组故障诊断方法。(本文来源于《变压器》期刊2019年10期）

丁孝华,黄堃,杨文[9]（2019）在《配电网变压器电能质量综合评估模型分析》一文中研究指出由于配电网变压器电能具有较为复杂的扰动性,且随机性较大,使得评估电能质量具有一定的难度,但评估电能质量是改善电能质量,使其满足用户需求的必要手段。为此,提出了多指标共同约束下的配电网变压器电能质量综合评估模型。依据电能质量评估标准,选取叁相不平衡度指标、电压偏差指标、频率偏差指标、电压波动指标和谐波含量指标等作为配电网变压器电能质量的评估指标,获取不同评估指标的综合权重。采用TOPSIS方法在评估指标的基础上构建电能质量综合评估模型,通过对比相对贴近度的大小实现配电网变压器电能质量的综合评估。实验结果表明,所提模型的评估结果精准度高。(本文来源于《山东农业大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

张宝群,胡长斌,马龙飞,宫成[10]（2019）在《基于小信号稳定性分析的含VSG微电网电能质量主动控制》一文中研究指出为提高分布式电源电力电子变换装置的利用率,实现变流器的功率控制,提高电能质量,文中提出一种基于小信号稳定性分析的含虚拟同步发电机(VSG)微电网的电能质量主动控制策略,在原有双闭环控制器基础上,设计参数化控制器进行谐波抑制,实现控制性能指标的改进。首先,建立基于微电网拓扑的VSG小信号模型,并分析VSG控制过程的稳定性。其次,设计了基于鲁棒观测器的控制器,以电能质量性能指标跟踪误差最小为目标函数,利用优化方法对跟踪误差进行逐步最优求解。通过MATLAB/Simulink对所提控制策略进行仿真,结果表明:所提出的方法实现了变流器鲁棒控制和电能质量治理,性能改善作用明显。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年23期）

### 电能质量分析论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为应对大型钢铁企业所使用的电弧炉、中频机及轧机在生产过程中由于频繁启停而引起的有功、无功冲击及大量谐波分量注入电力系统等问题。本文在结合钢铁企业负荷特性的基础上,通过现场实测数据,分析由某一钢铁企业引起的电能质量超标问题,并给出相应的治理方案。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电能质量分析论文参考文献

[1].宋平凡,佟胜伟,段森园.新能源发电并网对电网电能质量的影响分析[J].通信电源技术.2019

[2].王静,李敏,徐小勇.一起由钢厂引起的电能质量超标分析[J].科学技术创新.2019

[3].聂卫兵.电能质量分析仪及其软件的适用性验证分析[J].自动化应用.2019

[4].董蕾,宋喜庆.舰船电能质量分析与监测[J].中国水运(下半月).2019

[5].孟絮絮,孙志远,马竞,钟凯.铜陵地区电网电能质量的监测与分析[J].安徽电力.2019

[6].胡江,傅浩,王家宝,孙琼,童劲松.基于分布式电源接入的电网电能质量分析与控制举措评估[J].电子技术与软件工程.2019

[7].李伟,丁凯,李琼林,刘书铭,禹华西.省级电能质量监测平台实测电压暂降特征分析[J].水电能源科学.2019

[8].刘豪,甘昭辉,蒋朝阳,杨万锦,王成武.基于直流供电系统电能质量分析的牵引整流变压器绕组故障诊断[J].变压器.2019

[9].丁孝华,黄堃,杨文.配电网变压器电能质量综合评估模型分析[J].山东农业大学学报(自然科学版).2019

[10].张宝群,胡长斌,马龙飞,宫成.基于小信号稳定性分析的含VSG微电网电能质量主动控制[J].电力系统自动化.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/184143c119dd4018b384c326.html