# 大地电磁论文_朱自串,周丹,李德文,余润龙

导读:本文包含了大地电磁论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电磁,大地,电阻率,音频,页岩,噪声,光卤石。

### 大地电磁论文文献综述

朱自串,周丹,李德文,余润龙[1]（2019）在《音频大地电磁测深法在老挝万象盆地钾镁盐矿产勘探中的运用效果》一文中研究指出老挝万象盆地位于呵叻盆地北缘,呵叻盆地钾盐矿是世界上最大的固体钾盐矿床之一,矿体以厚层状光卤石为主,局部伴有薄层钾石盐矿体。在万象盆地东北部某矿区内完成了3条音频大地电磁测深(AMT)剖面,剖面二维反演结果直观反映了塔贡组盐岩层起伏及构造分布情况,L2线西部、L3线中西部似球状高阻凸起,钻孔揭露为盐岩层隆起区,盐岩层埋深变浅、厚度增大,隆起区两侧构造发育,AMT二维反演结果模型基本反映出盐隆起全貌;L1线钻孔揭露的盐岩层顶板埋深与二维电性模型推断结果吻合度高。总之,通过与剖面附近钻孔及已有地质、物探成果资料对比,说明AMT所得二维电性模型反映的盐岩层赋存状态、构造发育部位基本可靠,因此通过AMT反演结果反映的盐岩层、构造特征可为找矿靶区优选、钻孔选址、成矿研究提供依据,对今后呵叻盆地钾盐矿产勘查物探方法选取也有积极的参考意义。(本文来源于《物探与化探》期刊2019年06期）

陈翔,王骏怡,陈爽[2]（2019）在《大地电磁法在深部矿产勘探中的应用——以湘黔地区锰矿勘探为例》一文中研究指出湘渝黔锰成矿区域是我国重要的锰矿基地。松桃—花垣地区地处该成矿域之北东段，出露地层齐全，主要有上元古界板溪群、震旦系，古生界寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、叁迭系，中—新生界白垩系及第四系。区内与锰矿关系较密切的褶皱为古丈复背斜和摩天岭背斜。区内断裂构造较发育，呈北东—北北东向展布，构成湘西弧形构造带，多具区域性控岩控相控矿作用，自北向南主要有张家界—花垣断裂，麻粟场断裂、古丈—吉首断裂等(付胜云，2005)。区域含锰岩系主要由含锰碳质页岩、含藻菱锰矿层、黑(本文来源于《第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集》期刊2019-12-13）

李清玉,杨斌,段磊,席振铢,向胤合[3]（2019）在《胶东大尹格庄金矿大地电磁法找矿预测》一文中研究指出为查明大尹格庄金矿68号勘探线以北区段深部找矿潜力，进行了68、72、76、80、84、88、92、96、100、104、108、112、116号勘探线的大地电磁法测深，预期对招平断裂带和深部隐伏金矿体开展定位预测。大尹格庄金矿床位于胶东招平断裂带的中段胶东群变质岩系与中生代玲珑花岗岩接触带，是胶西北地区着名的大型金矿床之一。太古代胶东群变质岩分布于矿区的东部，招平断裂带上盘，主要岩性为黑云斜长片麻岩，少量变辉长岩和斜长角闪岩，胶东群变质岩普遍发育青磐岩化蚀变。中生代玲珑花岗岩分布于(本文来源于《第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集》期刊2019-12-13）

黄建权,李明陆[4]（2019）在《大地电磁法在吉首地区页岩气勘探中的应用研究》一文中研究指出吉首地区地形起伏大,灰岩出露,将大地电磁法应用于吉首地区页岩气勘探是正确的选择,丰富该区深部地质认识,主要目的是查明构造特征,以及各个层系的展布、埋深、厚度信息。根据该区岩石的电性特征,通过资料的精细处理与解释,获得视电阻率解释推断剖面图,结果表明,芷耳向斜地层整体较平缓,受区域构造控制北西翼较陡;目标层位下寒武统牛蹄塘组碳质页岩为低阻层,顶底埋深1 000～2 000 m,厚度100～350 m,遍布整个工区并向外延伸,2015H-D5揭露牛蹄塘组顶面埋深1 390 m,底面埋深1 650 m,与视电阻率解释推断剖面图顶底埋深误差小于7.8%,勘探精度较高。综上所述,大地电磁勘探能快速圈定页岩层沉积范围,埋藏深度,为页岩气资源潜力评价提供地质依据。(本文来源于《工程地球物理学报》期刊2019年06期）

严良俊,徐凤姣,谢兴兵,曹晓月,周磊[5]（2019）在《南方碳酸盐岩区电磁法找礁模式及大地电磁叁维反演应用》一文中研究指出生物礁在我国南方海相地层中下泥盆系中广泛分布,礁油气藏勘探有着广阔前景。由于生物礁一般生长在浅海,并主要分布于台地边缘相带且呈线状分布,精准描述基底起伏和划分礁沉积相带对礁油气藏勘探有重要意义。本文通过岩石物理、电测井及MT勘探分析研究发现,由浅海至深海中、下泥盆地层沉积分为台地相、台地边缘相和台盆相,岩石的泥质含量逐渐增加,生物礁灰岩在台地边缘相带增多。其电性从中阻、中低阻到低阻变化。处于低阻砂泥岩中的生物礁体的礁前、礁后均表现为高阻,而礁核存在白云岩化,孔隙较大,当含油气时表现为高阻,含水时表现为低阻。基于生物礁体及围岩地电模型,提出了电磁法找礁模式:利用MT勘探叁维反演获取的地下电阻率求取中下泥盆低阻层平均电阻率空间分布;结合沉积相带分析,精确划分台地、台盆和台地边缘叁个相带;以礁体电性结构特征在台地边缘相带中圈定相对高阻异常并进行生物礁异常解释。针对我国南方地表及地质条件复杂、MT勘探只能不规则布点这一事实,本文采取了考虑地形起伏的叁维MT反演方法,保证了反演精度和可靠性,从而获取了研究区中下泥盆系低阻层电阻率分布,并计算出该层平均电阻率。以此为依据,划分出了台地边缘相带,从中圈定出两个高阻异常和一个低阻异常,其中两个高阻异常解释为礁油气异常。叁维MT反演方法的应用及电磁法找礁模式为我国南方礁油气藏勘探提供了一种快速有效的途径。(本文来源于《2019年油气地球物理学术年会论文集》期刊2019-11-27）

韩晓冰,王天凌,李丽,雷斐[6]（2019）在《中心回线大地电磁叁维并行算法研究》一文中研究指出在分析Crank-Nicolson时域有限差分方法(CN-FDTD)的基础上,将CN-FDTD方法对瞬变电磁进行了仿真,讨论了在中心回线正演中,线圈尺寸、电流强度和关断时间的变化对仿真结果的影响;首次将MPI(Message Passing Interface)并行技术运用到以CN-FDTD为计算方法的瞬变电磁仿真当中,减小了正演计算时间,提升了计算效率。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年32期）

李兆令[7]（2019）在《音频大地电磁法在某隧道勘察中的应用》一文中研究指出新建池州到黄山铁路是一条致力服务于旅游业的高速铁路,全线隧道比超过60%,该铁路设计多条长大隧道,其中某隧道全长8986m,洞身距离地表的最大高差达775m,一般的勘探方法很难达到这个深度,而且隧道沿线沟壑纵横、地貌多变,断裂构造非常发育,地下暗河众多,地质情况极其复杂。音频大地电磁法勘探深度较大、施工成本低、对低阻分辨率较高,它装备轻便,通过性好,目前已成为国内外用于山区长大深埋隧道勘察的主要方法。该文介绍了音频大地电磁测深法的工作原理、野外技术方法和资料处理流程,阐述了该方法在某隧道勘察中的实际应用效果。该隧道的音频大地电磁测深工作野外数据采集精度较高,数据处理方法得当,基本查明了隧道沿线地层分布情况及断层等不良地质体特征,推断成果与钻探结果吻合较好,圆满完成了预期任务,依据物探结果对地层完整性进行了评价,对隧道围岩进行了分级划定,为下一步隧道施工提供了可靠的地球物理依据,也为今后类似工作起到了一定的借鉴作用和参考价值。(本文来源于《山东国土资源》期刊2019年11期）

陈婷[8]（2019）在《基于阻抗张量旋转的大地电磁数据处理效果分析》一文中研究指出大地电磁法是以天然电磁场为场源的一种频率域电磁法。由于天然电磁场信号弱,频段范围宽,所以在强电磁干扰环境下,野外采集的原始数据不可避免地会受到电磁干扰噪声的影响,相关噪声会造成阻抗数据的严重畸变,从而引起错误的反演及解释。常规Robust阻抗估计无法去除相关噪声的影响。该文基于阻抗张量旋转的办法探讨数据处理效果,首先在大量实测数据分析基础上,总结相关噪声对阻抗估计的影响规律,根据受噪数据类型,采用阻抗张量旋转进行数据处理。结果表明,在相关噪声极化方向单一或干扰强度一般的条件下,通过阻抗旋转可以有效改善测量磁场平行于极化方向的数据质量。(本文来源于《勘察科学技术》期刊2019年05期）

张凯,林年添,聂西坤,田高鹏,王晓东[9]（2019）在《用于深部采空区探测的可控源音频大地电磁法抗强干扰数据采集及处理策略》一文中研究指出高速公路施工穿越煤矿采空区,存在巨大的安全隐患,严重威胁人员和道路安全,因此准确探测煤层采空区位置对公路勘察具有重要的现实意义.本研究采用可控源音频大地电磁法(Controlled-Source Audiomagnetotellurics,简称CSAMT)对煤矿采空区进行探测.为提高强干扰背景下深部采空区的探测精度,本研究有针对性地采取了相关数据采集及处理策略.首先结合采空区地质地球物理特征,在强干扰背景下进行多次试验工作,重点研究发射频率、发射电流、发射距等对高精度数据采集的影响,以确定最佳的组合采集参数.然后,在数据处理过程中着重探讨静态效应对反演结果的影响,同时对反演后的结果采用阈值分割方法突出深部采空区电性异常特征.最后结合研究区已有地质物探资料与反演获取的各测量剖面电阻率断面图,查明隐伏采空区的位置、分布范围、规模等基本情况,并布设钻井进行验证,结果表明,实际采空区的埋深及位置与物探异常对应较吻合,验证了本方法的可行性与有效性.(本文来源于《地球物理学进展》期刊2019年05期）

李晋,张贤,蔡锦[10]（2019）在《利用变分模态分解(VMD)和匹配追踪(MP)联合压制音频大地电磁(AMT)强干扰》一文中研究指出为了有效分离矿集区音频大地电磁(AMT)信号中的大尺度强干扰、抑制近源效应,本文提出利用变分模态分解(VMD)和匹配追踪(MP)联合压制AMT强干扰的方法.首先,对比了VMD与经验模态分解(EMD)、固有时间尺度分解(ITD)的处理效果,验证了VMD在避免模态混迭和端点效应方面的优势;讨论了VMD中模态个数对典型大尺度强干扰的去噪性能,并选择合适的模态初步获取待处理信号的重构信息.然后,运用MP对VMD重构信号做二次信噪分离处理,进一步滤除残余的尖脉冲干扰.通过对模拟和实测数据的分析处理,以及与远参考法结果对比,本研究能有效剔除时间域序列中的大尺度强干扰,且重构信号中保留了更多的低频缓变化信息和细节成分,近源干扰得到有效压制;视电阻率-相位曲线更为光滑、连续,低频段的数据质量得到明显改善,其结果能更为真实、可靠地反映地下电性结构信息.(本文来源于《地球物理学报》期刊2019年10期）

### 大地电磁论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

湘渝黔锰成矿区域是我国重要的锰矿基地。松桃—花垣地区地处该成矿域之北东段，出露地层齐全，主要有上元古界板溪群、震旦系，古生界寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、叁迭系，中—新生界白垩系及第四系。区内与锰矿关系较密切的褶皱为古丈复背斜和摩天岭背斜。区内断裂构造较发育，呈北东—北北东向展布，构成湘西弧形构造带，多具区域性控岩控相控矿作用，自北向南主要有张家界—花垣断裂，麻粟场断裂、古丈—吉首断裂等(付胜云，2005)。区域含锰岩系主要由含锰碳质页岩、含藻菱锰矿层、黑

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大地电磁论文参考文献

[1].朱自串,周丹,李德文,余润龙.音频大地电磁测深法在老挝万象盆地钾镁盐矿产勘探中的运用效果[J].物探与化探.2019

[2].陈翔,王骏怡,陈爽.大地电磁法在深部矿产勘探中的应用——以湘黔地区锰矿勘探为例[C].第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集.2019

[3].李清玉,杨斌,段磊,席振铢,向胤合.胶东大尹格庄金矿大地电磁法找矿预测[C].第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集.2019

[4].黄建权,李明陆.大地电磁法在吉首地区页岩气勘探中的应用研究[J].工程地球物理学报.2019

[5].严良俊,徐凤姣,谢兴兵,曹晓月,周磊.南方碳酸盐岩区电磁法找礁模式及大地电磁叁维反演应用[C].2019年油气地球物理学术年会论文集.2019

[6].韩晓冰,王天凌,李丽,雷斐.中心回线大地电磁叁维并行算法研究[J].科学技术创新.2019

[7].李兆令.音频大地电磁法在某隧道勘察中的应用[J].山东国土资源.2019

[8].陈婷.基于阻抗张量旋转的大地电磁数据处理效果分析[J].勘察科学技术.2019

[9].张凯,林年添,聂西坤,田高鹏,王晓东.用于深部采空区探测的可控源音频大地电磁法抗强干扰数据采集及处理策略[J].地球物理学进展.2019

[10].李晋,张贤,蔡锦.利用变分模态分解(VMD)和匹配追踪(MP)联合压制音频大地电磁(AMT)强干扰[J].地球物理学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/18b57c2574ab37cbea26c568.html