# Mo含量对粉末冶金方法制备Ni-8Cr-6Al合金力学及摩擦学性能的影响

### 论文摘要

利用粉末冶金方法制备不同Mo含量的Ni-8Cr-6Al合金,通过SEM、XRD等测试手段研究Mo含量对其力学及摩擦学性能的影响。结果表明:Ni-8Cr-6Al-xMo合金试样中都生成了Al2O3,组织形态都较均匀致密;随Mo含量提高,合金的密度、硬度及室温压缩性能提高,Ni-8Cr-6Al-4Mo合金在宽温域内具有优异的力学性能并在高温下具有良好的摩擦学性能。Mo含量过高时,合金在高温（400℃及以上）摩擦过程中形成了Mo2C相,会产生钉扎作用,使摩擦阶段生成的MoO2、NiO等润滑相无法形成连续膜,降低了合金的摩擦性能。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 Mo含量对合金物相组成及力学性能的影响

- 2.2 Mo含量对合金摩擦学性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 屈晓莉,王涛

关键词: 粉末冶金,镍基合金,摩擦磨损

来源: 粉末冶金工业 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,冶金工业,机械工业

单位: 郑州职业技术学院机械工程系,黄河交通学院汽车工程学院

分类号: TF121;TG146.15

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1006-6543.20180013

页码: 29-32

总页数: 4

文件大小: 1311K

下载量: 63

### 相关论文文献

- [1].粉末冶金方法制备钼铼合金的研究[J]. 材料导报 2008(05)

- [2].基于粉末冶金方法的泡沫铝制备[J]. 科技视界 2020(15)

- [3].专利信息[J]. 粉末冶金工业 2017(02)

- [4].不同粉末冶金方法制备的Al_3Ti/Mg复合材料的性能研究[J]. 热加工工艺 2010(18)

- [5].用粉末冶金方法制造压缩机法兰[J]. 粉末冶金技术 2012(01)

- [6].粉末冶金方法制备空心多孔钛零件[J]. 钛工业进展 2016(02)

- [7].专利信息[J]. 粉末冶金工业 2016(06)

- [8].Ti6Al4V粉末及其制品的研究进展[J]. 材料导报 2010(05)

- [9].粉末冶金法制备铁基形状记忆合金工艺研究[J]. 科技创新导报 2009(35)

- [10].粉末冶金法制备铁基形状记忆合金工艺研究[J]. 科技创新导报 2010(01)

- [11].稀土合金触头材料的制备及性能[J]. 低压电器 2010(08)

- [12].铸造用球粘土浇口杯的研制[J]. 中国金属通报 2020(03)

- [13].粉末冶金法制备钴芯块工艺[J]. 产业与科技论坛 2015(01)

- [14].粉末冶金法制备钛基生物医学材料的研究进展[J]. 材料导报 2011(15)

- [15].新书介绍[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2012(02)

- [16].新书介绍[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2012(03)

- [17].新型铜基复合材料的制备和性能研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2010(03)

- [18].国产粉末冶金硅铝合金的封装性能研究[J]. 电子机械工程 2015(05)

- [19].两种方法制备高强铝合金的组织和力学性能对比[J]. 轻合金加工技术 2010(10)

- [20].颗粒增强铝基复合材料的超声表征[J]. 无损检测 2009(07)

- [21].Ag-MoS_2复合材料电磨损表面膜结构和形成机理研究(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2009(11)

- [22].压制力对A_2lO_3弥散强化Cu/Cr复合材料组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2008(09)

- [23].欧洲粉末冶金协会推出介绍粉末冶金技术和产品的免费宣传材料[J]. 粉末冶金工业 2018(02)

- [24].粉末锌铝合金时效行为的研究[J]. 上海有色金属 2008(01)

- [25].粉末冶金原位合成法制备钛基复合材料的研究进展[J]. 粉末冶金工业 2010(05)

- [26].知识窗[J]. 制造技术与机床 2020(03)

- [27].银基多元合金制备的功能研究[J]. 科技风 2011(05)

- [28].钼加入量对Fe-2Cu-0.8C系烧结合金组织和性能的影响[J]. 机械工程材料 2015(12)

- [29].Cr_2AlC颗粒增强Cu基复合材料的制备及力学性能研究[J]. 粉末冶金技术 2013(05)

- [30].高纯钌粉制备技术的研究和进展[J]. 材料导报 2015(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/18c5d74890cd46ff7eff9418.html