# 直线型光纤Sagnac干涉仪声传感器及其去噪方法研究

### 论文摘要

光纤声传感器可广泛应用于能源和安防等重要领域,但其噪声复杂进而影响测量精度和稳定性,针对此问题,基于直线型光纤Sagnac干涉仪声传感系统,提出了一种改进小波阈值去噪方法,在此基础上,结合信号特征还设计了一种综合滤波方案,以提高系统语音探测质量。以实测语音信号为例,所提算法能将信号Allan方差值减小到8. 24×10-14,而类间距判据值增大为6. 91,有效改善了语音信号的质量。所提方法可广泛应用于声音传感领域,且对于光纤干涉仪声传感系统后期声源定位的准确性也具有重要意义。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 Sagnac干涉型光纤声传感器

- 2 小波阈值去噪理论

- 2.1 小波基函数及分解层数选取

- 2.2 改进小波阈值函数的设计

- 2.3 改进的阈值处理规则

- 3 结果与分析

- 3.1 信号滤波效果评价

- 3.2 去噪效果理论分析

- 3.3 语音信号实测及去噪分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何乐,丰鑫,吴华明,黄丽贞,肖永生

关键词: 光纤声传感器,小波阈值算法,去噪,方差,类间距

来源: 仪器仪表学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 仪器仪表工业,自动化技术

单位: 无损检测与光电传感技术及应用国家地方联合工程实验室无损检测技术教育部重点实验室,南昌航空大学测试与光电工程学院江西省光电检测技术工程实验室,华中科技大学光学与电子信息学院,南昌航空大学信息工程学院

基金: 国家自然科学基金(11964019,11264031),江西省青年科学基金重大项目(20143ACB21011),航空科学基金(2017ZC56003,20162856004),无损检测技术教育部重点实验室基金(EW201980090,ZD201629004),江西省自然科学基金(20192BAB202006,20192BAB207001,20151BAB207054),江西省教育厅科技项目(GJJ170594),江西省图像处理与模式识别重点实验室开放基金(ET201908119),南昌航空大学研究生创新专项基金(YC2017051)项目资助

分类号: TH744.3;TP212

DOI: 10.19650/j.cnki.cjsi.J1905336

页码: 70-77

总页数: 8

文件大小: 485K

下载量: 171

### 相关论文文献

- [1].非线性光纤Sagnac干涉仪精度分析研究[J]. 导航与控制 2020(Z1)

- [2].保偏光纤转轴熔接Sagnac干涉环的光学游标效应及温度传感器[J]. 光学精密工程 2017(09)

- [3].基于光子晶体光纤Sagnac环梳状滤波器的设计[J]. 激光杂志 2012(04)

- [4].Sagnac旋光效应及Sagnac偏振器件的设想[J]. 物理实验 2016(06)

- [5].基于长周期光纤光栅嵌入型Sagnac环光谱的折射率测量[J]. 光谱学与光谱分析 2011(04)

- [6].带有对称啁啾光纤光栅的Sagnac环滤波器[J]. 光子学报 2008(04)

- [7].利用Sagnac干涉仪实现光子轨道角动量分束器[J]. 物理学报 2015(13)

- [8].一种新型的基于磁性液体的光纤Sagnac磁场传感器[J]. 光学学报 2011(08)

- [9].基于Sagnac环的波长可调谐的单双波长光纤激光器[J]. 光电子·激光 2020(01)

- [10].一种基于偏振调制器-Sagnac环结构的线性下变频光载无线链路[J]. 光电工程 2015(09)

- [11].基于Sagnac干涉仪的保偏光子晶体光纤氢气传感器[J]. 光学学报 2014(08)

- [12].采用双Sagnac环滤波器的可切换多波长光纤激光器[J]. 红外与激光工程 2020(11)

- [13].基于矩阵的Sagnac干涉仪光谱复原理论研究[J]. 半导体光电 2017(06)

- [14].基于相位调制和光子晶体光纤Sagnac环的可调谐微波光子滤波器[J]. 光子学报 2015(09)

- [15].一种基于取样光栅的Sagnac环滤波器的设计研究[J]. 激光技术 2016(04)

- [16].Sagnac型干涉成像光谱仪中棱镜偏移量对光谱分辨率影响的讨论[J]. 大气与环境光学学报 2009(03)

- [17].基于酒精选择性填充光子晶体光纤的Sagnac应变传感器[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2016(12)

- [18].Sagnac型光学电压互感器传感单元非线性误差分析与抑制[J]. 光学技术 2017(02)

- [19].分布式光纤Sagnac干涉仪中基于倒谱的多分辨率入侵定位算法[J]. 物理学报 2016(04)

- [20].基于Sagnac干涉仪的光纤长度测量方法[J]. 光学学报 2017(01)

- [21].反射式Sagnac型光纤宽带大电流测量仪的研制与性能评估[J]. 计量学报 2020(08)

- [22].基于Sagnac环形镜的高功率多波长线偏振掺镱光纤激光器[J]. 强激光与粒子束 2017(04)

- [23].带分散补偿的偏振Sagnac干涉仪通光效率研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [24].内嵌Sagnac干涉结构的光纤环形激光器弯曲传感研究[J]. 光电子·激光 2020(11)

- [25].基于Sagnac干涉仪的二阶关联光学相关识别[J]. 光电子·激光 2020(11)

- [26].Sagnac型光纤电流互感器数据同步的研究[J]. 电力系统保护与控制 2012(08)

- [27].单轴Sagnac光纤干涉仪相位偏置控制[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2020(04)

- [28].基于Sagnac环光缆识别系统的开发[J]. 铁道通信信号 2017(07)

- [29].基于低双折射光子晶体光纤Sagnac干涉仪的超低温度系数扭曲传感器[J]. 光子学报 2011(09)

- [30].一种抑制传感死区的Sagnac分布式传感器[J]. 光电工程 2009(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/18eab8d56b669f7eebaca446.html