# 铁水包耳轴断裂失效分析

### 论文摘要

某钢厂铁水包耳轴在34炉包龄时发生早期断裂,采用探伤检验、宏观观察、化学成分分析、力学性能试验、金相检验、扫描电镜以及能谱分析等方法对耳轴断裂的原因进行了分析。结果表明:耳轴中心部位存在裂纹缺陷是耳轴发生早期脆性断裂的主要原因,耳轴中心孔内壁粗糙的加工刀痕是耳轴发生早期断裂的次要原因。耳轴服役期间,在应力作用下裂纹扩展并最终断裂。

### 论文目录

- 1 理化检验

- 1.1 无损探伤检验

- 1.2 低倍检验

- 1.3 断口宏观观察

- 1.4 化学成分分析

- 1.5 力学性能试验

- 1.6 断口及微区成分分析

- 1.7 金相检验

- 2 分析与讨论

- 3 结论及建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 巴发海,李勇

关键词: 铁水包耳轴,断裂失效,显微疏松,微裂纹

来源: 理化检验(物理分册) 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,冶金工业

单位: 上海材料研究所上海市工程材料应用与评价重点实验室

分类号: TG115.5;TF341

页码: 184-190

总页数: 7

文件大小: 7500K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].锅炉右耳轴断裂失效分析[J]. 热加工工艺 2020(04)

- [2].绞吸挖泥船桥梁耳轴的更换工艺[J]. 中国高新科技 2020(09)

- [3].扩容改造转炉耳轴轴承的故障浅析[J]. 南方农机 2017(07)

- [4].连铸机弯曲段耳轴座力学性能分析与故障诊断实践[J]. 中国设备工程 2020(02)

- [5].略论渣包耳轴无损检测技术[J]. 化工管理 2018(31)

- [6].鄂钢65吨铁水罐耳轴修复[J]. 江西冶金 2016(01)

- [7].利用热胀冷缩原理拆除炼钢转炉主动耳轴的方法[J]. 机械研究与应用 2019(03)

- [8].火炮耳轴调平精度及方法分析[J]. 火炮发射与控制学报 2015(04)

- [9].论钢包耳轴的探伤工艺[J]. 山东工业技术 2014(24)

- [10].主动端耳轴的深孔加工[J]. 中国重型装备 2015(02)

- [11].焊接式转炉托圈耳轴的装配[J]. 科技风 2013(18)

- [12].100t铁液罐耳轴强度分析与修复方案[J]. 金属加工(热加工) 2010(12)

- [13].220t大高径比转炉耳轴位置的确定[J]. 冶金设备 2009(02)

- [14].120t转炉耳轴裂纹修复技术研究与应用[J]. 莱钢科技 2011(03)

- [15].解析绞吸挖泥船桥架维修耳轴装备与使用[J]. 中国水运 2020(05)

- [16].电渣焊在耳轴块焊接中的应用[J]. 一重技术 2008(01)

- [17].炼钢转炉耳轴轴承结构改造的设计[J]. 中国钢铁业 2015(06)

- [18].钢包耳轴活性缺陷声发射信号特征与定位分析[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [19].120t转炉托圈耳轴和耳轴块组焊工艺[J]. 冶金设备 2016(S1)

- [20].耳轴类铸件轴颈部位加工质量及效率提升[J]. 中国铸造装备与技术 2014(05)

- [21].大型造粒机制造工艺及钢丝调正滚筒耳轴技术[J]. 中国重型装备 2013(04)

- [22].钢水罐制作工艺及吊耳轴同轴度检测[J]. 冶金设备 2014(S1)

- [23].转炉驱动端耳轴轴承损伤分析及维护[J]. 冶金设备 2018(S1)

- [24].210t转炉耳轴轴承的维护与改造[J]. 中国设备工程 2016(06)

- [25].120t转炉耳轴轴承调整180°技术方案[J]. 甘肃科技 2014(03)

- [26].9Cr18MoV钢丝杠耳轴断裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册) 2014(08)

- [27].转炉倾动装置耳轴摆动故障原因[J]. 辽宁科技大学学报 2009(05)

- [28].托圈耳轴的焊接工艺分析[J]. 金属加工(热加工) 2008(18)

- [29].绞吸挖泥船桥架发展概述[J]. 中国港湾建设 2015(08)

- [30].声发射技术在钢包耳轴环形焊缝安全检测中的应用[J]. 安全与环境学报 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1932c972f16486dbbb84dcc1.html