# 基于CuS@PB复合纳米材料的电化学传感器构建及其在抗坏血酸检测中的应用

### 论文摘要

实现生物分子的高效精准检测已成为生命科学领域中的研究热点,随着纳米技术的快速发展,结合纳米材料优越理化性能而构建的传感器使得检测更加快速和准确。普鲁士蓝（Prussian blue,PB）具有优异的电活性、比表面积大、结构可调等性能,是电化学传感器中优良的响应材料。硫化铜纳米颗粒（copper suldide nanoparticals,CuS NPs）具有导电性好、化学稳定性好、价格低廉、制备简易等优点,作为信号传输的理想材料被广泛运用于电化学传感器中。因此,本文以PB和CuS作为组分利用原位生长的方法成功构建了具有核壳结构的普鲁士蓝-硫化铜复合纳米材料（CuS@PB NPs）,并将其作为玻碳电极（glass carbon electrode,GCE）的修饰材料,用于构建检测抗坏血酸的电化学传感器。本文主要工作包括:1.采用水热法制备CuS NPs,通过反应条件的控制探究反应冷却速度和表面配体对CuS NPs形貌粒径的影响,通过透射电子显微镜（TEM）、X-射线衍射（XRD）、动态光散射（DLS）等手段,对不同形貌粒径的CuS NPs进行理化性能表征,并确定出合适形貌和粒径的CuS NPs用于后续复合纳米材料的制备。2.采用原位生长法制备CuS@PB NPs,通过不同Cu:Fe摩尔比的投入量,制备出了不同壳层厚度的CuS@PB NPs。所制备的CuS@PB NPs具有典型的核壳纳米结构,其中CuS NPs均匀的分散在PB基质中。3.将CuS@PB NPs作为电极修饰材料涂布在GCE上,构建得到电化学传感器CuS@PB/GCE。将所构建的CuS@PB/GCE传感器置于三电极体系中,进行循环伏安法（CV）、差分脉冲伏安法（DPV）和交流阻抗法（EIS）等分析。结果表明,与单一组分的PB纳米材料构建的PB/GCE相比,CuS@PB/GCE具有更好的电催化活性和电子传输速率。4.将制备的新型CuS@PB/GCE传感器尝试用于安培电流响应检测抗坏血酸,发现该传感器在抗坏血酸检测方面具有较宽的检测范围、很好的响应速度、较低的检测限、较高的灵敏度和电催化稳定性,同时还显示出较好的选择性和抗干扰的性能。结果表明通过CuS@PB NPs构建的新型电极是一种性能优异的抗坏血酸传感器,在实际样品检测中的回收率接近100%,体现出该传感器潜在的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstracts

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.1.1 纳米材料

- 1.1.2 纳米材料在医学诊断的应用

- 1.1.3 纳米材料在电化学传感器的应用

- 1.2 普鲁士蓝的性质及应用

- 1.2.1 晶体结构

- 1.2.2 普鲁士蓝的制备方法

- 1.2.3 普鲁士蓝的电化学分析机理

- 1.2.4 普鲁士蓝在电化学分析中的应用

- 1.3 硫化铜的性质及应用

- 1.4 抗坏血酸的分析方法

- 1.5 研究目的和主要内容

- 参考文献

- 第二章 普鲁士蓝-硫化铜复合纳米材料的制备及表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 试剂与仪器

- 2.2.2 硫化铜纳米颗粒的制备

- 2.2.3 普鲁士蓝-硫化铜复合纳米材料的制备

- 2.3 材料的表征

- 2.3.1 透射电子显微镜分析（TEM）

- 2.3.2 动态光散射分析（DLS）

- 2.3.3 X射线粉末衍射分析（XRD）

- 2.3.4 紫外-可见吸收光谱分析（UV-vis）

- 2.3.5 傅里叶变换红外光谱（FTIR）

- 2.3.6 能量散射x射线谱（EDX）

- 2.3.7 X射线光电子能谱分析（XPS）

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 硫化铜纳米颗粒的理化性能

- 2.4.2 普鲁士蓝-硫化铜复合纳米材料的理化性能

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 普鲁士蓝-硫化铜复合纳米材料的电化学性质

- 3.1 引言

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 试剂与仪器

- 3.2.2 CuS@PB/GCE电极的构建

- 3.2.3 电化学性质测量

- 3.2.4 CuS@PB/GCE电极用于抗坏血酸检测

- 3.2.5 实际样品中抗坏血酸检测

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 CuS@PB/GCE电极构建的优化

- 3.3.2 CuS@PB/GCE电极的电化学行为

- 3.3.3 CuS@PB/GCE电极对抗坏血酸的检测

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 结论与展望

- 4.1 全文结论

- 4.2 未来展望

- 硕士期间发表论文

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 李立煌

导师: 叶社房

关键词: 普鲁士蓝,硫化铜,复合纳米材料,电化学传感器,抗坏血酸

来源: 厦门大学

年度: 2019

分类: 基础科学,医药卫生科技,信息科技

专业: 生物学,生物医学工程,自动化技术

单位: 厦门大学

分类号: TP212.3;R318

总页数: 84

文件大小: 5682K

下载量: 109

### 相关论文文献

- [1].磁性g-C_3N_4-Fe_3O_4复合纳米材料的制备及其光催化降解水中3种喹诺酮类抗生素的研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [2].核壳结构磁性复合纳米材料的可控合成与性能[J]. 物理学报 2018(22)

- [3].牛血清白蛋白模板法制备的金属复合纳米材料在生物检测中的应用[J]. 分析科学学报 2017(04)

- [4].多糖基复合纳米材料:有希望的候选生物医用材料（英文）[J]. Science China Materials 2019(12)

- [5].基于银钯铂复合纳米材料标记的癌胚抗原免疫传感器的研制[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [6].芦荟大黄素在石墨烯/聚多巴胺/金复合纳米材料修饰电极上的电化学行为及检测[J]. 分析科学学报 2020(01)

- [7].基于AgNCs-Ce:ZONPs发光复合纳米材料的电致化学发光免疫传感器对肿瘤标志物灵敏检测的研究[J]. 化学传感器 2017(01)

- [8].合肥研究院研制出高效去除土壤中有机污染物的新方法[J]. 河南化工 2017(07)

- [9].贵金属-过渡金属化合物复合纳米材料的界面调控及原子尺度原位表征[J]. 稀有金属 2019(11)

- [10].石墨烯基复合纳米材料在燃料电池阴极氧气还原反应催化剂上的应用[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [11].磁性硫化铜复合纳米材料的合成及其对水中汞离子的特异性吸附[J]. 应用化学 2020(11)

- [12].壳聚糖/羟基磷灰石复合纳米材料的研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2017(05)

- [13].Fe_3O_4/g-C_3N_4磁性复合纳米材料的制备及其应用于有机磷农药检测的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2016(S1)

- [14].中科院研制新复合纳米材料可低成本修复酸性土壤重金属污染[J]. 功能材料信息 2017(01)

- [15].聚苯胺/贵金属复合纳米材料的可控合成及催化应用[J]. 高分子学报 2020(05)

- [16].磁性壳聚糖复合纳米材料的制备[J]. 纺织学报 2012(04)

- [17].新型复合纳米材料的电催化行为研究及其在活体分析中的应用[J]. 化学传感器 2011(04)

- [18].环境友好型复合纳米材料在食品包装中的应用[J]. 包装工程 2017(19)

- [19].一种抑制霉菌生长繁殖的皮鞋加工处理方法[J]. 中国皮革 2020(06)

- [20].锂离子电池能源材料研究进展[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [21].交叉棒状钼酸钴/氧化钴复合纳米材料的制备及锂电池应用[J]. 西部皮革 2019(06)

- [22].RGO/TiO_2/Fe_3O_4复合纳米材料的制备及其对甲基橙废水的脱色效果[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [23].TiO_2/CdS复合纳米材料的制备及其光催化性能[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [24].水热法制备Fe_3O_4@C/GQDs/AgBr复合纳米材料及其光催化性能[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [25].新型复合纳米材料用于微生物燃料电池研究进展[J]. 水处理技术 2017(11)

- [26].大粘度复合纳米材料面投影微立体光刻系统的分辨率研究[J]. 应用光学 2011(05)

- [27].复合纳米材料Bi_2O_3-TiO_2的制备与表征[J]. 长春师范学院学报(自然科学版) 2009(06)

- [28].Fe_3O_4@MnO_2复合纳米材料的制备及其对染料刚果红的吸附研究[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [29].聚苯胺/二氧化钛复合纳米材料的制备及其电流变性能[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2017(S1)

- [30].UCNP基质的多功能复合纳米材料的构建[J]. 世界最新医学信息文摘 2017(79)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/195bfe38812a9bc58f5c91a7.html