# 随焊振动对高强钢焊缝组织和性能的影响研究

### 论文摘要

高强钢的焊接容易产生冷裂纹,细化晶粒可改善组织的塑韧性,能在一定程度上抑制焊接冷裂纹,因此可以在焊接过程中加入振动。电弧产生的机械振动对熔池可形成搅拌振荡作用,达到细化晶粒的效果,由此改善焊件微观组织及性能。试验结果显示:焊接过程中加入振动可以明显改善焊接表面形貌,使金属内部晶粒发生细化,焊缝区域硬度与钨极氩弧焊相比也有明显提高。因此,在焊接过程中加入振动可以明显减少高强钢焊接冷裂纹的出现,提升焊后焊缝组织性能。

### 论文目录

- 1 随焊振动原理

- 2 随焊振动装置设计

- 2.1 整体设计

- 2.2 支架设计

- 2.3 滑台选择

- 2.4 夹具设计

- 2.5 振动结构设计

- 3 试验与分析

- 3.1 试验过程

- 3.2 电弧振动范围测量

- 3.3 随焊振动焊件表面形貌及其分析

- 3.4 组织分析及其影响

- 3.4.1 尺度分析

- 3.4.2 维氏硬度分析

- 3.5 电弧力分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 钱泽琛,杜冬梅,何青

关键词: 随焊振动,高强钢,晶粒细化,维氏硬度,显微组织

来源: 电力与能源 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 华北电力大学能源动力与机械工程学院

分类号: TG457.11

页码: 531-536

总页数: 6

文件大小: 2033K

下载量: 37

### 相关论文文献

- [1].船用高强钢焊接技术的研究现状与展望[J]. 精密成形工程 2020(04)

- [2].热冲压用超高强钢22MnB5性能测试与分析[J]. 河北冶金 2017(03)

- [3].攀钢成功开发1200MPa冷轧超高强钢[J]. 轧钢 2020(05)

- [4].先进高强钢氢致断裂的研究[J]. 河北冶金 2020(05)

- [5].多相高强钢“TP-N68/78”[J]. 金属功能材料 2008(06)

- [6].1200MPa级热轧高强钢的显微组织与力学性能研究[J]. 教练机 2020(03)

- [7].40CrNiMoA高强钢氢脆敏感性和氢含量的关系[J]. 腐蚀与防护 2017(07)

- [8].本钢汽车用冷轧加磷高强钢的研制与开发[J]. 本钢技术 2012(02)

- [9].汽车用先进高强钢的应用现状和发展方向[J]. 材料导报 2011(13)

- [10].淬火+回火低合金高强钢焊接的研究现状[J]. 现代焊接 2010(10)

- [11].薄规格低合金高强钢的开发与应用[J]. 山西冶金 2019(05)

- [12].激光冲击波加载690高强钢薄板传播机制的模拟与实验[J]. 中国激光 2016(11)

- [13].冷却工艺对70kg级高强钢组织性能影响分析[J]. 科技视界 2017(05)

- [14].高强钢在电力输变电工程中的应用及其关键焊接技术[J]. 金属加工(热加工) 2015(20)

- [15].提高高强钢质量控制分析[J]. 知识文库 2018(15)

- [16].安米推出新型轻量级高强钢可减轻汽车重量20%[J]. 轧钢 2014(05)

- [17].高强钢管的极限承载力研究[J]. 四川建筑 2011(06)

- [18].汽车轻量化先进高强钢与节能减排[J]. 钢铁 2008(06)

- [19].多级热处理对柔性立管用高强钢组织性能影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [20].奥氏体化温度对15Cr2MnNi2TiA高强钢强韧性的影响[J]. 物理测试 2020(02)

- [21].乌东德水电站800MPa级高强钢蜗壳焊接技术[J]. 云南水力发电 2020(02)

- [22].焊接防飞溅剂对低合金高强钢焊接质量的影响[J]. 金属加工(热加工) 2017(08)

- [23].建筑钢结构高强钢高效焊接技术[J]. 金属加工(热加工) 2015(20)

- [24].第三代先进高强钢的开发思路[J]. 柳钢科技 2013(05)

- [25].汽车用先进高强钢的发展及其在车身设计中的应用[J]. 特钢技术 2012(02)

- [26].全球领先高强钢制造商SSAB发布耐磨领域研究新发现[J]. 中国矿业 2010(05)

- [27].新一代汽车用先进高强钢的成形与应用[J]. 钢铁 2010(08)

- [28].700MPa级热轧高强钢在剪切加工过程中分层开裂的原因[J]. 机械工程材料 2020(03)

- [29].300M超高强钢在中性盐雾环境中的腐蚀行为及机制[J]. 钢铁研究学报 2020(05)

- [30].汽车轻量化条件下先进高强钢的发展及现状[J]. 轧钢 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/19735221ef0441946c8b3d9c.html