# 电力运维检修工作中的危险点和预控措施分析张涛

（国网山东省电力公司广饶县供电公司山东广饶257300）

摘要：本文首先分析了电力运维检修工作的主要工作内容，解析来详细阐述了变电运维检修工作当中存在的危险点，最后对加强电力检修危险预控的相关建议做具体论述，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：电力运维；危险点；防控措施

引言

电力作为重要的基础能源，对人类社会的进步发展有着重要意义。在电力设施设备运行的过程中，若不注意做好质量检修管理工作，则会加大供电设备发生故障的可能性。一旦发生电力故障，不仅会影响到人们的用电需求，同时还可能引起火灾或其他问题，这严重危害了电力企业的良好发展。要杜绝这一问题的发生，则必须要在日常工作当中加强电力设备的运维检修工作水平。在检修阶段，相关工作人员必须要确保对各类危险点进行规避，在保证自己人身安全的基础上更好的开展相关工作。文章中，笔者将结合工作经验，分析电力检修工作中的常见危险因素，并对如何加强预控水平提出了相关建议。

1电力运维检修工作的主要工作内容

分析总结电力运维检修工作的主要工作内容，主要表现为这样几个方面：（1）输变电设备检修；（2）线路巡视及通道整治；（3）变电站正常倒闸操作和巡视工作；（4）输变电设备年检、预试和核对定值工作；（5）农网工程及基建工程施工；（6）“迎峰度夏”、“迎峰度冬”后设备缺陷处理。总的来说电力运维检修工作内容是比较复杂的，工作量庞大，对于运维检修工作人员的综合素质具有较高要求。

2变电运维检修工作当中存在的危险点

2.1调度操作中存在的危险点

调度操作中的危险点，主要表现在审核操作票的过程中、调度操作过程中和电力工作人员的交班过程中。审核操作票的目的是查看操作内容以及操作方式是否合理。在实际调度操作过程中，经常会出现工作人员调度错误的现象。工作人员是否使用调度术语和操作术语对调度操作的准确度也存在影响。在工作人员交接过程当中最容易出现偏差，因为在交接过程当中容易出现工作任务交代不清、交代错误或不全面的现象。

2.2线路作业检修中存在的危险点

线路作业检修中存在的危险点主要有以下几个方面：①线路勘测过程当中组织不力，没有准备合理的设备以及材料，在施工之前没有进行技术交底工作，成员提前对工作任务没有全面掌握。②操作现场安全措施准备不够健全、不符合规范，工作人员超过带电设备安全距离，容易产生触电事故。③在工作过程当中没有对工作人员进行合理有效的安全保护，比如工作人员在进行高空作业时不系安全带，很容易从高处坠落和遭到其它物体意外击打。

2.3直流回路进行操作的过程中出现操作失误

在电力设备当中，无论是直流电还是交流电都必须要有回路进行控制。在直流回路的操作过程中，相关检修工作人员若没有按照相应的技术要求来操作回路压板，尤其是在二次回路中出现了错误的压板操作。会使直流回路出现故障，从而给电力设施的自动装置以及继电保护等区域造成影响，引发继电保护设备的故障。一旦出现直流回路操作失误，会给检修操作人员造成巨大的人身安全威胁。因此针对这一问题必须要进行严格的管理把控，确保直流回路二次回路操作准确。

3加强电力检修危险预控的相关建议

3.1定期分享检修经验并开展安全培训教育

电力系统的稳定运行关系到各行各业的发展，因此电力企业应当不断完善检修管理制度，并确保管理制度能够实际应用于检修工作中，避免其流于表面。建议相关管理负责人应当定期开展检修作业经验分享会等相关会议活动。通过沟通分享加强检修技术人员的综合能力水平，加强检修危险点的预防能力。在开展经验分享的过程中，需要明确分享主题。其主题应当紧紧围绕检修技术人员日常工作的各项工作细节。此外，开展安全培训教育工作也十分重要。安全培训的内容应当涉及到检修人员的安全护具佩戴问题、检修运维的标准化作业流程。同时要确保检修技术人员能够真正意识到安全问题的严重性，加强规避危险点的技术能力，并高效准确的完成检修工作。最后，还应当加强管理人才的培养。开展安全培训及检修经验分享等会议内容前，管理人员必须要加强自身的专业能力建设，并从专业知识、专业技术、管理科学性这三个方面进行思考和加强，确保检修技术人员和管理人员都具备良好的综合能力水平。

3.2标准化执行巡查工作

电力设备的稳定运行离不开日常的检修作业。电力运行维护工作必须定期执行，且每一次进行检修都必须要进行日志记录，从而有效降低电力系统发生故障的可能性。在日常工作当中，电力企业管理工作者应当实行标准化的巡查检修工作，并制定相应的检修管理流程。日常变电运维工作必须要落实到实处，且要保障巡查的严格性和有效性。所谓“有备无患”，管理工作人员必须要加强日常管理的水平。笔者建议，巡查工作应当定期进行，并对电力设施设备的运行情况进行记录。当发现存在安全故障隐患时，需及时记录并上报。并根据排查故障隐患，找出问题的根源，采取相应的技术流程进行隐患排除。另外，巡查工作还应当设立相应的监督小组，对每日巡查的工作进行监督管理，确保此工作能够标准化执行。

3.3高空作业时发生高处坠落，物体打击伤害控制措施

高处作业必须系好安全带，并防止被锋利物割伤。移动过程中不得失去安全带保护，安全带严禁低挂高用，作业现场或作业点下方按坠落半径装设安全围栏或其他保护措施，并在围栏四周悬挂“止步，高压危险！”警告标志。工器具、材料不得随意丢弃，上下应使用绳索传递并扣牢绳结，较小物件应使用工具袋。作业点垂直下方不得有人逗留。禁止携带器材登杆或在杆上移位。

3.4现场安全措施不完善、不正确

与带电设备安全距离不够发生触电伤害控制措施必须工作地段各端装设接地线，在可能反送电到工作地段的开关、隔离开关装设接地线。在工作地段内的变压器低压侧和已停电但需穿越的低压线路两侧装设接地线。工作开工前，工作负责人必须确认现场安全措施正确、完善后方可允许开始工作线路杆塔上工作时；工作负责人（监护人）督促检查工作班成员正确使用合格的安全防护用品；作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线的最小安全距离：10kV及以下为0.7m，20kV~35kV为1m，66kV~110kV为1.5m，220kV为3m。停电检修线路如与另一回带电线路相交叉或接近，工作人员和工器具与带电导线的安全距离不得小于：10kV及以下为1m，20kV~35kV为2.5m，66kV~110kV为3m，220kV为4m。在所有可能发生误登杆塔上悬挂或围系“禁止攀登，高压危险！”标示牌。

结语

目前我国变电运维检修工作当中还存在很多问题，电力系统愈加复杂、工作人员安全意识不足、素质不高等，给变电运维检修工作带来了很多困难。在开展电力运维检修工作过程当中会存在较多的危险点，为了保证检修人员以及整个电力系统的安全，就需要认真分析每一个危险点，进行全面的掌握，在此基础上进行采取有效的预控措施。

参考文献：

[1]刘玉章，李宏宇.变电运维管理中的危险点及预控措施[J].中国高新技术企业，2015（21）：87.

[2]汪铭峰，钱少锋，陈振伟，等.变电运行中存在的危险点及预控措施[J].电子世界，2014（1）：135.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/198026a018379abe971dac85.html