# 外墙保温设计与施工中存在的质量问题及控制

孙哲（湖北新光工程项目管理有限公司）

摘要：外墙保温是当前节能设计普遍采用的一种方法。本文在实践基础上，总结分析了外墙保温设计与施工中存在的质量问题，并就如何解决这些问题制定了不同的措施。

关键词：外墙保温质量控制措施

1外墙保温设计施工中存在问题的分析与质量控制

外墙保温是当前节能设计普遍采用的一种方法，本人经过几年来施工，发现存在着一些质量问题，影响了保温效果，破坏了建筑物的耐久性和美观性。为解决这些问题，本人在实践基础上，总结分析有以下几种原因，并为解决这些问题，针对不同情况制定了不同的措施。

1.1冷桥（室内透寒）原因分析外墙保温板只要按设计要求的厚度施工是应该可以阻止冷桥的发生，但往往由于设计节点不合理，施工粗糙和缝隙大等原因造成冷桥。由于设计及施工工程技术人员对外墙外保温细部节点要求不注重，易造成女儿墙、空调机室外搁板、檐口、阳台底板边梁等部位外保温不交圈，各类外墙装饰线未按节能要求设计，常常利用原结构悬挑，加之又未做外保温，故出现竣工后房屋出现冷桥。女儿墙、雨蓬、挑檐、飘窗、空调机室外搁板、附墙墙垛、装饰线、勒脚部位等不设计保温的现象十分普遍。从而导致保温层不交圈，飘窗等多部位产生热桥。由于女儿墙未做保温，使得立面形成台阶，这就好像是一个人在严寒的冬天，身上穿着羽绒服，但却光着头和脚。水泥纤维装饰线，以及成品石膏装饰线条等，可有效避免冷桥缺陷的出现。

1.2防止冷桥措施在设计时必须根据不同地区的气温情况设计，保温板的厚度必须符合本地区要求，在设计节点祥图时应把冷桥彻底切断。施工时应把板缝排准，需要现场切割的要按实际尺寸准确切割，板与板的缝隙不得大于2mm,更不许用碎板拼接。保温板拼缝宽度超过2mm时，应采用不同类保温材料或发泡聚氨脂填充密实。各类外墙装饰线，均应采用膨胀或挤塑聚苯板或胶粉聚苯颗粒浆料完成，并附加塑料套管膨胀螺栓固定。应尽量避免采用结构外挑线条或GRC水泥纤维装饰线，以及成品石膏装饰线条等，可有效避免冷桥缺陷的出现。

2外保温施工质量问题及防治措施

2.1粘贴和面层用的胶强度低，水泥质量不合格，或配比不准确，造成保温板与墙面粘贴不牢固，发生脱落防治措施：选用的聚合物胶泥粘贴强度应大于0.1MPa；与板粘结强度经100次冻融在±200C试验应大于0.1MPa；与水泥砂浆面层粘结强度应大于0.4MPa。采用锚固的方式，使用为防冷桥（热桥）的膨胀塑套管复合热镀锌或不锈钢成品专用螺钉紧固件，标高在20m以上的部位，宜增设机械锚固件，以提高联结安全度。锚固件数量：标高在50m以下的不宜少于4个/m2；标高在50m以上的不宜少于6个/m2。

2.2表面露网、耐碱玻璃丝网格布没有达到标准的技术指标要求防治措施：主要是施工时网的接头没有粘住或保护层胶泥过薄，边角或加强网接茬等处理不细。施工时网的搭接太小，要求搭接长度：水平方向不得小于80mm，垂直方向不得小于100mm。

2.3垂直度弯曲不直、表面不平整防治措施：垂直度弯曲不直主要是基层抹灰超差造成的，立面垂直度抹灰允许偏差不超过4mm；高级抹灰不超过3mm，所以贴保温板前要认真检查基层抹灰质量，不符合标准要修好后再进行下道工序。保温板的厚度偏差太大，在贴保温板前应检查板的厚度，对于超厚的不许使用。

2.4已交工的墙面出现裂缝、有的面层用水泥砂浆抹灰，造成墙面开裂防治措施：保温板有的指标没有达到规范的要求，特别是养护时间不够，造成板的收缩率太大。做完保护层后没有及时养护，因为保护层的胶泥是用水泥、胶等材料配制的，水泥是一种水硬性材料，特别是水泥的早期强度离开了水会变成如同粉砂一样。我们的保护层又薄，所以胶泥的早期养护非常重要。做完保护层后，达到用水洒碰不坏时要立即养护，一般要5~7天。聚苯板外墙保温采用的是薄抹灰体系，即聚苯板外表面用聚合物抗裂砂浆并嵌埋玻纤耐碱网格布，抹面层厚度普通型3~5mm，加强型5~7mm。严禁使用水泥砂浆抹灰。

2.5已交工的面层出现空鼓较严重在已完工的面层上安装牌匾、霓虹灯、广告等，破坏了保护层，冬天雪水灌入保温板缝内，冻融循环造成了空鼓或变形。所以，在已完工的面层上安装其它配件必须保护好保护层，采取切实可行的措施保护好建筑物的外衣。

基层抹灰和保温层、保护层的含水率大，马上刷不透气的外墙涂料，夏季的气温高或冬季室内温度高，通风不畅，造成墙体的水气无法排出，使得部分水气集中在某一部位就造成了面层出现了空鼓现象。所以，在刷涂料时，特别是刷不透气的涂料时，基层的含水率按要求：混凝土或抹灰基层涂刷溶剂涂料时，含水率不得大于8%，涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%，对于当年施工的工程最好第二年刷外墙涂料，以保证单位工程的工程质量。

3外墙保温施工与质量控制

3.1基层墙体处理：清除基层墙面中松动或风化部分，并用水泥砂浆填实后找平。基层墙体的平整度不符合要求时，采用1：3水泥砂浆找平，确保无空鼓和裂缝等缺陷。

3.2材料的准备：粘结胶浆的配制采用专用胶粘剂与标号不低于32.5普通硅酸盐水泥分别按1：2（粘结胶浆）、1：1（抹面胶浆）重量配比，用搅动器充分搅拌均匀，静置min后，视其和易性，加入适量的水再搅拌1次。

3.3聚苯板切割：采用聚苯板规格为600mm×1200mm，600×900，厚度按设计，使用时尽量采用标准尺寸的聚苯板，需制作非标准尺寸的聚苯板时，采用切割器进行切割加工。

3.4耐碱玻纤网格布：根据工作面的要求剪裁网格布，标准网格布应留出搭接长度100mm。

3.5粘贴翻包网格布：几在粘贴的聚苯板侧外露处（如伸缩缝、沉降缝和温度缝等缝线两侧、门窗口处）均做加强网格布翻包处理。

3.6聚苯板的粘结：根据图纸要求，首先沿着外墙散水的标高弹好水平线；需设置系统的变形缝的，均在墙面弹出变形缝及变形缝宽度线。首先在整个聚苯板背面采用点沾法或条沾法沾结胶浆，然后将专用的锯齿间多余的粘结胶浆。粘结时应轻擦，均匀挤压，用长度不小于2mr的靠尺进行压平。聚苯板应自下而上沿水平方向横向铺贴，角处聚苯板应错接，交更铺板，聚苯板应错缝，每排板错缝1/2板长。

3.7网格布的铺设：二道抹面胶浆法。用不锈钢抹子，在聚苯板表面均匀涂抹一层面略大于一块网格布的抹面胶浆，厚度约为1.6mm。然后立即以网格布压入湿的抹面胶浆中，待胶浆稍干硬至可以碰触时，再立即用抹子涂抹第二道抹面胶浆，直至网格布埋在两道抹面胶浆的中间。

4结论

在高层建筑物施工过程中应用沉降观测加强过程监控，指导合理的施工工序，预防在施工过程中出现不均匀沉降，及时反馈信息为勘察设计部门提供详尽的一手资料，避免因沉降造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝，造成巨大的经济损失。根据当前节能住宅EPS外墙保温设计施工中存在的问题进行了分析针对不同原因制定了不同的措施，对设计施工起到了指导作用，降低了成本，缩短了工期，提高了工程质量，确保了建筑物的耐久性和美观性。

参考文献：

[1]丛培经.建设工程技术与计量[M]北京：中国计划出版社.1997.

[2]周直主编.工程项目管理[M].人民交通出版社.2000.

[3]水利工程建设质量管理文件汇编[M].江西教育印刷厂印刷.1999.

[4]周志刚.外墙保温技术及节能材料探讨[J].福建建材.2008年01期.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/19acf41b4789118eaf0f498d.html