# 流量脉动测试论文_江航成,郭刚,李杭,沈文新

导读:本文包含了流量脉动测试论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:流量,源流,阻抗,流体,测试,噪声,齿轮泵。

### 流量脉动测试论文文献综述

江航成,郭刚,李杭,沈文新[1]（2016）在《热式燃气表脉动流量测试技术的研究》一文中研究指出研制了一套方波脉动流与恒定流一体的标准表法流量试验装置。介绍该装置的结构、工作原理和计算模型,建立单次脉动流测量时间的数学模型。对基于微机电系统(MEMS)工艺的G6规格热式燃气表,设计了一个仪表采样频率为1s、不确定度为1%的试验方案。结果证实:脉动流平均误差与恒定流误差之偏差ΔE,在高区脉动流周期为5.25Tc(Tc为仪表采样周期)、10.50Tc时不超过0.50%,周期为1.05Tc时不超过1.00%;在低区脉动流周期为5.25Tc、10.50Tc时不超过1.00%,周期为1.05Tc时不超过2.00%。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2016年12期）

宋月超,徐兵,杨华勇,张军辉[2]（2014）在《改进的柱塞泵流量脉动“实用近似”测试法》一文中研究指出针对现有"实用近似"法测试带有复杂出口管道液压泵的流量脉动精度低的问题,提出一种改进的柱塞泵流量脉动"实用近似"测试法.基于柱塞泵、参考管道和加载阀叁维流场,建立"实用近似"法测试系统的有限元模型,该模型对参考管道压力信号仿真精度大于90%;采用该有限元模型和动边界理论获得柱塞泵复杂出口管道特征参数,提高"实用近似"法对泵源阻抗估算精度.对比改进的"实用近似"法和ISO"二次源"法测试的泵源流量脉动,结果表明,脉动幅值和最小流量值基本相同,因此,改进的"实用近似"法适于测试带有复杂出口管道的柱塞泵流量脉动.(本文来源于《浙江大学学报(工学版)》期刊2014年02期）

宋月超[3]（2013）在《柱塞泵流量脉动测试方法和大范围工况降噪结构优化的研究》一文中研究指出噪声污染成为世界范围内的环境问题,在工业领域尤为严重。轴向柱塞泵是液压系统主要噪声源,其流体噪声能够激发相连管道、阀等相关元件振动,致使整个液压系统气动噪声加剧。泵源流量脉动是轴向柱塞泵流体噪声的主要激振源,具有高频、大流量的特点,由于现有高频动态流量计不能直接测试,只能采用间接方法测量。ISO标准“二次源”法是测试容积泵泵源流量脉动的间接方法,该方法基于波的传递理论和管道压力动态特性,应用频率特性已知的辅助泵、阀等改变被测泵所在测试系统的终端阻抗,通过传感器同步测试被测泵和辅助泵、阀之间相连管道不同位置处动态压力推导泵源流量脉动。这一方法适用于多种类型容积泵,测试精度较高,但是系统构成复杂,当传感器距离是压力波波长的整数倍时,不能准确测试泵源流量脉动。因此本文主要针对轴向柱塞泵泵源流量脉动进行研究,以获得一种系统构成简单与全工况精度较高的测试方法,为低敏感度柱塞泵设计提供支撑,选题具有重要的理论意义和工程价值。本文首先建立了柱塞泵流动特性的多场耦合数值模型,该模型首次引入油膜运动的柱塞副、滑靴副泄漏流量对流量脉动的影响,提高了柱塞泵流量脉动模型的精度。在出口压力15MPa、缸体转速1000rpm和斜盘倾角13°时的试验结果证实,与传统数值模型相比,该模型对泵源流量脉动率预测精度提高了22.7%。因此该模型计算结果可以作为分析泵源流量脉动和优化降噪结构的参考。然后提出了新的泵源阻抗估值算法和非等径管道特征参数计算方法,解决了应用辅助泵测试被测泵泵源流量脉动的ISO标准“二次源”法不能准确测试压力传感器距离是压力谐波频整数倍工况下泵源流量脉动,将出口管道等效成长直管道的“实用近似”法不能准确测试带有非等径管道容积泵泵源流量脉动的问题。通过出口压力为5MPa-22MPa,转速为400rpm-1500rpm的试验证实,与ISO提供阻抗估值算法相比,新的阻抗估值算法能估测任意工况下泵源流量脉动,且阻抗估值精度提高了20%；同时修正的“实用近似”法测试精度达到92%以上。因此这些方法提高了测试方法的精度,拓展了现有测试方法的使用范围。最后提出了与配流盘缓冲槽结合的预压缩容腔和斜盘交错角降噪结构的优选准则。首次应用泵源流量脉动变化率差值对预压缩容腔边长差值之比选择了预压缩容腔体积大小,应用配流盘对泵源流量脉动峰值和柱塞腔压力峰值敏感区初选了预压缩容腔引入孔角度和斜盘交错角。针对排量56的斜盘式轴向柱塞泵仿真研究表明,这两个优化准则简化了大范围工况、多部件结合降噪结构优化过程。论文主要研究内容如下：第一章给出了柱塞泵流量脉动研究的目的和意义。针对现有柱塞泵流量脉动仿真模型精度低、测试方法复杂等问题,确定了课题的研究内容、技术路线,并总结了课题的技术难点,给出了课题研究的目标。第二章根据柱塞泵运行原理,搭建了柱塞泵油液流动特性的多场耦合数值模型。该模型首次考虑引入油膜运动的柱塞副、滑靴副泄漏流量对流量脉动的影响,提高了柱塞泵流量脉动模型的精度；模型考虑了温度和压力对油液粘度的影响,通过质量、动量和能量守恒方程计算了柱塞泵关键油模的压力场和温度场；搭建了柱塞泵测试系统有限元模型。第叁章详述了柱塞泵流量脉动测试原理和测试平台搭建需要注意的问题。针对现有“实用近似”法不能准确测试带有非等径出口管道柱塞泵流量脉动的问题,应用第二章建立的有限元模型和动边界理论,计算非等径管道特征参数,修正了“实用近似”法,以拓展拓展其使用范围。第四章给出了ISO标准“二次源”法测试数据处理过程,获得了较精确的测试结果,并实验验证了第二章所建立的柱塞泵流量脉动仿真模型的准确性；提出应用阻抗估值带宽估算泵源阻抗,应用线性衰减技术计算估值带宽,试验证实,该方法能够获得全工况范围泵源阻抗。针对第叁章提出的修正方法进行了实验验证,结果表明：通过出口压力为5MPa-22MPa,转速为400rpm-1500rpm时试验证实：新的阻抗估值算法能估测任意工况下泵源流量脉动,且阻抗估值精度提高了20%。第五章分析了运行工况(包括稳态、瞬态工况)和油液特性对柱塞泵流量脉动的影响,给出了不同参数的影响程度,为降噪结构的优化提供依据。针对柱塞泵流量脉动有限元模型巨大,求解时间过长的问题,应用并行求解器快速获得仿真结果；引入动边界理论模拟瞬态工况下柱塞泵流量脉动,分析了柱塞泵流量脉动瞬态变化。第六章研究了缓冲槽、预压缩容腔和交错角对柱塞泵流量脉动的影响,给出了配流盘结构与流量脉动峰值对应关系,并提出了带有配流盘缓冲槽的预压缩容腔和交错角结构优化准则。第七章总结了论文研究内容,给出了柱塞泵流体噪声研究结论,引出了本文创新点,最后展望了进一步研究内容。(本文来源于《浙江大学》期刊2013-01-01）

徐兵,宋月超,杨华勇[4]（2012）在《复杂出口管道柱塞泵流量脉动测试原理》一文中研究指出"二次源"法是一种精确测定液压泵泵源阻抗和泵源流量脉动的标准方法,该方法对测试元件精度和测试条件要求高,数据处理过程异常复杂,因此工业应用难度大。"二次源"法设被测泵泵源阻抗和泵源流量脉动并联,引入二次源测试被测泵泵源阻抗,通过公式计算泵源流量脉动。主要研究高频、大流量复杂出口管道柱塞泵流量脉动测试方法原理和测试过程,通过测试两组不同动态工况下柱塞泵出口处泵源阻抗和泵源流量脉动,应用公式推导泵源阻抗和泵源流量脉动。详述应用"二次源法"测试复杂出口管道柱塞泵泵源流量脉动的测试原理,测试注意问题,给出合理的测试过程;引入加权线性衰减技术估算被测泵频率处泵源阻抗,准确、快速地获得全频率范围内泵源阻抗值;给出不同出口压力下泵源流量脉动,证实了"二次源"法可用于大范围工况(不同柱塞泵出口压力、转速和斜盘倾角)复杂出口管道柱塞泵流量脉动测试。(本文来源于《机械工程学报》期刊2012年22期）

马昌,高常识,韩桂华,胡海波[5]（1999）在《泵的流量脉动率对比测试》一文中研究指出采用测量压力脉动，通过单片机等组成的测试系统进行数据处理，实现了对两液压系流量脉动率的对比测试，并给出了该方法的测试原理及电路的软、硬件设计．(本文来源于《哈尔滨理工大学学报》期刊1999年01期）

高常识,马昌,韩桂华[6]（1999）在《低流量脉动齿轮泵及其测试》一文中研究指出本文介绍分片错齿齿轮泵降低流量脉动的工作原理，按此原理制造出两片错齿齿轮泵，与同规格ＣＢ齿轮泵进行流量脉动测试，以及进行测试结果的对比。(本文来源于《机床与液压》期刊1999年01期）

余经洪,陈兆能,陆元章[7]（1992）在《液压柱塞泵流量脉动测试的试验研究》一文中研究指出提出了液压泵流量脉动测试的实用近似方法,对液压柱塞泵流量脉动的测试技术进行了系统的试验研究。并以一台较大排量的轴向柱塞泵为被试泵,建立了流量脉动测试系统,实现了多种压力下被试泵流量脉动的测试。(本文来源于《机床与液压》期刊1992年04期）

### 流量脉动测试论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对现有"实用近似"法测试带有复杂出口管道液压泵的流量脉动精度低的问题,提出一种改进的柱塞泵流量脉动"实用近似"测试法.基于柱塞泵、参考管道和加载阀叁维流场,建立"实用近似"法测试系统的有限元模型,该模型对参考管道压力信号仿真精度大于90%;采用该有限元模型和动边界理论获得柱塞泵复杂出口管道特征参数,提高"实用近似"法对泵源阻抗估算精度.对比改进的"实用近似"法和ISO"二次源"法测试的泵源流量脉动,结果表明,脉动幅值和最小流量值基本相同,因此,改进的"实用近似"法适于测试带有复杂出口管道的柱塞泵流量脉动.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 流量脉动测试论文参考文献

[1].江航成,郭刚,李杭,沈文新.热式燃气表脉动流量测试技术的研究[J].化工自动化及仪表.2016

[2].宋月超,徐兵,杨华勇,张军辉.改进的柱塞泵流量脉动“实用近似”测试法[J].浙江大学学报(工学版).2014

[3].宋月超.柱塞泵流量脉动测试方法和大范围工况降噪结构优化的研究[D].浙江大学.2013

[4].徐兵,宋月超,杨华勇.复杂出口管道柱塞泵流量脉动测试原理[J].机械工程学报.2012

[5].马昌,高常识,韩桂华,胡海波.泵的流量脉动率对比测试[J].哈尔滨理工大学学报.1999

[6].高常识,马昌,韩桂华.低流量脉动齿轮泵及其测试[J].机床与液压.1999

[7].余经洪,陈兆能,陆元章.液压柱塞泵流量脉动测试的试验研究[J].机床与液压.1992

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/19d29149f6543d3648e620b7.html