# 脉冲周期对黄金电沉积层的影响（英文）

### 论文摘要

在无氰黄金电沉积工艺的基础上,利用双向脉冲电源,经过20 h的电沉积可以得到质量较好的厚度达150μm的黄金样品。通过以脉冲周期为单一变量实验,研究了脉冲周期对黄金电沉积层的影响,利用扫描电镜、X射线衍射仪以及维氏硬度计探讨了黄金电沉积层的微观形貌、平均晶粒尺寸以及维氏硬度。结果显示,当脉冲周期为45～75 ms时,电沉积层的维氏硬度HV0.1较高,最高可以达到1170 MPa,且电沉积层具有较强的(111)晶面的择优取向。较强的(111)晶面择优取向伴随着电沉积层更加平整的微观形貌以及更高的维氏硬度。

### 论文目录

- 1 Experiment

- 1.1 Experimental environment

- 1.2 Test experiment

- 2 Results and Discussion

- 2.1 Hardness test

- 2.2 Grain size

- 2.3 Layer texture

- 2.4 Surface morphology

- 3 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郑利珊,袁心强,雷婷

关键词: 双向脉冲,脉冲周期,黄金,维氏硬度,无氰电沉积

来源: 稀有金属材料与工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: 中国地质大学(武汉),武汉工程科技学院

基金: Gemmological Institute China University of Geosciences(Wuhan)Open Fund(CJHIXM-S201615)

分类号: TQ153.18

页码: 1797-1802

总页数: 6

文件大小: 2271K

下载量: 35

### 相关论文文献

- [1].对脉冲耦合神经网络中被动神经元的脉冲周期分析[J]. 计算机测量与控制 2019(06)

- [2].一类具有时滞的脉冲周期捕捞系统正周期解的存在性（英文）[J]. 生物数学学报 2015(01)

- [3].脉冲沉淀反应器系统脉冲周期对搅拌影响的模拟[J]. 核科学与工程 2018(01)

- [4].基于小波方法的近断层地震动速度脉冲周期的统计特性[J]. 华南地震 2014(03)

- [5].单片机在数字化脉冲周期监测装置中的应用[J]. 核电子学与探测技术 2008(02)

- [6].一类脉冲周期边值问题多个正解的存在性[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2011(01)

- [7].脉冲周期介质阻挡放电作用的PIV实验研究[J]. 实验流体力学 2011(05)

- [8].基于8253的脉冲周期测量电路的设计及实现[J]. 现代计算机(专业版) 2010(09)

- [9].一种新的XPNAV系统解脉冲周期模糊算法[J]. 电子与信息学报 2008(09)

- [10].水中大肠杆菌检测传感器的稳定性[J]. 后勤工程学院学报 2013(01)

- [11].风速传感器动态特性测试方法[J]. 气象水文海洋仪器 2015(04)

- [12].脉冲周期对射流泵引射液体量的影响[J]. 南京理工大学学报 2018(05)

- [13].一类脉冲周期边值问题的正解存在性(英文)[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [14].基于脉冲周期的单元被动测距[J]. 电声技术 2012(12)

- [15].父亲送我的三句话[J]. 审计月刊 2020(01)

- [16].脉冲式磷酸盐输入在不同温度下对三角褐指藻生长的影响[J]. 海洋环境科学 2013(05)

- [17].我国天文学者提出可能会引起争议的新观点 中子星脉冲周期一直被误算 实际脉冲周期应比原数值多一倍[J]. 太空探索 2013(09)

- [18].带有年龄结构和治疗策略的连续和脉冲HIV/AIDS模型[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2017(04)

- [19].用于汽油机的感应式数字转速表的设计[J]. 仪表技术与传感器 2008(10)

- [20].质子交换膜燃料电池阳极脉冲排放动态特性研究[J]. 化学研究 2018(02)

- [21].推焦除尘地面站反吹制度的优化[J]. 河北冶金 2013(03)

- [22].近断层脉冲型地震动下位移谱阻尼修正系数[J]. 振动与冲击 2011(12)

- [23].脉冲磁场对松材线虫的影响[J]. 西北林学院学报 2012(01)

- [24].脉冲周期激励下高层框架结构的TMD减振控制研究[J]. 工业建筑 2011(04)

- [25].近断层脉冲型地震动作用下高墩连续刚构桥振动台试验研究[J]. 北京工业大学学报 2020(08)

- [26].基于小波方法分析汶川地震近断层地震动的速度脉冲特性[J]. 地球物理学报 2012(06)

- [27].一类具脉冲控制策略捕食——食饵模型的持久性(英文)[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2012(03)

- [28].一类具有避难所的脉冲捕获系统的研究[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [29].钻井泵冲数实时测量方法研究[J]. 微型机与应用 2010(24)

- [30].脉冲型地震动对山区高墩桥弹塑性动力响应的影响分析[J]. 铁道科学与工程学报 2019(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/19ee1c75cb10105b46a397cc.html