# Cu-0.8Mg-0.15Ce合金热变形行为与机制研究

### 论文摘要

通过Gleeble-1500D热模拟试验机,进行了Cu-0.8Mg-0.15Ce合金的等温压缩试验,变形温度范围为500～850℃,变形速率范围为0.001～10 s-1。研究了不同条件下流变应力的变化规律、合金的热加工图以及合金变形机制,分析了变形温度、变形速率和流变应力之间的关系。结果表明:合金在热变形过程中,其真应力-真应变曲线表现出明显的加工硬化、动态回复和再结晶特点,随着变形温度的升高和变形速率的降低,其流变应力和峰值应力不断降低;可用双曲正弦本构关系来描述热变形过程中的流变应力,计算出合金热变形过程中的激活能为Q=281.47 kJ·mol-1,在此基础上构建了该合金的本构方程;合金在热变形过程中的最优加工参数为:变形温度800～850℃,变形速率0.001～0.1 s-1。

### 论文目录

- 1 实 验

- 2 结果与分析

- 2.1 流变应力分析

- 2.2 合金热变形方程

- 2.3 合金热加工图分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙国强,刘勇,田保红,张毅,王冰洁,宋克兴

关键词: 合金,热变形,流变应力,动态再结晶,本构方程

来源: 中国稀土学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 河南科技大学材料科学与工程学院,有色金属共性技术河南省协同创新中心,河南省有色金属材料科学与加工技术重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(U1704143)资助

分类号: TG146.11

页码: 76-83

总页数: 8

文件大小: 3962K

下载量: 55

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1a39feb5154ccae7ab37f5cd.html