# 输电设备耐热铝合金在不同铸造工艺下的性能研究

### 论文摘要

通过拉伸试验机、光学显微镜以及扫描电镜,对比变电站输电设备用耐热铝合金材料在挤压和重力铸造中的高温力学性能。试验表明:同重力铸造合金比较,孔洞和针状Al7CuFe相在挤压铸造合金中都有所减少,块状Al9FeNi相也变得细小和弥散;挤压铸造合金经热处理后在300℃下的抗拉强度、屈服强度和伸长率相比于重力铸造合金均有所提高。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 实验结果分析

- 3 讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 石磊,郑成博,尹洪泉,梁凤敏,董博

关键词: 耐热铝合金,挤压铸造,重力铸造,高温力学性能,输电设备

来源: 铸造技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 国网冀北电力有限公司,河钢集团唐钢公司

分类号: TG292;TG146.21

DOI: 10.16410/j.issn1000-8365.2019.06.007

页码: 544-546

总页数: 3

文件大小: 2010K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].耐热铝合金的发展与应用[J]. 有色金属科学与工程 2018(03)

- [2].耐热铝合金导线的发展[J]. 热处理技术与装备 2013(03)

- [3].汽车工业用的耐热铝合金[J]. 铝加工 2017(05)

- [4].铸造耐热铝合金在发动机上的应用研究与发展[J]. 材料导报 2015(03)

- [5].连铸连轧对稀土耐热铝合金组织、导电率与力学性能的影响[J]. 世界有色金属 2018(13)

- [6].扩径耐热铝合金绞线在500kV变电站中的应用[J]. 供用电 2010(01)

- [7].高电导率耐热铝合金制备方法探索[J]. 特种铸造及有色合金 2019(08)

- [8].倍容量导线在廊坊110kV输电线路增容改造中的应用[J]. 硅谷 2012(21)

- [9].间隙型钢芯超耐热铝合金绞线在输电线路工程中的应用[J]. 吉林电力 2015(06)

- [10].211Z高强韧耐热铝合金的淬透性研究[J]. 稀有金属材料与工程 2015(11)

- [11].快速凝固Al-Fe-V-Si耐热铝合金研究进展[J]. 材料工程 2015(11)

- [12].铸态和T6热处理Al-Si-Cu-Ni-Ce-Cr铸造耐热铝合金的组织和力学性能[J]. 材料研究学报 2019(08)

- [13].Al-Cu-Mg耐热铝合金[J]. 铝加工 2017(05)

- [14].锆、铜及均匀化处理对高导耐热铝合金电工圆杆性能的影响[J]. 功能材料 2016(11)

- [15].架空线路用高导电率耐热铝合金导线的研制[J]. 中国电力 2014(06)

- [16].热处理对含Ag耐热铝合金组织与性能影响[J]. 材料热处理学报 2008(01)

- [17].冷变形对Al-Mg-Si-Zr耐热铝合金性能及静态再结晶的影响[J]. 金属热处理 2019(08)

- [18].耐热铝合金导体材料的研究进展[J]. 热加工工艺 2020(19)

- [19].喷射成形8009铝合金塑性变形行为及组织[J]. 材料热处理学报 2014(04)

- [20].高电导率耐热铝合金导体材料的合金设计[J]. 材料热处理学报 2014(S1)

- [21].高导电率、高强度耐热铝合金导体材料的研究进展[J]. 热加工工艺 2012(24)

- [22].老旧输电线路增容工程中耐热导线的选择应用[J]. 中国电业(技术版) 2016(03)

- [23].新型耐热铝合金导线输电技术的应用研究[J]. 广东电力 2010(02)

- [24].1000kV变电站架空线施工工艺及流程[J]. 湖北电力 2008(04)

- [25].断续时效对Al-Cu-Mg-Ag新型耐热铝合金抗腐蚀性能的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [26].2D70耐热铝合金铸态组织研究[J]. 稀有金属 2011(01)

- [27].一种高温抗蠕变超耐热铝合金[J]. 铝加工 2019(01)

- [28].Al-Cu-Mg-Ag耐热铝合金均匀化处理[J]. 材料科学与工艺 2011(04)

- [29].热变形方式对2D70铝合金组织与性能的影响[J]. 科技创新与应用 2015(31)

- [30].ICP—AES法测定Al—Cu—Mg—Ag系新型耐热铝合金中的铜、镁和银[J]. 现代科学仪器 2008(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1a3b96c4fb4823c3b5a15495.html