# 试议建筑装饰工程中装饰施工收口技术的应用

关键词：建筑工程；装饰施工；收口技术

1.收口技术概述

依据建筑装饰施工的具体特点及装饰施工中收口技术的应用范围，可对装饰施工收口技术做简单的初步定义，即不同的装饰材料被应用于不同的施工空间中所采用的具体处理技术。

装饰材料的多样性使得装饰收口技术的应用具备不确定性，装饰材料并非单纯的指我们表面上所看到的材料，基础材料同样会影响到装饰工程的质量及收口技术的应用效果，普遍意义上收口技术的处理材料是基础材料及使用材料的统称。

施工空间的不同主要是源于建筑装饰工程的施工空间特点，由于存在着一维对接、二维衔接及三维交叉等施工特点，使得施工空间存在多样性的特点，而多样性的施工空间的衔接及缝隙处理便需要装饰施工中的收口技术予以实现，以达到空间转换及过渡的完美性。

2.建筑装饰工程中收口技术的应用原则

2.1装修设计的风格是服从于建筑物的整体设计风格的，而装修设计的风格同时也决定了装修的收口方法。因此，装修收口的方法应该与建筑的整体风格相一致。例如，一个具有现代主义风格的建筑往往采用留缝收口方法，而仿古的实木装饰就应该更多地采用榫接收口。

2.2装饰面的构造和功能对装修收口方法的选用也是至关重要的，饰面的构造、功能不同，对收口的强度、美观的要求也不一样。在经常受力的部位对收口的强度要求较高，在醒目的部位对饰面的美观协调的要求就比次要的部位高。例如，同样的实木饰面，在墙身就可能使用45度碰接收口或压边收口，而木地板就采用榫接收口。

2.3施工难度的高低也是决定收口方法的因素。在满足设计要求的前提下，施工难度低、效率高的收口方案就是最佳的方案。一般来说，压边收口效率最高，留缝次之；碰接收口难度较大；榫接收口因费时费工现在除了有特殊的要求，在装修施工中很少采用。

2.4在实际设计施工中应根据设计效果和施工成本控制的要求灵活应用。在同一收口位置，不同的收口方法都有可能达到同样的收口效果，而同样的收口方法由于对细部处理的不同也可能产生不同的装饰效果。收口方法的选用一般由设计师的风格和意图、饰面的构造和功用、施工的难度以及材料的性质决定的。

3.建筑装饰工程中几种常见的收口技术

3.1阴角收口技术

由于建筑工程自身的特殊性质，在建筑装饰施工的收口技术的实施应用中，阴角收口的技术就是建筑装饰工程中收口技术最普遍的一种技术形式，阴角收口技术在运用的过程中，可以进一步提升建筑装饰工程的质量保证。阴角收口技术在实施的过程中，主要就是让施工人员进行凹凸视觉的感受体验，将阴角处的材料展现进行全面的落实。正因为存在这种阴影的关系，才能保证这种技术使得材料在建筑装饰工程材料衔接方面有了进一步的阴影关系呈现，使得阴角收口技术在最终的展现过程中具备比较良好的使用性能。

阴角收口技术在建筑工程装饰项目中使用十分的频繁，在使用过程中，可以按照建筑工程阴角收口技术的具体应用范围进行差别的归类，划分各种不同的类别进行技术的融合，在技术运用的过程中，可以在具体的施工步骤上展现棱角分明、横平竖直的技术特点，将收口技术的工艺进行进一步的展现。

3.2留缝收口技术

3.2.1若是材料的属性之间差距较大，可以合理的留出空间，进而避免在最后的累计工作中出此现较大的差距，但是这种方法往往会加大施工量。目前，我国的装饰公司大部分都是结合建筑物的实际情况来确定是否要留出空间避免误差。有些装饰工程师为了施工方便特意将不同部位和构件分割开来，从而留出空隙，便于装饰施工。

3.2.2通常当材料的质地比较硬并且材料加工处理比较困难时，一般采用留缝收17法。尤其是材料的质地比较硬并且体积比较大时，留缝收17法是唯一一个能选择收口的技术方法。留缝收17法能够以高质量的方式去保证接缝处严密性，对装饰的工程质量到很好的保障作用。

3.3遮盖式收口技术

施工过程中如果出现无法收口或者收口困难的情况，施工者通常会采用使其凹进去或者是凸出来的方式，之后再把需要收口的部分用装饰品遮起来，完成收口。这种方式在装饰施工和日常生活里面都是很常见的，一般被叫做压边收口。它是施工收口中最经常使用的方法之一，简单来说，就是通过在不同的材料、结构之间，选择其一作为主体，并且使用相应的构件进行遮盖，在使用这种技术时，要注意遵循一定的原则进行：

考虑到饰面移动会使空间发生变化，并且可能造成饰面的变形，所以对会移动饰面进行遮盖时最好选择不会移动的饰面，这样有利于避免变形。

对饰面进行加工处理相对来说比较简单，遮盖法难度系数更高。所以遮盖法最好选择那些加工、处理起来相对容易的饰面，这样做除了降低成本、使施工作开展更加容易之外，还能够有效的改善收口效果，提高装饰工程的施工效率。

3.4补偿介质收口技术

当客观实际情况已经无法满足阴角收口法的形成条件，无法形成阴角，可以使用补偿介质收口法。具体的做法是使用一种第三种材料，这种材料和前两种材料都形成收口。如最常见的是打胶。特别是质地较为坚硬的材料相碰，如玻璃、石材等。打胶是不可缺少的收口。同时，打胶也是一种很普遍的施工工艺，非常实用。在外行来看，几乎能掩盖所有收口缺陷。但装饰行业专家对打胶的评价的是：真正的收口是不用打胶的。因为打胶毕竟是在遮盖缺陷，而非展现材质的变换。

3.5自然式收口技术

自然式收口法又称为交错收口法。这是一种逆向思维的收口方式，这种装饰技术在装饰工程中是很普遍的。对于施工方式复杂、材质种类繁多、装饰空间大小等方面上的差异，所以就诞生了这种施工技术，就是常说的以乱治乱的施工方式。也就是在比较难于处理的收口工程上，使收口技术更加复杂。虽然这种技术会给人带来视觉上的模糊不清感，但是若是运用得当，反而能够有一种浑然天成的感觉。

结束语：为使建筑装饰工程的施工效果满足预期的设计要求，装饰施工收口技术的应用要综合具体的收口处理结构形式、建筑整体装饰效果要求等，本文主要选取了建筑装饰工程中几种常见的收口技术进行论述，因此相关工作人员仍需加大对建筑装饰工程收口技术的关注和研究，今后在进行建筑装饰工程施工时针对装饰材料材质及装饰部位结构的不同，选用适当的收口技术，以实现装饰工程质量及效果的显著提升。

参考文献

[1]李运军.分析装饰施工收口技术在建筑装饰工程中的应用[J].建材与装饰.2013.

[2]沈春贵.浅谈建筑装饰工程的收口处理[J].山西建筑.2013.

[3]卢枫.论装饰施工收口技术在建筑装饰工程中的应用[J].中华民居.2012.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1abcea3589679d6fefbc26a9.html