# 基于混合控制LLC谐振变换器的设计与分析

### 论文摘要

根据半桥LLC谐振变换器的拓扑结构,采用了一种混合控制方式,整合了电荷控制和传统频率控制两种控制方式。与目前的电荷型控制、双频率控制等常用控制方式相比,该控制方式增加的频率补偿斜坡,使得补偿器的设计十分简单,改进的线路瞬态性能可降低输出电容器值。根据基波分析法得到半桥LLC谐振变换器等效电路,确定了直流增益与品质因数、归一化频率和谐振电感与励磁电感的比值之间的关系式,并由该关系式设计出合适的谐振器件参数。通过混合控制方式与设计的LLC谐振参数搭建了一台5kW/±85V半桥LLC谐振变换器进行实验验证,实验结果显示,该样机动态特性良好,能够得到稳定的输出电压和具有较高的传输效率,验证了所采用的控制方法和基波分析法设计的LLC谐振参数的可行性。

### 论文目录

- 1 混合控制工作原理

- 2 LLC谐振变换器参数设计

- 3 实验验证

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗集睿,张政权,刘庆想,王庆峰,王烜,胥华

关键词: 谐振,变换器,电荷控制,频率控制,混合控制

来源: 强激光与粒子束 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 西南交通大学物理科学与技术学院

分类号: TM46

页码: 61-65

总页数: 5

文件大小: 1696K

下载量: 238

### 相关论文文献

- [1].一种宽电压范围输出的多谐振变换器[J]. 电机与控制学报 2020(10)

- [2].一种宽范围调节的混合式正激谐振变换器[J]. 电力电子技术 2017(06)

- [3].软开关谐振变换器专利技术研究综述[J]. 电子世界 2016(17)

- [4].一种应用于电动汽车充电机的谐振变换器设计[J]. 电源学报 2018(06)

- [5].基于相平面法的谐振变换器研究分析[J]. 承德石油高等专科学校学报 2019(01)

- [6].串-串补偿与串-并补偿非接触谐振变换器特性分析与控制策略[J]. 南京航空航天大学学报 2014(01)

- [7].并联谐振变换器的电路特性分析[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [8].高压变压器寄生电容对串联谐振变换器特性的影响[J]. 中国电机工程学报 2012(15)

- [9].一种基于数字控制的谐振变换器设计[J]. 电力电子技术 2012(05)

- [10].容性滤波并联谐振变换器及其优化设计[J]. 信息工程大学学报 2011(02)

- [11].串联负载谐振变换器的参数设计[J]. 大功率变流技术 2009(03)

- [12].串联谐振变换器的稳态模型[J]. 电源世界 2008(10)

- [13].基于混杂自动机的准谐振变换器建模及分析[J]. 电工技术学报 2015(08)

- [14].串联谐振变换器的无源性控制[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2009(10)

- [15].一种混合式定频正激谐振变换器[J]. 新型工业化 2018(08)

- [16].数字控制谐振变换器高轻载效率的研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [17].基于松散耦合变压器的全桥谐振变换器非线性行为分析[J]. 电力系统自动化 2014(03)

- [18].三种布局的半桥谐振变换器的分析研究[J]. 电子设计工程 2013(07)

- [19].一种适用于电流型谐振变换器的浮频控制策略[J]. 自动化与仪器仪表 2013(04)

- [20].基于移相控制的串联谐振变换器稳态分析[J]. 电力电子技术 2010(02)

- [21].LLC谐振软开关变换器的技术研究[J]. 电子器件 2018(03)

- [22].3/2/3LCC混合谐振变换器关键元件设计及特性分析[J]. 空军预警学院学报 2015(06)

- [23].串联谐振变换器断续模式下的建模和控制[J]. 现代电子技术 2015(04)

- [24].用于T型谐振变换器的耦合电感设计与仿真[J]. 信息与电子工程 2008(02)

- [25].基于双路推挽谐振变换器I＿V节点电源设计[J]. 电子技术与软件工程 2019(16)

- [26].基于矩阵变压器的1 MHz GaN LLC谐振变换器[J]. 南京航空航天大学学报 2018(05)

- [27].串联谐振变换器的扩展描述函数法建模研究[J]. 电力电子技术 2011(04)

- [28].LCC谐振电路参数的优化分析与设计[J]. 电子测量技术 2018(20)

- [29].一种多端口结构的高频谐振变换器[J]. 电源学报 2017(01)

- [30].无源缓冲型感应加热谐振变换器的设计与研究[J]. 机电一体化 2011(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1ae2a76a03eadff3e60d7321.html