# 温度-应力耦合条件下膏岩渗透性试验研究

### 论文摘要

为研究深地环境下能源储库膏岩盖层气密性,利用基于四川大学MTS815岩石力学试验系统改进的THM多场耦合三轴渗流测试平台,国内首次展开不同温度、不同围压条件下膏岩加载变形破坏全过程气体渗透性试验。试验结果表明:（1）天然状态下膏岩的渗透率处于10-17～10-15 m2,属于致密低渗岩体介质。（2）相同温度下,随围压增大,膏岩破坏应力–应变曲线具有脆–延性转变特征,且膏岩峰值应力不断提高;相同围压下,随温度升高,膏岩表现出热损伤及热软化效应,峰值应力逐渐降低,塑性变形能力增强。（3）膏岩初始渗透率随围压增大而降低,呈指数型递减关系,5 MPa围压下膏岩初始渗透率为4.13×10-17 m2,15,25,35 MPa围压下初始渗透率分别降低37.23%,65.86%,75.79%。（4）不同温度–应力耦合条件下膏岩渗透性均表现出先降低后升高的演化规律,岩石整体渗透率水平随温度及围压的升高不断降低。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张强星,刘建锋,曾寅,廖益林,徐邓,朱安奇

关键词: 岩石力学,深地岩石工程,膏岩,多场耦合,渗透性,盖层

来源: 岩石力学与工程学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51874202),四川省青年基金(2017JQ0003)~~

分类号: TU45

DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2019.0162

页码: 1819-1827

总页数: 9

文件大小: 746K

下载量: 341

### 相关论文文献

- [1].ASTM发布新的防化服化学品渗透性试验标准[J]. 中国个体防护装备 2011(05)

- [2].落底式帷幕在地下结构永久主动抗浮工程应用中的渗透性研究[J]. 工程勘察 2018(08)

- [3].玄武岩纤维水泥土的渗透性试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(08)

- [4].沥青混合料水损性能的渗透性试验分析[J]. 黑龙江交通科技 2009(09)

- [5].沥青混合料渗透性试验分析[J]. 低温建筑技术 2009(03)

- [6].药物平行人工膜渗透性试验的研究进展[J]. 今日药学 2012(01)

- [7].埋深对宁夏同心湿陷性黄土的渗透性作用效应研究[J]. 四川水泥 2019(09)

- [8].构造煤原煤样制作及渗透性试验研究[J]. 煤炭科学技术 2017(03)

- [9].混凝土碳化问题中渗透性试验方法的研究[J]. 混凝土 2015(01)

- [10].有机硅表面防水构件在拉伸作用下渗透性试验研究[J]. 工程建设 2013(06)

- [11].冻结井高强混凝土损伤演化与渗透性关系[J]. 硅酸盐学报 2018(10)

- [12].牛角膜混浊和渗透性试验方法与家兔法评价染发类化妆品眼刺激性的比较研究[J]. 中国现代应用药学 2017(07)

- [13].接触黏土料渗透稳定性的测试与分析[J]. 水电站设计 2009(02)

- [14].古墓室上覆岩体渗透性试验研究[J]. 工程勘察 2017(09)

- [15].Hardfill材料渗透性试验研究[J]. 人民珠江 2018(02)

- [16].吹填土在冲击荷载下的渗透性试验研究[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [17].渗透压–应力耦合作用下页岩渗透性试验[J]. 岩土力学 2018(09)

- [18].红粘土渗透特性温度效应试验研究[J]. 水力发电 2020(10)

- [19].渗透性试验数据的研究[J]. 科学技术创新 2020(31)

- [20].水泥基材料渗透系数测定方法及试验装置[J]. 实验技术与管理 2016(06)

- [21].粗砂岩变形破坏过程中渗透性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2012(S1)

- [22].喷射聚丙烯纤维混凝土渗透性试验研究[J]. 四川建筑 2016(04)

- [23].北皂海域煤矿顶板软岩试样渗透性试验研究[J]. 岩土工程学报 2012(03)

- [24].混凝土渗透性试验方法进展研究[J]. 混凝土 2008(01)

- [25].云南高海拔地区级配碎石渗透性试验研究[J]. 交通标准化 2010(17)

- [26].济南富水孔隙黏性土地层渗透性试验研究[J]. 地质学报 2019(S1)

- [27].隧洞弱透水层渗透性试验及其渗透系数确定[J]. 陕西水利 2017(05)

- [28].沥青混合料的渗透性试验研究[J]. 路基工程 2016(02)

- [29].工程岩体裂隙渗透性试验方法研究及应用[J]. 岩土力学 2009(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1ae560a6ba934398a9e22581.html