# 含氟疏水缔合聚丙烯酰胺合成及溶液性能研究

### 论文摘要

以全氟辛酸、N,N-二甲基丙二胺、氯丙烯合成一种新型表面活性含氟碳疏水单体（FC137）,并与丙烯酰胺、丙烯酸通过自由基水溶液层次聚合,制备含氟碳疏水缔合聚丙烯酰胺（FCPAM）。用表面张力法研究了FC137的胶束化,用红外光谱仪、流变仪、自动界面张力仪,表征了FCPAM结构和溶液的流变性能和破胶液表界面张力;使用非稀释型乌氏粘度法测定了特性粘数（η）,相对表示出了聚丙烯酰胺的分子量。结果表明,FC137在25℃下的CMC为0.052 g/L、γCMC为26.53 mN/m。FCPAM溶液属于假塑性体系,临界缔合浓度为0.3%,具有一定耐盐性、耐温性,0.3%的FCPAM破胶液的表面张力为29.99 mN/m,界面张力为3.21 mN/m,并且具有良好的润湿性。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 FC137表面活性剂合成

- 1.3 FCPAM聚合物制备

- 1.4 性能测试

- 1.4.1 聚丙烯酰胺分子量的表征

- 1.4.2 红外光谱分析

- 1.4.3 表观粘度测试

- 1.4.4 流变性能测试

- 1.4.5 表界面张力测试

- 1.4.6 接触角测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 氟碳表面活性研究

- 2.2 氟碳表面活性对分子量影响

- 2.3 FCPAM红外表征分析

- 2.4 FCPAM临界缔合浓度

- 2.5 FCPAM耐盐性

- 2.6 FCPAM剪切触变性

- 2.7 温度对FCPAM流变性影响

- 2.8 FCPAM破胶液表界面及其润湿性分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 文新,李小瑞,丁里,鲁玲,王磊,高进浩

关键词: 疏水缔合,氟碳疏水单体,低表界面张力,聚丙烯酰胺,流变特性

来源: 应用化工 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 陕西省轻化工助剂重点实验室陕西科技大学,中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院

基金: 国家自然科学基金(51103081),陕西省工业科技攻关项目(2016GY-193)

分类号: O631

DOI: 10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2019.02.003

页码: 267-271+275

总页数: 6

文件大小: 326K

下载量: 157

### 相关论文文献

- [1].两亲聚合物设计合成及其增效体系研究(Ⅲ)——疏水缔合作用[J]. 日用化学工业 2020(03)

- [2].含氟疏水缔合压裂液稠化剂的合成及性能研究[J]. 油田化学 2016(04)

- [3].疏水缔合聚丙烯酰胺驱油性能研究[J]. 钻采工艺 2010(02)

- [4].一种非离子疏水缔合聚丙烯酰胺的合成及性能评价[J]. 油田化学 2019(02)

- [5].疏水缔合聚丙烯酰胺的合成和表征的研究进展[J]. 化学研究与应用 2014(05)

- [6].脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠/疏水缔合聚丙烯酰胺复合体系提高稠油采收率机理[J]. 油田化学 2014(03)

- [7].疏水缔合聚丙烯酰胺与双子表面活性剂的相互作用[J]. 物理化学学报 2011(03)

- [8].疏水缔合聚丙烯酰胺渗流阻力特征研究[J]. 应用化工 2014(S2)

- [9].离子型表面活性剂与疏水缔合聚丙烯酰胺的相互作用[J]. 功能材料 2012(23)

- [10].两端疏水聚丙烯酰胺的合成及疏水缔合性能[J]. 油田化学 2017(04)

- [11].水解度对疏水缔合聚丙烯酰胺溶液性质的影响[J]. 油田化学 2012(02)

- [12].疏水缔合型阳离子聚丙烯酰胺的合成及絮凝性能[J]. 日用化学工业 2017(07)

- [13].两性疏水缔合聚丙烯酰胺的合成及性能[J]. 精细化工 2012(05)

- [14].疏水缔合聚丙烯酰胺驱油能力的几种影响因素[J]. 油田化学 2010(04)

- [15].疏水缔合型和非疏水缔合型驱油聚合物的结构与溶液特征[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [16].疏水缔合聚丙烯酰胺临界胶束浓度的测定及微观结构的研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2016(01)

- [17].一种纯疏水缔合凝胶的制备及性能研究[J]. 石油化工高等学校学报 2014(06)

- [18].疏水缔合聚丙烯酰胺的性能评价[J]. 天津大学学报 2012(06)

- [19].疏水缔合聚丙烯酰胺与黏弹性表面活性剂的相互作用[J]. 石油化工 2017(02)

- [20].疏水缔合型丙烯酰胺共聚物在乳胶漆中的增稠效应研究[J]. 江西科学 2008(03)

- [21].疏水缔合聚丙烯酰胺与双子表面活性剂的自组装[J]. 物理化学学报 2012(06)

- [22].阳离子疏水缔合聚丙烯酰胺的合成及性能[J]. 现代化工 2018(02)

- [23].枝链有效聚集诱导型疏水缔合水凝胶的力学性能与溶胀行为[J]. 高分子材料科学与工程 2018(10)

- [24].疏水缔合阳离子型高分子絮凝剂合成与表征[J]. 精细石油化工 2013(03)

- [25].一种驱油用疏水缔合聚丙烯酰胺的乳化性能[J]. 石油学报(石油加工) 2010(04)

- [26].疏水缔合型聚丙烯酰胺后水解工艺的正交试验研究[J]. 海洋石油 2009(01)

- [27].疏水缔合型聚丙烯酰胺溶液流变性研究进展[J]. 中国海上油气 2009(05)

- [28].疏水缔合两性聚丙烯酰胺的制备及性能评价[J]. 科学技术与工程 2018(01)

- [29].新型疏水缔合水溶性聚合物合成及其多环芳烃富集与检测性能研究[J]. 化工管理 2013(08)

- [30].水溶液聚合法制备疏水缔合三元阳离子聚丙烯酰胺的研究[J]. 江西科技师范大学学报 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1b986666a21c6eb2370c29be.html