# 节段拼装施工技术研究

中铁二十一局集团第六工程有限公司北京100176

摘要：结合郑西客专渭河特大桥节段拼装的工程实践，简要介绍上承式造桥机施工节段拼装的施工思路和施工方法，为类似工程的施工提供一定的参考价值。

关键词：节段拼装、上承式造桥机

1前言：

随着我国交通事业的高速发展，桥梁施工方法也呈现出日新月异、百花齐放的盛况。节段拼装就是其中盛开最鲜艳的一朵。节段拼装施工通常采用跨线龙门吊配合移动模架或是下乘式架桥机的施工方法施工。本文以郑西客专跨渭河特大桥节段拼装为例，探讨下节段拼装采用上乘式造桥机施工的方法。

2工程简介：

郑西客专渭南渭河特大桥位于渭南市北郊，两跨渭河，全桥长79.6km。全桥共计连续梁32联及节段预制拼装26孔、双线预制箱梁1266孔。其中，连续梁和节段拼装两均位于运梁通道上，是该桥的控制性工程。节段拼装由于施工工艺较为新颖，是本工程的关注重点。

3施工方案：

郑西客专渭河特大桥节段拼装段跨径为45.5m，节段预制场设置在桥下，顺桥向布置，各梁体预制段在预制梁场预制好达到架设强度后，由跨线龙门吊吊至已拼装完毕的梁体上，通过运梁小车喂梁至吊装位，再由一台自行高低腿龙门吊运至对应的施工位置，进行湿接缝、张拉预应力等后续施工。各梁体预制段在拼装完毕前，承重结构为造桥机的钢箱梁。梁体张拉完成后，造桥机伸出前导梁至下一跨，自行过跨，进行下一跨作业。造桥机在墩顶支撑点为预埋在墩顶的牛腿斜撑。

节段拼装整体施工方案包括：节段吊装上桥体系、节段块桥面运输体系、吊装就位体系、支撑体系和行走过跨体系。其中节段吊装上桥采用跨线龙门吊，节段块在桥面运输采用运梁小车，吊装就位采用高低腿龙门。

3.1造桥机支撑系统

节段拼装完成前，整垮节段重量和临时施工荷载全部由造桥机钢箱梁支撑。节段箱梁就位后，由设置在钢箱梁上的液压千斤顶微调每个节段的竖向位置。

造桥机承重主梁由1组钢箱梁及导梁构成。钢箱梁为主要承重结构。为减轻造桥机自重，导梁结构为钢桁架。在架设完一孔梁后，可自行滑移至下一跨进行后续作业。钢箱梁与导梁长度均为42m。钢箱梁每节梁高2860mm,宽2000mm。钢箱梁与导梁采用节点板和精制螺栓连接。钢箱梁下方布置有滑道组件和两根80×50mm走道方钢，供整机纵移使用。在墩身相应钢箱梁就位后工作位置设有支承牛腿，钢箱梁工作时，钢箱梁自重、钢筋混凝土自重、施工人员及施工机械等荷载均通过牛腿支撑传递至墩身。造桥机施工示意如下图：

3.2牛腿支撑

牛腿支撑是节段拼装整个施工期间的承重结构和造桥机纵移时的支撑点。钢箱梁一端设置2个牛腿斜撑，牛腿采用45C工钢。墩身施工时按设计标高预埋钢管形成管道，墩身完成后在横桥向的墩正面安装4个三角式托架附着于墩身上，并穿设φ32高强螺纹钢筋进行张拉，托架杆件连接均为无节点板对接焊缝，双面焊透。托架上安设工字钢横梁以支撑钢箱梁。待钢箱梁就位后，进行检查，合格后测量标高并详细记录，然后进行预压，预压加载及卸载过程中进行观测，记录好结果并分析，确认托架达到设计要求后，才能使用。牛腿支撑构造如下图：

3.4造桥机过孔

一孔箱梁拼装完成后，将高低腿龙门高的一端支撑在墩顶，另一端支撑在已完成的箱梁顶。启动钢箱梁横移系统，将造桥机向两侧滑移，然后将两端钢箱内导梁向外伸出。启动造桥机纵移系统，使造桥机前移。造桥机过孔后进行就位。将两端钢箱导梁收回箱内。通过钢箱梁横移系统，将造桥机钢箱梁横向精调滑移就位，完成造桥机的过孔就位。

4结论：

节段拼装逐渐成为桥梁的常用施工方法，跨线龙门吊配合移动模架施工是节段拼装最简便的施工方法，但该方法受地形限制较大。所以某些跨路、跨河或高度较高的节段拼装采用下承式造桥机施工的较多。但下承式造桥机针对性较强，设备通用性不高。本文简述的上承式造桥机不仅可以满足节段拼装的施工，略加改造就可用于整孔箱梁现浇施工，设备通用性较强，便于施工企业节省资金。另外，本文采用的高低腿龙门也是基于节省资金的考虑，如果条件允许的情况下，也可采用大吨位的履带吊通过桥面将节段块吊装就位。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1bd35bee28287bce1f3313e7.html