# 蓄能器主要参数对液压激振台系统影响的仿真与试验研究

### 论文摘要

针对液压激振台系统换向时刻压力冲击问题,为了能够合理选择蓄能器参数,有效提高系统的性能,建立并分析了蓄能器及其连接管道的数学模型,利用AMESim软件对相关参数进行了仿真分析,并对该仿真结果进行了试验验证。结果表明:蓄能器接口处的管路长度与直径几乎不会影响系统的响应速率,缩短管长、增大管径可降低压力冲击;蓄能器体积对系统压力冲击影响不明显,但减小体积可有助于提高系统响应速率;蓄能器预充气压力对系统压力冲击影响明显,当蓄能器预充气压力为系统工作压力的80%～90%时,系统压力冲击较低,而且系统的快速性和稳定性表现良好。

### 论文目录

- 引言

- 1 系统介绍

- 2 气囊式蓄能器数学模型

- 2.1 气囊式蓄能器气室数学模型

- 2.2 气囊式蓄能器液室数学模型

- 3 连接蓄能器管路的分析

- 4 激振台系统的仿真与分析

- 5 蓄能器对激振台系统影响的验证试验

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李明杰,武志斐,徐光钊

关键词: 蓄能器,液压激振台系统,仿真,压力冲击

来源: 液压与气动 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 工业通用技术及设备,机械工业

单位: 太原理工大学机械与运载工程学院

基金: 山西省重大专项(20181102006)

分类号: TH137

页码: 70-77

总页数: 8

文件大小: 1784K

下载量: 113

### 相关论文文献

- [1].皮囊式蓄能器的介绍与应用[J]. 涟钢科技与管理 2012(04)

- [2].船用蒸汽蓄能器充能过程的非平衡态热力性能[J]. 中国舰船研究 2019(S1)

- [3].930E卡车转向蓄能器维修工艺及维护[J]. 露天采矿技术 2020(02)

- [4].一种能量回收回路蓄能器回收效率研究[J]. 液压与气动 2020(08)

- [5].刍议蓄能器制造业的发展现状[J]. 新型工业化 2019(08)

- [6].新型复式皮囊蓄能器热力学系统分析[J]. 系统仿真学报 2017(12)

- [7].橡胶隔膜蓄能器有限元强度分析（英文）[J]. 机床与液压 2017(06)

- [8].高压蓄能器充氮焊接装置设计[J]. 现代工业经济和信息化 2017(11)

- [9].胶囊式蓄能器专利技术综述[J]. 科技经济导刊 2017(16)

- [10].泵控差动缸蓄能器充放油特性研究[J]. 液压气动与密封 2017(08)

- [11].新型的恒压蓄能器[J]. 流体传动与控制 2015(02)

- [12].台山电厂小机油系统蓄能器工作原理分析[J]. 装备制造技术 2013(11)

- [13].膜蓄能器放能过程的传热传质特性分析[J]. 化工学报 2020(S1)

- [14].一次蓄能器故障造成的燃机停机异常分析[J]. 内燃机与配件 2019(21)

- [15].新型复式皮囊蓄能器动态性能分析[J]. 液压与气动 2018(01)

- [16].蓄能器在矿用25 t铲板车上的应用[J]. 煤矿机电 2018(02)

- [17].超大流量蓄能器组优化设计及其压力控制方法[J]. 液压与气动 2018(07)

- [18].蓄能器对一种液压系统动态特性的影响研究[J]. 机械设计与制造 2018(11)

- [19].基于复合蓄能器的液压混合动力汽车构型分析[J]. 机械设计 2018(10)

- [20].液压凿岩机高压蓄能器耦合特性分析和试验研究[J]. 矿山机械 2017(03)

- [21].蓄能器系统与软启动蓄能器系统的比较[J]. 包钢科技 2013(06)

- [22].基于开式蓄能器概念的压缩空气储能系统[J]. 流体传动与控制 2014(03)

- [23].立磨蓄能器连接管道密封的改造[J]. 水泥 2014(07)

- [24].浅谈皮囊式蓄能器[J]. 华东纸业 2012(02)

- [25].蓄能器类型、作用及常见故障排除[J]. 科技信息 2012(20)

- [26].蓄能器的使用小结[J]. 川化 2011(01)

- [27].蓄能器—泵系统压力缓冲仿真与试验[J]. 舰船科学技术 2011(07)

- [28].新型直接接触式蓄能器填补国内空白[J]. 石油化工设备技术 2011(02)

- [29].蓄能器的作用[J]. 液压气动与密封 2010(04)

- [30].具有高压蓄能器的液压打桩锤性能研究[J]. 现代制造工程 2010(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1bd9e3a1ecff931737c895e5.html