# 基于THz时域光谱技术的木材分类识别与含水率预测

### 论文摘要

木材是重要的生活资源,对木材的分类识别和含水率检测是木材合理利用的前提。研究先进的木材识别和含水率检测方法具有重要的科学意义和应用价值,也是木材科学发展的重要部分。THz波有着较强的光谱分辨率以及安全性,在物质检测方面具有广阔的应用前景。研究THz技术在木材检测领域的可行性,能够对传统木材检测方法进行有效的补充和发展。本文以木材分类识别与含水率检测为背景,对木材THz光谱特征提取、分类识别、回归预测建模方法进行了研究,主要工作包括以下几个方面:1)建立了基于THz时域光谱技术（THz-TDS）的木材分类识别模型。对四种性质结构差异较大的普通木材（赤松（Pinus densiflora）、杉木（Cunninghamia）、樟子松（Pinus sylvestris）、花旗松（Douglas fir））和五种外观及结构相似的珍稀红木（巴里黄檀（Dalbergia bariensis）、奥氏黄檀（Dalbergia oliveri）、交趾黄檀（Dalbergia cochinchinensis）、大叶紫檀（Bois de rose）、小叶紫檀（Pterocarpus santalinus））提取THz光学参数,结合主成分分析（PCA）和连续投影算法（SPA）对THz吸收系数谱和折射率谱进行特征提取与选择,利用支持向量机（SVM）、随机森林等模式识别算法分别建立木材分类识别模型,对模型分类识别效果进行了对比评价。结果表明,基于吸收系数谱建立的PCA-SVM模型对四种普通木材有着较好的分类识别效果,而基于折射率谱建立的SPA-RF模型对五种红木的分类识别效果较好,表明THz-TDS技术在木材分类识别方面具有较大的潜力。2)建立了基于THz时域光谱技术（THz-TDS）的木材含水率预测模型。研究了不同含水率对同种木材（花旗松）THz光谱的影响,对木材含水率与木材THz光谱表征关系进行了分析,结合SPA提取特征频段建立了木材含水率PLS预测模型,通过拟合度、相关系数、均方差等评价指标对模型预测效果进行对比分析。结果表明,在纤维饱和点以下的木材含水率与木材THz吸收系数谱成正相关,利用吸收系数谱和二阶导数谱所建立的SPA-PLS模型在训练集和测试集的拟合效果和预测结果都较为准确,能够实现对木材含水率的预测。3)开发了 THz木材检测软件。通过分析THz木材检测方法,确定了软件的设计及使用流程。软件集木材THz技术分类识别与含水率检测为一体,内置基于模式识别以及回归预测算法建立的模型,综合集成了数据读取、图像显示、模型选择等功能,实现了对不同情况下木材的THz光谱分析以及木材类别和含水率的检测,具有操作方便、功能丰富等特点。软件可应用于THz光谱时频域的分析以及THz光学参数的研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 木材检测国内外研究现状

- 1.2.2 THz技术国内外研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 1.4 论文章节安排

- 2 THz光学参数提取基本原理方法

- 2.1 THz辐射及其特性

- 2.2 THz时域光谱技术

- 2.2.1 透射式THz-TDS

- 2.2.2 反射式THz-TDS

- 2.3 THz光学参数提取

- 2.4 本章小结

- 3 几种普通木材分类识别研究

- 3.1 总体研究方案

- 3.2 木材样本THz光谱分析

- 3.2.1 THz光谱时频域分析

- 3.2.2 THz光学参数提取

- 3.3 基于PCA-SVM的分类识别模型

- 3.3.1 PCA原理简介

- 3.3.2 PCA特征提取

- 3.3.3 SVM原理简介

- 3.3.4 模型评价指标

- 3.3.5 PCA-SVM木材分类识别模型

- 3.4 本章小结

- 4 几种红木分类识别研究

- 4.1 总体研究方案

- 4.2 木材样本THz光谱分析

- 4.2.1 THz光谱时频域分析

- 4.2.2 THz光学参数提取

- 4.3 基于PCA-SVM的木材分类识别模型

- 4.3.1 PCA特征提取

- 4.3.2 PCA-SVM分类识别模型

- 4.4 基于SPA特征选择的木材分类识别模型

- 4.4.1 SPA原理简介

- 4.4.2 SPA特征选择

- 4.4.3 SPA-SVM木材分类识别模型

- 4.4.4 RF原理简介

- 4.4.5 SPA-RF木材分类识别模型

- 4.5 本章小结

- 5 木材含水率预测研究

- 5.1 总体研究方案

- 5.2 木材样本THz光谱分析

- 5.2.1 THz光谱时频域分析

- 5.2.2 THz光学参数提取

- 5.2.3 导数处理

- 5.2.4 SPA特征选择

- 5.3 基于PLS的木材含水率预测模型

- 5.3.1 PLS原理简介

- 5.3.2 评价指标

- 5.3.3 基于PLS的木材含水率预测模型

- 5.4 本章小结

- 6 THz-TDS木材检测软件开发

- 6.1 开发环境简介

- 6.2 软件开发方案简介

- 6.2.1 软件功能介绍

- 6.2.2 软件设计流程

- 6.2.3 软件界面设计

- 6.2.4 软件使用及测试

- 6.3 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 个人简介

- 导师简介

- 获得成果目录

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 折帅

导师: 张军国

关键词: 木材检测,光学参数,分类识别,含水率预测

来源: 北京林业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,农业科技

专业: 物理学,轻工业手工业,林业

单位: 北京林业大学

分类号: S781.1;O433

DOI: 10.26949/d.cnki.gblyu.2019.000737

总页数: 86

文件大小: 5929K

下载量: 40

### 相关论文文献

- [1].基于四峰超材料THz传感器的B族维生素检测[J]. 光谱学与光谱分析 2020(06)

- [2].窄光束、高功率、频率可调谐的THz量子级联激光器[J]. 中国激光 2019(10)

- [3].紧凑型自由电子激光THz源上四极磁铁的设计及测量[J]. 强激光与粒子束 2016(11)

- [4].利用真空电子器件产生THz技术的发展[J]. 红外 2012(09)

- [5].利用真空电子器件产生THz技术的发展[J]. 空间电子技术 2012(04)

- [6].基于吸波结构的THz谐振器及其传感特性[J]. 成都信息工程大学学报 2020(02)

- [7].0.38 THz混频器关键器件设计和仿真优化[J]. 强激光与粒子束 2017(05)

- [8].基于THz波的玻璃纤维复合材料无损检测方法研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(09)

- [9].压缩态THz光的产生及检测技术[J]. 渭南师范学院学报 2011(02)

- [10].THz透过色散介质的FDTD分析[J]. 电子科技 2009(05)

- [11].高分子电光材料在THz辐射源领域的研究进展[J]. 高分子通报 2008(06)

- [12].光子晶体增强石墨烯THz吸收[J]. 物理学报 2014(05)

- [13].THz频段单面左手材料的设计及仿真研究[J]. 物理学报 2012(12)

- [14].THz辐射大气传输研究和展望[J]. 光电子.激光 2010(10)

- [15].THz量子级联激光器用材料的生长及器件制作[J]. 功能材料信息 2008(01)

- [16].THz交错波导慢波结构高频损耗研究[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2016(01)

- [17].新型低剖面石墨烯THz天线研究[J]. 微波学报 2015(01)

- [18].THz光子晶体天线仿真与设计[J]. 电子科技大学学报 2014(05)

- [19].THz光子晶体光纤的模式及色散特性分析[J]. 电子科技大学学报 2008(03)

- [20].小麦新陈度的THz快速无损检测研究[J]. 光散射学报 2015(02)

- [21].连续THz波双频偶极天线优化设计[J]. 浙江大学学报(工学版) 2012(04)

- [22].THz两级串联慢波结构研究[J]. 真空科学与技术学报 2015(08)

- [23].THz振荡器双光栅开放腔的高频特性[J]. 强激光与粒子束 2014(02)

- [24].THz频段圆波导传输特性的特征方程分析法[J]. 西安交通大学学报 2012(06)

- [25].一些非线性光学晶体的THz光谱性能研究[J]. 人工晶体学报 2010(S1)

- [26].光学整流产生和电光取样探测THz辐射的数值模拟[J]. 辽宁科技大学学报 2008(Z1)

- [27].THz技术在大气探测领域的应用研究进展[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [28].草甘膦THz光谱的单分子建模研究[J]. 安全与环境学报 2011(05)

- [29].“出”字形THZ多频带负折射结构研究[J]. 商丘职业技术学院学报 2012(02)

- [30].基于圆盘加载波导的THz分布作用振荡器的数值模拟[J]. 强激光与粒子束 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1bfa5950433db67f3f177898.html