# 矢量优化论文_白黄琴,胡红萍,白艳萍,王鹏

导读:本文包含了矢量优化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:矢量,永磁,转矩,算法,同步电机,粒子,自适应。

### 矢量优化论文文献综述

白黄琴,胡红萍,白艳萍,王鹏[1]（2019）在《优化的BP神经网络在矢量水听器DOA估计的研究》一文中研究指出灰狼算法的特点致使灰狼种群多样性得不到很好保持,特别容易陷入局部最优。而差分算法的变异操作克服了这一缺点,并且具有很强的全局搜索能力。文中提出差分进化与灰狼算法相结合的差分灰狼算法(DEGWO),并用DEGWO优化BP神经网络(DEGWO-BP)来改善矢量水听器来波到达角估计性能。仿真实验结果表明,DEGWO-BP比PSOBP和SAPSO-BP具有更好的估计精度,且算法运行的时间很快,具有更好的应用前景。(本文来源于《现代电子技术》期刊2019年23期）

孙萍,吴新振,倪荣刚[2]（2019）在《基于两种自适应算法对比下的PMSM矢量控制电流环优化》一文中研究指出在永磁同步电机矢量控制过程中,用于电流环测量电流的调理电路和AD采样电路会产生噪声,对电机转矩和转速的控制精度造成影响。为减小此类电流环噪声,提出了在永磁同步电机矢量控制中对电流环相电流采用RLS自适应滤波。为体现RLS算法滤波性能,与自适应滤波中的LMS算法作比较,采用这两种自适应滤波算法对永磁同步电机矢量控制系统进行了仿真实验,经过对波形和均方差等的对比,RLS算法有更明显的滤波效果,且电机输出转速和转矩更加平稳,系统的稳定性有了明显提高。证明了RLS自适应滤波在永磁同步电机控制中更具有可行性和有效性。(本文来源于《微电机》期刊2019年11期）

李耀华,任佳越,杨启东,师浩浩,孟祥臻[3]（2019）在《表面式永磁同步电机直接转矩控制电压矢量幅值优化选择策略》一文中研究指出基于电压矢量幅值为变量的表面式永磁同步电机磁链和转矩预测模型和直接转矩控制电压矢量选择区域,设计了转矩和磁链相对误差率的目标函数,提出了以目标函数值最小的最优电压矢量幅值选择策略。仿真结果表明:在优化选择策略控制下,表面式永磁同步电机直接转矩控制系统运行良好,定子磁链轨迹为理想圆,磁链和转矩均符合控制要求,转速跟踪良好,定子电流波形正弦,与开关表和幅值固定的电压矢量选择策略对比,其能显着减小转矩和磁链脉动。(本文来源于《微电机》期刊2019年08期）

梁智珲[4]（2019）在《遗传算法优化前向神经网络结构和权重矢量研究》一文中研究指出新兴科技的支持下,复杂研究可以通过优化研究方法进行模拟和拓展。探究人类神经网络结构的过程中,存在诸多困难,新兴模拟算法和仿真计算,让科学家通过人工模拟神经网络系统中的互连神经元了解复杂的神经网络架构。基于此,分析了优化的遗传算法在前向神经网络结构研究中的应用,探究了如何优化权重设计达到最佳研究效果。(本文来源于《信息与电脑(理论版)》期刊2019年14期）

谢金法,刘涵,李博超[5]（2019）在《基于改进粒子群优化算法的PMSM矢量控制》一文中研究指出对永磁同步电机矢量控制及标准粒子群优化算法进行分析,针对单一的粒子群优化算法容易陷入局部极小和早熟收敛的缺陷,提出了一种改进的粒子群优化算法。利用动态线性权重、非线性反正切函数改变学习因子提高了粒子的学习能力;利用动态自适应权重提高优化速度,建立在线优化PSO-PID控制器,应用于永磁同步电机控制,基于Infineon TC1782单片机搭建PMSM控制器。进行了电机台架测试,结果显示整个系统有更好的精确性以及准确性。(本文来源于《现代制造工程》期刊2019年07期）

罗情平,陈萍,韩凤喜,韩承斐,王斌[6]（2019）在《永磁同步电机的中低速MTPA控制及矢量控制优化》一文中研究指出针对永磁同步电机的特性分析了其在中低速运行中的电磁特性,提出了优化的MTPA控制策略,并进行了试验验证。(本文来源于《铁道车辆》期刊2019年07期）

徐庆达[7]（2019）在《MEMS矢量水听器的优化设计与实现》一文中研究指出MEMS仿生矢量水听器因其小体积、矢量性、低成本和刚性安装等特点在水下探测方面发挥了重要作用。然而,在实际应用当中仍然存在一些问题。例如,矢量水听器在水下定位中存在左右舷模糊的问题和水听器在封装后灵敏度明显降低的问题等。本文在MEMS仿生矢量水听器已有研究成果的基础上,以解决上述问题为基本目标,并在保证一定工作带宽的前提下,提高MEMS水听器的灵敏度和定位能力,完成了声压—质点振速复合式MEMS矢量水听器的设计并对其性能进行测试。首先,文中简要介绍了纤毛式微结构的仿生原理、水声拾振原理和传感原理。然后对MEMS纤毛式微结构的力学模型进行优化,通过建立双自由度的力学模型对十字梁上应力和微结构的固有频率进行理论分析得出最终表达式。随后,得到一个结构参数的数值区间,使得灵敏度和工作带宽同时提高。通过对力学模型分析、流固耦合分析和实验验证的对比结果得出,该数值区间可以有效解决现阶段MEMS矢量水听器灵敏度和工作带宽相互抑制的问题。其次,进行结构优化设计。在保证一定工作带宽的条件下以提高水听器灵敏度为目标提出了两种矢量水听器的微结构模型,利用有限元仿真软件对微结构进行参数优化和静力学、模态以及流固耦合等仿真分析,并确定最终结构尺寸。然后,对水听器进行壳体封装设计。选出松丁腈透声帽的封装方式并对其进行声学仿真,以解决水听器在封装后灵敏度降低的问题。为了解决原有矢量水听器在目标定位上出现左右舷模糊的问题,设计了声压和振速复合式水听器的壳体结构,共分为分立式封装和一体式封装两种结构,最终完成复合式MEMS水听器的封装制作。最后,结合以上优化内容完成复合式MEMS仿生矢量水听器的测试工作,主要通过比较校准法完成灵敏度、指向性和承压实验,得到复合式MEMS仿生矢量水听器的灵敏度和指向性曲线,并证明复合式壳体的可行性。(本文来源于《中北大学》期刊2019-05-30）

贾琪[8]（2019）在《交流异步电机矢量控制电流分配优化》一文中研究指出汽车作为一种重要的交通工具,其销量稳步增加,但燃油汽车排放的尾气加剧了空气污染和温室效应。为保护环境,各个国家大力发展新能源汽车。纯电动汽车污染小,是我国未来发展的主要新能源汽车之一。纯电动汽车中主要应用两种电机:永磁同步电机和异步电机,异步电机成本低可靠性高,广泛应用于乘用车中。在电动汽车领域,实现对电机高精度的控制一直是研究的重点。矢量控制通过坐标变换,使交流异步电机实现转矩和磁链单独控制。若想实现高性能的控制,还需要优化控制策略,提升控制精度。本文主要说明了一种新的控制策略。本文首先讨论了交流异步电机矢量控制的基本原理,并根据原理得到电机的基本方程。同时讨论了电机控制的约束条件,电压约束条件和电流约束条件,为后面的分析打下理论基础。其次,以传统负id弱磁法为例,说明传统控制的不足,根据改进地方引出本文所采用的全域MAP控制策略。再次,讨论了理论最优转矩控制策略,以该理论为基础,说明了全域MAP控制策略的基本原理和主要控制策略(MTPA控制和MTPV控制)。根据控制策略得到全域MAP控制的可运行区域,并结合电机基本方程和约束方程,求解出全域MAP控制所应用的离线表格。同时,本文详细说明表格的制作过程和控制策略流程。从次,说明电机实际运行时工况复杂,电压波动和电机动态运行对控制策略的影响,提出一种前馈补偿,并详细说明了该补偿的原理和控制流程。最后,利用MATLAB/SIMULINK模块搭建全域MAP控制策略模型和负id弱磁模型,对两种模型进行转矩阶跃响应实验。通过与传统弱磁进行实验数据对比分析,证明了全域MAP控制策略的可行性和有效性。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-05-01）

曹存相,慕旭,秦高雅,王金地[9]（2019）在《基于WebGL的矢量瓦片渲染优化方法研究》一文中研究指出论文结合当今的浏览器渲染技术,提出了一种基于WebGL的矢量瓦片渲染优化方法。该方法在数据组织方面,将矢量瓦片的属性信息及空间信息存储在同一glTF文件,使之便于网络传输、前端快速渲染解析。在数据矢量瓦片调度方面考虑了屏幕显示大小,最大限度的减少瓦片拼接,并按照瓦片中要素的重要程度进行渐进传输,利用WebGL在线交互及硬件加速渲染的优势,为网络地图提供服务。该方法降低了渲染处理所需的操作复杂性和传输数量和容量,提高了矢量瓦片数据交互渲染的速度。通过实际数据验证了该方法在基于WebGL的矢量瓦片可视化中的有效性。(本文来源于《河北地质大学学报》期刊2019年02期）

葛维春,李景瑞,滕云,李家珏,张涛[10]（2019）在《基于尾流风速场风速矢量计算的风电场输出功率优化模型》一文中研究指出针对尾流效应在风电机组之间产生影响的问题,为了更加合理利用风能,增加风场的输出功率,在风场面积不变的前提下对风场内风电机组进行布局优化,根据风场实际仿真数据训练建立尾流风速场风速矢量计算模型和尾流影响区域风速计算误差函数,迭代计算尾流区域的风速矢量最优解;然后,基于改进粒子群算法对粒子群进行参数密度熵分簇优化,对不同种群进行寻优,计算出最优的风场布局排列,提高计算机的计算效率;最后,通过CFD生变化时,模型能够计算出尾流效应区域的风速矢量,仿真结果及分析证明模型和优化算法的正确性。(本文来源于《太阳能学报》期刊2019年03期）

### 矢量优化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在永磁同步电机矢量控制过程中,用于电流环测量电流的调理电路和AD采样电路会产生噪声,对电机转矩和转速的控制精度造成影响。为减小此类电流环噪声,提出了在永磁同步电机矢量控制中对电流环相电流采用RLS自适应滤波。为体现RLS算法滤波性能,与自适应滤波中的LMS算法作比较,采用这两种自适应滤波算法对永磁同步电机矢量控制系统进行了仿真实验,经过对波形和均方差等的对比,RLS算法有更明显的滤波效果,且电机输出转速和转矩更加平稳,系统的稳定性有了明显提高。证明了RLS自适应滤波在永磁同步电机控制中更具有可行性和有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 矢量优化论文参考文献

[1].白黄琴,胡红萍,白艳萍,王鹏.优化的BP神经网络在矢量水听器DOA估计的研究[J].现代电子技术.2019

[2].孙萍,吴新振,倪荣刚.基于两种自适应算法对比下的PMSM矢量控制电流环优化[J].微电机.2019

[3].李耀华,任佳越,杨启东,师浩浩,孟祥臻.表面式永磁同步电机直接转矩控制电压矢量幅值优化选择策略[J].微电机.2019

[4].梁智珲.遗传算法优化前向神经网络结构和权重矢量研究[J].信息与电脑(理论版).2019

[5].谢金法,刘涵,李博超.基于改进粒子群优化算法的PMSM矢量控制[J].现代制造工程.2019

[6].罗情平,陈萍,韩凤喜,韩承斐,王斌.永磁同步电机的中低速MTPA控制及矢量控制优化[J].铁道车辆.2019

[7].徐庆达.MEMS矢量水听器的优化设计与实现[D].中北大学.2019

[8].贾琪.交流异步电机矢量控制电流分配优化[D].吉林大学.2019

[9].曹存相,慕旭,秦高雅,王金地.基于WebGL的矢量瓦片渲染优化方法研究[J].河北地质大学学报.2019

[10].葛维春,李景瑞,滕云,李家珏,张涛.基于尾流风速场风速矢量计算的风电场输出功率优化模型[J].太阳能学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1c58e37962eeacff98dc46fe.html