# 新型含铝奥氏体耐热合金的高温塑性变形行为和热加工性能

### 论文摘要

新型含铝奥氏体耐热合金（AFA）进行压缩热模拟试验,使用OM和EBSD等手段研究了这种合金在950～1150℃和0.01～5 s-1条件下的微观组织演变、建立了基于动态材料模型热加工图、分析了变形参数对合金加工性能的影响并按照不同区域组织变形的特征构建了合金的热变形机理图。结果表明:新型AFA合金的高温流变应力受到变形温度和应变速率的显著影响。在变形温度为950～1150℃和应变速率为0.18～10 s-1条件下,这种合金易发生流变失稳。在变形温度为1050～1120℃、应变速率0.01～0.1 s-1和变形温度1120～1150℃、应变速率10-0.5～10-1.5 s-1这两个区间,这种合金发生完全动态再结晶行为且其再结晶晶粒均匀细小,功率耗散因子η达到峰值45%。新型AFA合金的热加工艺,应该优先选择再结晶区域。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 实验结果和分析

- 2.1 新型AFA合金的高温流变应力曲线

- 2.2 热变形过程中的组织演变

- 2.3 新型AFA合金的热加工图

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨雨童,罗锐,程晓农,桂香,陈乐利,王威,郑琦

关键词: 金属材料,奥氏体耐热合金,热变形,动态再结晶,变形机制

来源: 材料研究学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,核科学技术,电力工业

单位: 江苏大学材料科学与工程学院

基金: “十二五”国家高技术研究发展计划(863计划)(2012AA03A501),江苏省2014年度普通高校研究生科研创新计划(KYLY-1027)~~

分类号: TG132.3;TM623

页码: 232-240

总页数: 9

文件大小: 3270K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].标准铸造耐热合金的化学成分(质量分数,%)[J]. 热处理 2017(01)

- [2].日本研制出超级耐热合金[J]. 石油化工腐蚀与防护 2017(03)

- [3].Ni基可焊耐热合金[J]. 兵器材料科学与工程 2009(01)

- [4].铼在超耐热合金中的应用进展[J]. 世界有色金属 2011(02)

- [5].9Cr-2W耐热合金的热变形行为及织构[J]. 稀有金属材料与工程 2010(11)

- [6].用于镁还原罐的新型耐热合金及制作工艺[J]. 热加工工艺 2013(11)

- [7].耐热钢及耐热合金的制造工艺[J]. 特钢技术 2016(02)

- [8].耐热合金薄壁件脉冲激光焊接常见缺陷的分析与对策[J]. 焊接技术 2016(05)

- [9].耐热合金热压缩修正后本构方程及热加工图[J]. 钢铁研究学报 2015(09)

- [10].水梁及耐热合金垫块在步进梁式加热炉工程上的应用[J]. 科技传播 2012(03)

- [11].耐热合金的热疲劳强度[J]. 热能动力工程 2010(03)

- [12].C-HRA-3耐热合金850℃持久性能及组织特征[J]. 金属热处理 2020(01)

- [13].铸态P91耐热合金钢高温流变行为及本构方程[J]. 锻压技术 2015(11)

- [14].固溶处理对超超临界电站用镍基耐热合金组织及性能的影响[J]. 金属热处理 2020(03)

- [15].浅谈耐热合金刀具的选择与工艺参数[J]. 中国金属通报 2019(01)

- [16].9Cr-2W耐热合金高温变形机制研究[J]. 稀有金属 2013(04)

- [17].耐热合金涂层结构板材内部缺陷的脉冲红外热成像检测[J]. 红外与激光工程 2013(07)

- [18].耐热合金蜂窝等效热导率的实验研究[J]. 固体火箭技术 2011(04)

- [19].高温CO_2环境下耐热合金HR6W和740H的腐蚀行为[J]. 西安交通大学学报 2020(05)

- [20].镍基耐热合金热变形行为的研究现状[J]. 世界有色金属 2019(09)

- [21].C-HRA-3耐热合金奥氏体晶粒长大动力学[J]. 钢铁 2017(07)

- [22].新型奥氏体高温耐热合金热震性能的研究[J]. 铸造 2014(01)

- [23].药芯焊丝再热裂纹试验研究[J]. 电焊机 2010(02)

- [24].镍基超耐热合金在空气中的等温锻造[J]. 精密成形工程 2009(02)

- [25].Fe-Cr系耐热合金高温抗氧化性能的研究[J]. 铸造技术 2017(09)

- [26].一种新型奥氏体耐热合金高温抗氧化性能的研究[J]. 铸造 2013(12)

- [27].ICP-OES法测定镍基耐热合金中钨的研究[J]. 广东化工 2014(13)

- [28].车削铣削航空用金属难加工材料的新刀片[J]. 世界制造技术与装备市场 2018(01)

- [29].700℃汽轮机转子用耐热合金的强化机理[J]. 钢铁研究学报 2015(09)

- [30].12Cr5Mo耐热合金钢焊接工艺[J]. 石油工程建设 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1c84e234b8398704cc45c53a.html