# 论高效减水剂在混凝土中的主导作用

东莞市洛美建材科技有限公司523270

摘要：本文论述了高效减水剂为主的外加剂的发展，简述其种类性能以及对现代混凝土发展的贡献，并对其发展趋势进行了展望。

关键词：高效减水剂；混凝土；应用

近年来，随着经济的飞速发展及建筑技术的不断进步，大型、超高层的建筑越来越多地耸立在人们的眼前，而这一切都需要以高耐久性、高强度、高流动性高性能混凝土的配制技术为基础。显然，原有的普通混凝土在很多性能方面已经不能满足很多现代建筑的需要，这就促使具有优异性能的高性能混凝土应运而生。

1高效减水剂的种类和特点

高效减水剂的分类方式很多，如按功能分可以分为引气型、早强型、缓凝型、保塑型减水剂等；按生产原料不同分则可分为萘系减水剂、蒽系减水剂、甲基萘系减水剂、古马隆系减水剂、三聚氰胺系减水剂、氨基磺酸盐系减水剂、磺化煤焦油减水剂、脂肪族系减水剂、丙烯酸接枝共聚物减水剂等。

2高效减水剂对混凝土性能的作用

减水剂的功能是在不减少水泥用水量的情况下，改善新拌混凝土的工作度，提高混凝土的流动性；在保持一定工作度下，减少水泥用水量，提高混凝土的强度；在保持一定强度情况下，减少单位体积混凝土的水泥用量，节约水泥；改善混凝土拌合物的可泵性以及混凝土的其它物理力学性能。

当混凝土中掺入高效减水剂后，可以显著降低水灰比，并且保持混凝土较好的流动性。通常而言，高效减水剂的减水率可达20%左右，而普通减水剂的减水率为10%左右。

减水剂除了有吸附分散作用外，还有湿润和润滑作用。

3高效减水剂对混凝土发展的贡献

3.1混凝土制品的高强化

日本用其制造100MPa以下的高强蒸养、蒸压制品。如混凝土桩、钢管混凝土复合桩、管等。由于高效外加剂的掺入，能大幅度降低水灰比，并为掺入硅灰、矿渣、粉煤灰、磨细石英砂等混合材，进一步提高混凝土的强度开辟了新的天地。外加剂如水溶性高分子外加剂及超塑化剂所起的作用在化学陶瓷（即MDF水泥硬化体）显得十分重要。其抗压强度可达到了300MPa而抗弯强度也接近300MPa。

3.2高效减水剂促进了现浇高强混凝土的发展

高效减水剂使用的初期阶段，因坍落度损失快，只能用于工厂生产高强混凝土。只有分次、多次，后掺法发明后，才逐渐扩大到现浇混凝土工程中去，并进而发展产生了流动性、大流动性、高流态混凝土。故高效减水剂又获得了各式流化剂的美名。使现浇混凝土从较低强度迈入了高强混凝土阶段。可以说，没有高效减水剂的使用与发展，就没有高强超高强现浇混凝土的施工。

3.3高效外加剂促进了混合材的应用

矿渣、粉煤灰、硅灰、沸石粉、石粉及其它各种粉体常被加入水泥或混凝土中。最初，其主要目的是利用工业废渣为填充材料增加水泥产量。过量的掺入使混凝土早期强度下降，泌水增加。由于活性差的粉体的增加，使混凝土需水量大增，导致了强度及耐久性下降。只有高效减水剂出现后，混合材才得以新生并促进磨细、超磨细混合材的发展。

3.4制备不振捣混凝土的关键也是外加剂及掺合料

振捣作业繁重，噪声影响大，不受现代人欢迎且与快速施工不相适应。由于上述种种原因，混凝土的振捣成型在这些工程中将不再是必备的主要作业。而完成这些变革起关键性作用的正是各种外加剂和掺合料（9]。选择、开发适用于不振捣混凝土的高效减水剂、增粘调粘剂或增塑稳定剂及其它调节剂就成了不振捣混凝土的核心问题，体现了外加剂在该种混凝土中的重要作用。

4高效减水剂的发展趋势

从国内外大量有关高效减水剂的文献资料中可以发现，无论是在科研投入、研究水平还是在市场开发方面，我国都远远落后于国际同行。发达国家，特别是日本在新型聚羧酸盐系高效减水剂的研制方面已经比较成熟，形成了相当的规模。我国在聚羧酸盐系高效减水剂的研究方面还处于探索和模仿的阶段，大部分科研单位还停留在实验室简单的合成阶段，几乎没有机理方面的研究，总体技术较为落后。

从目前的情况来看，可以预测未来几年对高效减水剂的研究将主要集中在以下几个方面：（1）对现有的减水剂的性能进行改进，优化工艺过程，降低生产和施工成本；（2）利用聚合物分子设计，解决聚羧酸盐系高效减水剂中梳形聚合物主链链长和官能团、支链链长以及链上的封端基团对减水、引气、缓凝作用的影响问题；（3）研制复合型高效减水剂，充分发挥不同类型减水剂的优点，优化混凝土的各项性能；（4）进一步加强高效减水剂作用机理的研究，从根本上解决高效减水剂分子结构与其性能关系的问题，为开发新型减水剂打下理论基础；（5）继续探索具有多功能性的新一代减水剂。

聚羧酸盐系减水剂之所以代表未来减水剂的发展趋势，是由于该类减水剂的综合性能远远优于其它类型减水剂。对于聚羧酸盐系减水剂，可以利用分子设计，通过引入适宜的官能团来提高水泥的分散性和流动性。因此，为了加快我国减水剂产业的发展，使高效减水剂研究水平达到世界领先，就必须积极吸取国际先进技术与经验，加强聚羧酸盐系减水剂的基础研究，同时结合我国的特点，开发出性能优异的新型高效聚羧酸盐系减水剂。

总之，聚羧酸类高效减水剂以其优异的性能，将继续为国内外减水剂科研单位所关注，可以肯定，它必将具有广阔的发展潜力及市场前景。

5结语

总而言之，混凝土技术的发展离不开化学外加剂。而高效减水剂作为高性能混凝土中一种必不可少的组分，可以最大限度地控制混凝土的用水量，提高混凝土的耐久性，克服普通混凝土坍落度损失过快，缩短凝结时间等，因此其在现代混凝土技术和材料中发挥着重要的作用。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1c91b2224fb274620b3e39dc.html