# 电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究梁燕玲

(广东立胜综合能源服务有限公司广东佛山528000)

摘要：现阶段，随着社会的发展，人们的生活水平也逐渐的提高。电力工程建设，作为满足人们对电力系统运行控制的安全稳定需求。然而，在实际施工建设过程中，存在管控意识不高、线路遭到破坏以及线路占地等问题。要想对输电线路的质量效果进行控制，应结合工程项目的实际情况来强化质控措施运用的科学有效性。这样一来，输电线路在电力工程施工中就能以可持续状态作用于实践，以推动所处行业的健康稳定发展。故而，工程建设者应将此作为重点科研对象，来强化电力系统服务于所处现代化建设环境的能力。

关键词：电力工程；输电线路；施工技术；质量控制；探究

引言

电力能源作为日常生活中不可缺少的重要能源，不但能够保证生产中设备正常运行，还能够满足生活中人们对于电能的需求，对社会经济的稳定发展起到非常重要的保证。随着对电能需求的不断增加，为了能够满足电力供电需求，所以要不断加大电力工程输电线路的建设规模，提升电力工程输电线路的传输质量，真正的将电力能源进行合理的调配，保证满足城市用电需求。这其中输电线路施工技术是保证电力传输安全、高效的重要保证，本文针对电力工程输电线路施工技术进行研究，希望能够提高我国电力工程输电线路的施工技术质量，为社会的稳定发展提供技术保证。

1电力工程输电线路质量控制重要性

在电力工程中，严格执行输电线路质量控制工作，能够使施工过程更加安全。故而，应加强施工管理，把各类检查工作落实到位。该项工作还能够确保在规定工期内完成施工管理任务，使各施工环节之间的联系更加紧密，在各工序的配合下，确保各施工流程、环节等有序进行，保持较高配合度。其还能够使工程效益得到明显提升，将施工图纸作为参考指标，有效控制各类施工费用，使各项资金的使用更加灵活。依据企业相关规划，对输电线路施工过程进行督促，以免出现费用偏差，造成资金浪费问题，保障经济效益，实现企业发展目标。

2电力工程输电线路施工技术

2.1架线质量控制

作为架线的主要形式，张力展放与拖地展放，相关建设者应从经济性角度出发，选用张力架线。这里的张力放线，就是根据牵引机械来控制底线张力，进而对交叉物的安全性进行有效控制。此过程，相关首先应选用较大直径的滑轮作为放线滑车的滑轮，即直径应是导线的10倍以上。其次，对于挂线侧的耐张塔部位，应控制尾线余度，即通过合理预留来强化控制效果。再次，紧线操作过程，应保证基础混凝土达到100%强度，铁塔螺栓全部紧固到位，地脚螺栓和垫片紧固好；最后，还应对耐张塔张方向进行反向临时拉线锚线，即通过设置临时拉线来避免位移或是杆塔受力过度等现象出现。

2.2塔杆技术应用简介

我国国土资源丰富，但是不同地区的土质情况差异性较大。对于电力工程来说，建设塔杆是必不可少的一项环节，实际施工时工作人员考虑地质的实际因素，将地形地貌因素及交通运行情况考虑在内，根据实际情况进行施工，这样才能够因地制宜采取适当的措施。如果工作人员想要应用新型技术，在推广之前应该由专人进行详细计算，实践多次且无异常情况发生时方可进行应用如何选择杆塔也是影响施工质量的关键因素，综合考虑地区实际经济水平、施工可靠性、维修稳定性等几种主要因素。由于塔杆的实际受力程度不同，施工中经常会将其划分为直线及耐张力两种施工模式。我国不同地区的交通情况差异较大，一些地势相对较缓的地区经常会采用混凝土进行塔杆施工，部分条件艰苦的地区运输材料十分困难，建设塔杆的距离也较远，这样就应该用铁杆代替混凝土塔杆，大大延长使用的期限。这一环节可以说是施工中非常重要的部分，因此一定要综合考虑地质的实际情况进行适当选择，这样才能够保证塔杆稳定安全性能。

2.3施工图纸设计

在进行电力工程输电线路前期规划过程中，对于线路的勘探人员来说，必须要对线路进行全程的规划，并且重视对生态环境的保护，在线路规划时要明确电力输电线路标准，从而保证后期工程建设的顺利进行。勘察人员对整个输电线路进行勘探完成后，需要对施工图纸进行设计，在进行图纸的设计过程中必须要严格按照国家相关设计标准，保证施工图纸设计简洁，并在绘制过程中要做到科学合理，繁简结合，对于整个输电线路设计较为复杂的地区，必须要对图纸加强绘制，保证图纸更加详细，并且还要对线路上一些复杂的区域进行强调，保证施工中施工人员能够重视。随着计算机技术的普及，对于其制图功能的应用，不仅能够使图纸绘制更加简单、准确，并且还能够根据实际情况绘制出三维立体效果图。

3电力工程输电线路施工质量控制措施

3.1结合实际情况的施工控制

经分析证实，由于地区与时间带来的土壤电阻率差异，电力工程的施工建设应结合实际情况来进行人工接地装置与雷电防御接地装置配置。这里的接地作业过程，应采用科学合理的方法，如接地引下线与铁塔自然接地方式，来将接地深度控制在规范标准范围内。此外，还可采用水平摆设接地装置。但对于居民楼较多的地区，则应采用环绕杆塔方式的闭合成环形来进行防护。而高土壤电阻率区域，则可采用相应的调整方式来进行接地装置的安装。因而，电力工程施工采用的输电线路质量措施，应结合实际情况来提高架线、杆塔以及光缆施工的质量效果。

3.2引进先进技术、增强企业竞争能力

我国整体科学水平的进步已经带动了各个行业的发展，对于建筑领域而言也是非常大的助力，因此实际施工过程中，相关单位一定要不断更新现有的技术设备，升级自身的质量控制设备，不断提升团队管理水平，从而对施工原材料、施工费用和人员进行更加合理的分配，优化资源配置，进一步实现资源利用效率最大化的施工目标，减少工程费用的投资，实现良好的社会效益和经济效益，推动企业的良好发展。对于任何一个企业来说，提升自身的硬实力都是发展的根本所在。

3.3增强合作关系、实现双方共赢

电力工程的建设离不开当地政府的大力支持，在输电线路施工过程中，施工单位要积极地配合政府部门加强对犯罪分子行为进行严厉的打击，并且加大对破坏电力工程基础设施行为的处罚力度，根据国家法律法规条例加大对输电线路施工工程的保护力度，加大对偷盗施工设备和设施的打击力度，从而确保电力输电线路工程的顺利施工。

3.4细化责任管理

电力工程输电线路质量控制需要积极地落实质量控制制度，根本目的在于对各级施工管理人员和施工技术人员进行制度上的约束，规范自身的施工行为，明确相关的施工责任，从而促进施工层级制度的建立，一旦输电线路有质量问题的发生，就能够及时地进行自上而下的責任追究，实现责任落实到人的管理目标。输电线路质量控制的关键在于质量控制要点的制定，也就是在施工过程中按照施工说明书进行施工质量关键点的控制，从而将质量控制制度推广到整个工程当中，全方位地提高输电线路的施工质量，确保输电线路能够及时、高质量地完工。

结语

输电线路发展速度非常快，容量也随之扩大，其在电力工程施工建设过程中非常关键。由于电力系统相对复杂，使输电线路问题增多，质量控制难度大。电力工作人员要依据实际工程背景及情况，对电力工程及输电线路施工范围内的环境具备清晰的认识和了解，全面监控输电线路施工过程，严格执行基础施工、杆塔工程、架线工作等一系列施工操作，确保如期完成施工任务，保障电厂的生产效益。

参考文献:

[1]林成甫.电力工程输电线路施工技术的应用浅谈[J].硅谷，2014（24）：35-36.

[2]安启良，陆峙酉.浅谈输电线路施工管理与质量控制[J].民营科技，2013（12）：143.

[3]方在辉.强化电力工程输电线路施工管理措施的探讨[J].科技创新与应用，2015（30）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1cb10ba9de3dd11f58c468df.html