# 油气输送用感应加热弯管弯曲角度测量方法

### 论文摘要

为了克服传统放线法测量弯管弯曲角度存在的使用工具繁多、测量步骤复杂、人为干扰因素多、费时费力、测量误差大等问题,设计了以电子水平测量仪为核心装置的一种新型弯管弯曲角度测量装置。介绍了该新型弯管弯曲角度测量装置的结构和测量方法。该测量方法借助电子水平测量仪直接读出弯管两端直管段与地平面的夹角,再经过简单的计算就可以得出弯管的弯曲角度,解决了传统放线法因测量工具和人为因素等造成的测量结果不准确的问题,为准确测量弯管角度提供了新的思路和方法。

### 论文目录

- 0前言

- 1 放线测量法的不足

- 2 弯管弯曲角度测量装置的设计

- 3 弯管弯曲角度测量方法

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 丛山,李富强,吴金辉

关键词: 弯管,角度,测量方法,测量装置

来源: 焊管 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中石油管道有限责任公司,中国石油集团石油管工程技术研究院,北京隆盛泰科石油管科技有限公司

分类号: TE973

DOI: 10.19291/j.cnki.1001-3938.2019.6.013

页码: 66-68

总页数: 3

文件大小: 1485K

下载量: 37

### 相关论文文献

- [1].弯曲角度对扁平热管传热性能的影响[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [2].钛合金板材激光弯曲成形工艺参量分析与弯曲角度预测[J]. 塑性工程学报 2018(06)

- [3].液压管道在不同弯曲角度下流固耦合特性仿真研究[J]. 机床与液压 2017(09)

- [4].从编程角度提高机器人手指弯曲角度控制可靠性[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(16)

- [5].弯曲角度对弯曲轴线件内高压成形的影响分析[J]. 材料科学与工艺 2009(04)

- [6].激光弯曲工艺参数对铝合金板材弯曲角度的影响[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [7].基于三点弯曲的1000MPa级超高强马氏体钢最大弯曲角度[J]. 塑性工程学报 2014(04)

- [8].弯曲角度对弯头应力的影响[J]. 设备管理与维修 2018(24)

- [9].基于弯曲角度分配函数的辊弯成形研究[J]. 塑性工程学报 2019(04)

- [10].基于机器视觉的弯曲角度检测[J]. 锻压技术 2018(08)

- [11].解读两道与胚芽鞘弯曲角度有关的高考题[J]. 生物学教学 2010(02)

- [12].st52-3G铁基板材成形过程中变形的有限元模拟[J]. 粉末冶金工业 2018(06)

- [13].定向井取套变向短节弯曲角度设计[J]. 石油机械 2015(11)

- [14].钛合金环形管成形模具参数优化[J]. 稀有金属材料与工程 2009(10)

- [15].感应加热工艺参数对Q345钢弯曲角度和曲率半径的影响[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2017(11)

- [16].裤装膝部压力测试研究[J]. 中原工学院学报 2010(03)

- [17].新研究[J]. 传感器世界 2018(12)

- [18].板材成形件工艺试验测试分析的研究[J]. 机械设计 2018(S1)

- [19].小直径厚壁管回弹的有限元仿真及试验[J]. 热加工工艺 2015(03)

- [20].小半径平面曲线隧道地震响应分析[J]. 岩土工程学报 2019(S2)

- [21].基于有限元法的数控弯管成形及回弹研究[J]. 机械工程师 2016(08)

- [22].工艺参数与模具参数对大型厚板弯曲件弯曲角度的影响[J]. 模具工业 2015(07)

- [23].磁控液滴定向输运[J]. 工程热物理学报 2020(11)

- [24].弯管处液液两相流空化腐蚀研究[J]. 辽宁石油化工大学学报 2018(05)

- [25].优秀短道速滑优秀运动员弯道技术分析[J]. 科技视界 2014(07)

- [26].碟形皮碗唇部弯曲角度对接触应力的影响[J]. 石油机械 2019(10)

- [27].流速和弯曲角度对弯头腐蚀行为影响仿真研究[J]. 装备环境工程 2020(06)

- [28].宝钢高强钢V弯回弹的特性研究[J]. 塑性工程学报 2017(02)

- [29].浅析半刚挠板的制作研究[J]. 印制电路信息 2016(02)

- [30].基于流体冲击对管道转弯处作用力影响分析[J]. 应用力学学报 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1cbacd5c8c5e3bf4152c2952.html