# 泥沙水样中微塑料纤维的分离与泥沙去除研究

### 论文摘要

建立了一种泥沙水样中分离微塑料纤维和去除泥沙的方法。选取聚酰胺6（Polyamide 6,PA）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（Acrylonitrile butadiene styrene copolymers,ABS）、聚丙烯（Polypropylene,PP）颗粒,制备长度（1±0. 25） mm,宽度（200±30）μm的微塑料纤维;分别混合不同质量（0,0. 01,0. 05,0. 25,1. 25,6. 25 g）经30%过氧化氢消解和饱和氯化钠（1. 2 g/m L）、碘化钠溶液（1. 8 g/m L）浮选后的自然泥沙;以探究在不同泥沙质量下,静置阶段投加氯化钠颗粒对玻璃漏斗中微塑料纤维分离效率以及泥沙去除率的影响,并与不投加氯化钠和容量瓶浮选法作比较。结果表明,在静置阶段添加氯化钠颗粒效果较优,对3种微塑料纤维的平均分离效率和泥沙的平均去除率分别为87. 78%和98. 33%。实验结论可为微塑料分离提取方法的优化提供参考。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 仪器、材料与试剂

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 泥沙样品的制备

- 1.2.2 微塑料纤维的制备

- 1.2.3 微塑料纤维的分离与泥沙的去除

- 1.3 数据分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同材质与泥沙对微塑料回收的影响

- 2.2 不同方法对泥沙去除的影响

- 2.3 不同方法对微塑料回收的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 顾铭,薛银刚,程洁红,许霞,武攀峰,薛柯,施昕澜

关键词: 微塑料纤维,玻璃漏斗,氯化钠颗粒,泥沙,分离

来源: 环境监控与预警 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 海洋学,环境科学与资源利用

单位: 江苏理工学院化学与环境工程学院,江苏省常州环境监测中心江苏省环境保护水环境生物监测重点实验室,常州大学环境与安全工程学院,江苏省南通环境监测中心

基金: 国家自然科学基金资助项目(21607017),江苏省环境监测科研基金资助项目(1702),江苏省“六大人才高峰”基金资助项目(JNHB-118),江苏省“333工程”科研基金资助项目(BRA2018162,BRA2018214),江苏省常州环境监测中心培新项目(201817-PX)

分类号: X55

页码: 1-7

总页数: 7

文件大小: 1664K

下载量: 311

### 相关论文文献

- [1].食物中的微塑料[J]. 百科知识 2018(05)

- [2].由塑料纤维合成的会发光的纸[J]. 造纸化学品 2008(01)

- [3].日研究者制成含塑料纤维的抗震混凝土[J]. 塑料科技 2010(04)

- [4].自来水中测出的塑料纤维对人体究竟有多大风险?[J]. 橡塑技术与装备 2017(20)

- [5].追踪海洋中的微塑料[J]. 科学世界 2019(03)

- [6].深海生物体内发现塑料纤维[J]. 大自然探索 2018(03)

- [7].新型塑料纤维高抗震混凝土[J]. 精细化工原料及中间体 2010(05)

- [8].日本研制新型塑料纤维高抗震混凝土[J]. 合成技术及应用 2010(02)

- [9].日本研究制成含塑料纤维抗震混凝土[J]. 混凝土 2010(12)

- [10].日研究者制成含塑料纤维的抗震混凝土[J]. 商品混凝土 2010(03)

- [11].日本制成含塑料纤维的抗震混凝土[J]. 化工中间体 2010(03)

- [12].日研究者制成含塑料纤维的抗震混凝土[J]. 国外塑料 2010(03)

- [13].日本成功研制含塑料纤维的抗震混凝土[J]. 现代纺织技术 2010(04)

- [14].海洋微塑料污染状况及其应对措施建议[J]. 环境科学研究 2019(02)

- [15].用塑料纤维代替建筑材料碎石子的抗震混凝土问世[J]. 中国建材资讯 2010(06)

- [16].微塑料在海洋中的分布特征及对生物的影响[J]. 资源节约与环保 2018(12)

- [17].塑料的时代和隐患[J]. 中华环境 2018(05)

- [18].路虎轻量化设计采用铝合金材料和塑料纤维[J]. 塑料科技 2016(04)

- [19].科学家发现83%的自来水样本被塑料纤维污染[J]. 橡塑技术与装备 2018(10)

- [20].注意!我们喝的自来水都被微型塑料污染了[J]. 中国总会计师 2017(10)

- [21].一种新型塑料纤维保温被面世[J]. 塑料科技 2015(12)

- [22].行业资讯[J]. 商品混凝土 2010(04)

- [23].科学家发现83%的自来水样本被塑料纤维污染[J]. 科学养生 2018(01)

- [24].海洋微塑料污染研究进展[J]. 海洋湖沼通报 2018(02)

- [25].一种测量塑料纤维强度的冲击型试验机[J]. 橡塑技术与装备 2018(06)

- [26].中国海洋微塑料污染现状与防治建议[J]. 中国环境科学 2019(07)

- [27].微塑料:“看不见”的海洋垃圾[J]. 环境 2018(01)

- [28].人员聚集场所火灾逃生术[J]. 湖南安全与防灾 2011(05)

- [29].面对微塑料的污染,我们如何做?[J]. 前进论坛 2019(03)

- [30].湿喷混凝土在矿山支护工程中的应用[J]. 矿业工程研究 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1cdafa82b70c100084d200d8.html