# 不同原料气甲烷化制天然气的热力学分析

### 论文摘要

由于不同原料气组成不同,会对甲烷化过程造成不同影响。通过建立基于吉布斯自由能最小法的热力学模型,利用ASPEN Plus软件对合成气、焦炉煤气和煤热解气三种原料气CO甲烷化体系进行热力学分析,探讨了温度和压力及原料气组成（O2、CH4、CO2和C2H4）对CO转化率、CH4选择性和产率及积炭的影响,寻找出每种原料气甲烷化过程中的主导因素,确定出合适的工艺条件,优化甲烷化工艺。研究表明:低温高压有利于甲烷化反应的进行。合成气中CH4对CH4选择性和收率影响较小,所以可采用产品气循环工艺;但高温下CH4和CO2都导致积炭增加,应采用低温反应且严格控制CO2含量。而对焦炉煤气来说采用较高压力即可消除甲烷对反应的影响;CO2和C2H4对反应造成影响较小,可采用补碳工艺来平衡原料气中过量氢气。煤热解气本身含碳量高,CH4、CO2和C2H4均导致积炭加剧,因此不建议采用产品气循环工艺且要严格控制CO2含量,并脱除C2H4等气态烃类化合物。从安全和催化剂失活方面考虑,焦炉煤气和热解气中应尽可能减少O2含量。

### 论文目录

- 1 研究方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 温度和压力对CO甲烷化的影响

- 2.2 CH4对CO甲烷化的影响

- 2.3 CO2对CO甲烷化的影响

- 2.4 O2对CO甲烷化的影响

- 2.5 C2H4对CO甲烷化的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马苗,史浩锋,刘鹏,赵彬然

关键词: 合成气,焦炉煤气,煤热解气,甲烷化,热力学分析

来源: 天然气化工(C1化学与化工) 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 西北大学化工学院陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心陕西省洁净煤转化工程技术研究中心陕北能源化工产业发展协同创新中心陕西省能源化工示范型国际科技合作基地西北大学

基金: 国家重点研发计划资助(2018YFB0604903)

分类号: TQ221.11

页码: 48-54+71

总页数: 8

文件大小: 3758K

下载量: 173

### 相关论文文献

- [1].我国焦炉煤气甲烷化利用技术的进展[J]. 化工管理 2016(14)

- [2].影响甲烷化炉运行因素分析及处理措施[J]. 河南化工 2008(04)

- [3].生物质燃气变换-甲烷化双功能催化剂研究进展[J]. 化工进展 2019(12)

- [4].煤制天然气过程催化甲烷化的数值模拟[J]. 热科学与技术 2015(01)

- [5].低压甲烷化工艺的应用[J]. 小氮肥 2009(06)

- [6].甲烷化炉超温原因分析及对策[J]. 化工设备与管道 2008(05)

- [7].二氧化碳甲烷化利用[J]. 化工管理 2018(15)

- [8].二氧化碳甲烷化研究进展[J]. 中外能源 2018(10)

- [9].新型耐硫直接甲烷化过程及催化剂开发[J]. 化工进展 2012(S1)

- [10].余热蒸汽循环载热的煤气甲烷化工艺[J]. 化工学报 2009(09)

- [11].甲烷化炉焊接工艺设计[J]. 机械 2008(09)

- [12].天然气合成工艺的研究进展[J]. 四川化工 2020(01)

- [13].典型甲烷化工艺技术的综合能耗分析[J]. 化工设计 2018(04)

- [14].中国甲烷化工艺技术专利现状及分析[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2015(02)

- [15].一种焦炉尾气制天然气制甲烷化工艺[J]. 乙醛醋酸化工 2015(06)

- [16].国内外煤制天然气甲烷化技术及工业化现状[J]. 煤化工 2015(04)

- [17].煤制天然气甲烷化技术取得新突破[J]. 化学工业与工程技术 2011(05)

- [18].煤制气甲烷化技术对比及研究进展综述[J]. 化肥设计 2019(06)

- [19].合成甲烷化反应分析与优化[J]. 云南化工 2019(08)

- [20].煤制天然气工艺中无循环甲烷化技术的研究[J]. 山东化工 2018(17)

- [21].我国煤制天然气甲烷化技术获重大突破[J]. 深冷技术 2015(02)

- [22].甲烷化炉压差上升的原因分析及处理[J]. 大氮肥 2014(04)

- [23].甲烷化工艺气热回收分析[J]. 泸天化科技 2008(04)

- [24].煤制天然气中甲烷化工艺技术进展及比较[J]. 化工时刊 2018(10)

- [25].等温甲烷化工艺的技术特点及试车问题探讨[J]. 云南化工 2018(11)

- [26].煤制天然气甲烷化工艺技术研究进展[J]. 化学反应工程与工艺 2017(06)

- [27].变换甲烷化一体化煤制天然气工艺探讨[J]. 化工设计 2016(02)

- [28].甲烷化器色谱的常见问题与维护注意事项[J]. 化工自动化及仪表 2018(04)

- [29].甲烷化系统改造总结[J]. 氮肥与合成气 2018(03)

- [30].甲烷化与耐硫变换相关设备位置关系的优化[J]. 辽宁化工 2016(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1ce637bd60ed693ec2b98225.html