# 基于多尺度变换的井中微地震噪声压制方法的研究

### 论文摘要

随着人们对油汽需求的不断增长,低渗透储层油藏逐渐成为提高石油产量的重要方式,水力压裂是勘探低渗透油田的有效评价手段,微地震监测作为一种低渗油气田压裂监测方法备受关注。微地震监测通常被分为地面监测和井中监测两种形式。井中微地震记录具有频率高、能量弱和信号比低的特点,有效恢复监测记录已成为后续信号处理必不可少的步骤。因此,抑制记录中的噪声是亟需解决的首要任务。本文主要研究的内容是井中微地震记录中随机噪声抑制方法。通过对比原信号与阈值大小实现噪声与信号分离的方法被称为阈值去噪方法,该方法是一种较为简单且有效的去噪方法。但是,传统的阈值方法有其固有的缺陷。本文对多种阈值函数的连续性与产生误差进行了研究,发现改进加权平均阈值函数具有随着权值变化而变化的特点,可以在减小误差的同时保持去噪信号的连续性。本文将改进加权平均阈值函数分别与经验小波变换（Empirical Wavelet Transform,EWT）和三维shearlet变换（Three-Dimensional Shearlet Transform,3DST）结合,同时基于井中微地震数据和改进加权平均阈值函数的特性,分别给出EWT和3DST的阈值方案。EWT是由不同维度的小波变换与经验模态分解（Empirical Mode Decomposition,EMD）进行数学组合得到的。EWT变换改善了小波变换自适应弱和EMD缺少理论基础的不足。本文首先给出了一维EWT的阈值消噪方案。通过分析EWT中的多种频谱分割方法,对比分解后信号的时频特性,选取更适合微地震信号的adaptive频谱分割方法。adaptive方法可以自适应地将井中微地震数据的有效信号和噪声分离到不同的模态中。通过分析各模态的频谱和能量信息,将模态分为两种类别,并将权值为零的阈值函数应用于包含较多有效信号的模态,将权值大于零的阈值函数应用于包含较少有效信号的模态。通过分析多种阈值估计方法,选取更适合EWT分解后多模态特点的分层统一阈值方法。仿真实验验证了该一维EWT阈值去噪算法的有效性。其次,在一维EWT的阈值消噪的基础上,本文考虑到微地震信号道与道之间的相关性,将二维EWT应用于地震信号去噪中。仿真结果显示,二维EWT阈值消噪算法,能够更好地抑制噪声。通过计算井中微地震三分量（Three-Component,3C）数据之间的互相关系数,证明3C数据在三维空间中具有一定的相关性。EWT变换去噪方法并没有考虑到3C数据的空间相关性。因此,本文进一步给出了3DST阈值消噪方案。首先建立利用3C数据之间的相关性,构造三维矩阵的机制。应用3DST变换将三维矩阵转换到shearlet域,获得不同尺度系数。通过对各尺度系数能量和高阶累积量的分析,将不同尺度分组。设置更适合3C数据的阈值参数,利用改进阈值函数去噪。实验结果表明,该算法显著提高了微震数据的信噪比,有效地保留了有用信号。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文选题背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要工作及章节安排

- 第2章 阈值去噪方法研究

- 2.1 小波阈值去噪原理

- 2.2 阈值函数原理及其分析

- 2.2.1 硬阈值函数原理及其分析

- 2.2.2 软阈值函数原理及其分析

- 2.2.3 加权平均阈值函数原理及其改进

- 2.3 阈值估计和选取的研究

- 2.4 去噪效果的检测方法

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于经验小波变换的井中微地震信号去噪算法的研究

- 3.1 经验小波变换基本原理

- 3.1.1 一维经验小波变换基本原理

- 3.1.2 二维经验小波变换基本原理

- 3.2 基于井中微地震信号的频谱分割方法研究

- 3.3 基于经验小波变换的去噪方法研究

- 3.3.1 各尺度信号性质分析及分类

- 3.3.2 阈值函数与阈值选取

- 3.4 经验小波变换在井中微地震噪声抑制中的应用

- 3.4.1 模拟信号处理实验结果

- 3.4.2 实际信号处理实验结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于三维Shearlet变换井中微地震信号去噪方法的研究

- 4.1 三维shearlet变换原理及其分析

- 4.1.1 三维shearlet基本原理

- 4.1.2 三维shearlet性质

- 4.2 基于三维shearlet变换的井中微地震信号研究

- 4.2.1 三分量信号相关性分析

- 4.2.2 信号重组研究

- 4.2.3 噪声抑制研究

- 4.3 三维shearlet变换在井中微地震噪声抑制中的应用

- 4.3.1 模拟信号处理实验结果

- 4.3.2 实际信号处理实验结果

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 作者简介及在攻读硕士期间取得的科研成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 李元

导师: 李娟

关键词: 井中微地震资料处理,噪声抑制,变换,阈值函数

来源: 吉林大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,石油天然气工业,矿业工程

单位: 吉林大学

分类号: TE348;P631.4

总页数: 67

文件大小: 5264K

下载量: 68

### 相关论文文献

- [1].利用时空立方体挖掘小微地震时空演变模式[J]. 测绘通报 2020(09)

- [2].卷积神经网络微地震事件检测[J]. 石油地球物理勘探 2020(05)

- [3].基于波形相似特征的微地震事件初至拾取及全局校正[J]. 地球物理学报 2019(12)

- [4].基于震幅叠加的微地震事件定位在地面监测中的应用[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2017(01)

- [5].微地震裂缝监测技术原理在龙12区块的应用[J]. 石化技术 2017(10)

- [6].一种强噪声微地震信号P震相初至拾取的新方法[J]. 石油物探 2020(03)

- [7].地面微地震资料噪声压制方法[J]. 地球物理学进展 2018(06)

- [8].最小二乘曲线拟合的微地震初至优化拾取方法及应用[J]. 石油地球物理勘探 2018(S2)

- [9].地面微地震监测数据处理难点及对策[J]. 油气藏评价与开发 2017(01)

- [10].地面阵列式微地震数据盲源分离去噪方法[J]. 物探与化探 2017(03)

- [11].独立分量分析与压缩感知微地震弱信号提取方法[J]. 石油地球物理勘探 2017(05)

- [12].微地震数据去噪方法综述[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2019(04)

- [13].基于多道信噪能量统计的微地震有效信号识别方法[J]. 物探化探计算技术 2019(04)

- [14].水力压裂微地震事件定位方法综述[J]. 地球物理学进展 2019(05)

- [15].地面微地震监测数据处理难点及对策[J]. 环境与发展 2017(09)

- [16].地面微地震压裂监测技术在煤层气开发中的应用[J]. 中国煤炭地质 2018(08)

- [17].基于局部相关谱约束的多道匹配追踪算法识别微地震信号[J]. 石油地球物理勘探 2017(04)

- [18].428XL仪器微地震采集技术探讨[J]. 石油管材与仪器 2017(04)

- [19].基于经验模态分解互信息熵与同步压缩变换的微地震信号去噪方法研究[J]. 石油物探 2017(05)

- [20].水平井分段压裂井下微地震裂缝监测技术应用[J]. 油气井测试 2015(03)

- [21].井下微地震裂缝监测技术在水平井分段压裂中的应用[J]. 钻采工艺 2014(04)

- [22].微地震裂缝监测技术在中原油田的应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(04)

- [23].双井监测在微地震事件定位及压裂裂缝解释中的优势——以松辽盆地一口水平井的压裂监测为例[J]. 物探化探计算技术 2020(03)

- [24].地面与井中联合观测的微地震定位和速度结构同时反演[J]. 石油地球物理勘探 2018(02)

- [25].基于波形互相关的微地震事件自动识别及初至拾取[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [26].基于云平台的微地震数值模拟系统研究[J]. 物探化探计算技术 2018(04)

- [27].低信噪比微地震事件初至拾取方法研究[J]. 石油物探 2013(06)

- [28].微地震技术评价中牟区块体积压裂的效果[J]. 地质找矿论丛 2019(01)

- [29].基于频率衰减补偿的微地震定位方法[J]. 地球物理学报 2018(01)

- [30].水力压裂微地震井地联合监测系统及仪器[J]. 地球物理学报 2017(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1cee7e4a6341e79f0dab60cb.html