# 高铬铸钢和高速钢轧辊的氧化行为

### 论文摘要

采用增重法对比研究了温度及环境对高铬铸钢和高速钢轧辊氧化行为的影响,并采用超高温激光共聚焦显微镜观察了材料氧化膜的形成特征。结果表明:高速钢组织为分布在基体上V的颗粒或杆状MC型碳化物及晶界Cr、Mo共晶碳化物,而高铬铸钢组织为网状共晶M7C碳化物。在高温氧化过程中,高速钢基体中的MC型碳化物周围快速生成氧化膜并长大,抑制了均匀氧化膜的形成,导致高速钢轧辊氧化膜的不均匀性和生长速率均高于高铬铸钢轧辊。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 组织分析结果

- 2.2 氧化增量结果

- 2.3 氧化膜形貌

- 2.4 氧化膜形成的原位观察

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 苏长水,王晓东,周旬,肖福仁

关键词: 轧辊,高速钢,高铬铸钢,氧化,原位观察

来源: 金属热处理 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司热轧作业部,燕山大学材料学院亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室

基金: 首钢蓝精灵计划(2015首京唐科-07),河北省自然科学基金——钢铁联合研究基金(E2019203381)

分类号: TG333.17;TG142

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.10.032

页码: 156-161

总页数: 6

文件大小: 7214K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].高速钢轧辊在梅钢1422生产中的应用[J]. 梅山科技 2012(03)

- [2].高速钢轧辊的发展及其特点[J]. 涟钢科技与管理 2015(06)

- [3].高速钢轧辊在梅钢热轧的应用[J]. 梅山科技 2009(06)

- [4].高速钢轧辊在棒材连轧机上的应用[J]. 莱钢科技 2011(03)

- [5].铸造行业两项团体标准5月起施行[J]. 铸造工程 2020(03)

- [6].高速钢轧辊材料及制造技术的研究进展[J]. 热加工工艺 2019(01)

- [7].热轧高速钢轧辊氧化膜及磨损[J]. 金属世界 2019(03)

- [8].高速钢轧辊在本钢2300机组的生产实践[J]. 本钢技术 2017(Z1)

- [9].半高速钢轧辊显微组织和碳化物类型研究[J]. 大型铸锻件 2017(02)

- [10].铸造高速钢轧辊的车削加工工艺[J]. 金属世界 2015(04)

- [11].含硼高速钢轧辊的组织和性能探究[J]. 中国高新技术企业 2015(36)

- [12].高速钢轧辊在棒材切分生产中的应用与研究[J]. 莱钢科技 2012(05)

- [13].高速钢轧辊立式离心铸造工艺研究[J]. 现代冶金 2018(06)

- [14].高速钢轧辊使用技术的研究[J]. 现代冶金 2019(03)

- [15].高速钢轧辊加工及应用[J]. 河南冶金 2018(04)

- [16].离心复合高速钢轧辊高效加工方法[J]. 莱钢科技 2014(02)

- [17].高速钢轧辊在太钢热连轧2250生产线的应用[J]. 山西冶金 2014(02)

- [18].高速钢轧辊及其热处理研究[J]. 机械管理开发 2010(01)

- [19].铸造高速钢轧辊的使用效果[J]. 内蒙古科技大学学报 2009(01)

- [20].高速钢轧辊及其合金元素[J]. 大型铸锻件 2008(03)

- [21].中钢邢机研发大型离心复合高速钢轧辊[J]. 有色设备 2008(04)

- [22].热轧带钢精轧后段高碳高速钢轧辊的研究与应用[J]. 中国铸造装备与技术 2020(05)

- [23].高速钢轧辊铸造工艺的优化[J]. 铸造 2015(09)

- [24].高速钢轧辊在带钢热连轧机上服役机架的最优匹配[J]. 钢铁研究学报 2014(04)

- [25].高速钢轧辊的组织性能及失效机制[J]. 材料热处理学报 2012(07)

- [26].低合金高硼高速钢轧辊的铸态组织[J]. 材料热处理学报 2011(07)

- [27].离心铸造含硼高速钢轧辊的研究[J]. 铸造技术 2011(09)

- [28].高速钢轧辊在热带连轧机上的应用[J]. 四川工程职业技术学院学报 2011(04)

- [29].淬火对高硼高速钢轧辊材料组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2013(04)

- [30].CPC高速钢轧辊的工艺特点[J]. 内蒙古科技大学学报 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1d145ef6648238ee0be52ba4.html