# 大直径圆柱壳结构论文_赵娟

导读:本文包含了大直径圆柱壳结构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:结构,圆柱,直径,波浪,相互作用,螺纹,数值。

### 大直径圆柱壳结构论文文献综述

赵娟[1]（2012）在《深水大直径圆柱结构动水压力的时域算法》一文中研究指出对于跨海长大桥梁及近海建筑物，结构处于深水之中，地震作用下水体与结构之间的相互作用会对结构产生不可忽视的动水压力。随着深水桥梁跨度和水深的不断增加，桥梁水下部分横截面尺寸相应增大。对于大直径深水圆柱结构，水体可压缩和不可压缩模型的动水力计算结果存在显着差异。不可压缩水体可以作为附加质量在时域分析中实现，而可压缩水体动水力解析公式的时域计算成本非常高。本文提出了一种计算大直径深水圆柱结构所受动水力的时域算法，考虑了水体的可压缩性。具体研究工作如下：1、基于辐射波浪理论，推导了圆柱结构所受动水压力解析解，分别考虑了可压缩水体和不可压缩水体的情况。可压缩水体动水压力解析解的动力刚度系数与频率相关，用于结构时域非线性分析涉及卷积计算，计算成本高；不可压缩水体动水压力解析解的质量系数是与频率无关的常数，可用附加质量方法考虑动水压力的作用。2、基于动水压力解析解，研究了水体可压缩性对圆柱结构动水压力的影响，总结截面尺寸和水深变化条件下的影响规律。研究表明，随着结构截面尺寸的增大，水体压缩性对地震作用下结构所受动水压力的影响越显着；随着水深的增加，考虑水体压缩性的动水压力变化并不明显，但其动水力放大系数的峰值会随水深增大而越来越集中在地震频率多发的频段内。因此，在计算大直径结构尤其是处在深水中的大直径结构的动水压力时，应该考虑水体的可压缩性。3、提出了大直径圆柱结构可压缩水体动水力的时域计算公式。可压缩水体动水力的形式是动力刚度系数与位移的乘积，动力刚度系数与频率相关，在时域内需要计算全局卷积积分，为避免计算时间卷积，引入动力刚度系数的有理函数近似式，给出参数识别的具体方法；然后在时域内通过引入辅助变量将时间高阶线性系统等价的转化为时间低阶系统，该系统物理上是一种弹簧-阻尼-质量模型，同时给出模型参数的计算方法。4、以日本明石海峡大桥主塔圆柱形深水基础为例，分别采用不可压缩水体解析解的附加质量法、可压缩水体解析解结合傅里叶变换方法及本文提出的可压缩水体时域算法叁种方法计算水平地震作用下结构所受的动水压力，计算结果表明本文方法具有较高的计算精度和计算效率。(本文来源于《北京工业大学》期刊2012-06-01）

王乐芹,余健星,周锡礽,王晖,徐炳伟[2]（2009）在《横向荷载作用下插入式大直径圆柱壳结构的优化数学模型》一文中研究指出基于非线性弹簧元数值分析模型,建立了横向荷载作用下原状软粘土中插入式大圆柱壳结构的最优化设计数学模型,从中可以求得多工况荷载组合作用下,结构最佳受力的圆柱壳最佳尺度匹配。采用Monte Carlo方向探索随机行走法作为最优化方法,对通用有限元软件ANSYS进行了优化技术的再开发,基于FORTRAN与ANSYS软件平台联合构建适合薄壁圆柱壳结构自身特殊问题分析的优化过程。算例表明此优化技术是可行有效的,结构经优化设计后相对于原设计,受力条件更优,材料用量有所节省。(本文来源于《应用力学学报》期刊2009年01期）

钱荣[3]（2004）在《大直径圆柱壳结构动力响应及随机波浪力数值模拟研究》一文中研究指出在港口及近海工程领域,插入式大直径圆柱壳结构是一种新型结构,目前正逐步得到应用。该结构通过深嵌于海床并依靠地基的嵌固作用,在环境荷载作用下保持稳定。目前对于插入式大直径圆柱壳结构在随机波作用下的动力响应分析以及振动下沉过程的动力响应分析一直是工程界悬而未决的课题,也是波浪——结构——海床相互作用数值仿真分析中极具挑战性的研究。作用于大直径圆柱壳结构上的随机波浪力分析是研究结构动力响应分析的前提和基础,本文基于微幅波势流理论首先推导出作用在大直径圆柱壳结构上波浪谱与波浪力谱之间的传递函数,并将随机波数值模拟的方法——线性迭加法引入到作用在大直径圆柱壳结构随机波浪力中,以 Jonswap 谱为靶谱,结合某实际工程实现了对大直径圆柱壳结构上随机波浪力的数值模拟。大直径圆柱壳结构的动力响应分析中,土体与结构相互作用的问题无疑是一项重要的研究内容。本文基于 ANSYS 软件,二次开发了接触面单元以模拟土与结构的相互作用。为考察耦合系统中接触面的效果,本文对比插入式大直径圆柱壳结构的模型试验,建立了结构-土体耦合系统的有限元计算模型,分析结果与试验测试结果吻合良好。结合某导堤工程,建立了大直径圆柱壳结构-海床耦合系统的振动下沉动力有限元计算模型,并用接触面单元模拟土与结构的动力相互作用,首次实现了大直径圆柱壳结构完全意义上的振动下沉动态数值模拟,分析结果与现场测试数据吻合良好,为今后此类结构的工程设计以及下沉工艺的改进提供了科学的依据。结合某导堤工程,分别建立了大直径圆柱壳结构-海床耦合系统的随机波动力和地震动力有限元计算模型,并对该结构在随机波浪力和地震荷载作用下的动力响应进行数值模拟,为今后港口工程中的此类结构在随机波和地震荷载作用下动力响应开辟了新的道路,分析结果表明在这两种工况荷载作用下结构设计是可靠的。(本文来源于《天津大学》期刊2004-05-01）

周锡礽,钱荣,孙克俐[4]（2004）在《波浪荷载作用下深插式大直径圆柱壳结构的解析方法及实验》一文中研究指出大直径圆柱壳结构是港口及近海工程中的一种新型结构,其力学机理、破坏形态、作用荷载以及计算方法等均亟待研究.基于散体结构力学理论与极限平衡条件,引用基床系数法推导了波浪荷载与结构位移关系的一种解析求解方法,由此可直接确定大圆柱壳结构的破坏形态,并计算出作用在其上的土压力.同时又重新定义了深插式与浅插式大圆柱壳结构的判别标准.最后通过大比尺模型试验,验证了本解析方法是可行有效的.(本文来源于《天津大学学报》期刊2004年04期）

白志刚,周锡祊,孙克俐,周旭[5]（2001）在《连续式大直径圆柱壳结构上的波力数值模型(英文)》一文中研究指出以线性波理论为基础 ,应用满足两条平行线性边界的无限条形区域的 Helmholtz方程的基本解 ,采用边界单元法建立了连续式大直径圆柱壳结构的一种反射波波力数值模型 .根据本模型的理论与方法 ,采用 Visual C+ +语言编制了计算程序 .算例计算表明了本方法与程序的有效性 ,并且将作用在连续式大圆柱壳结构的波浪力与方沉箱结构相比较 ,在 D/L=0 .0 9～ 0 .19情况下可降低 14 %～ 2 4%(本文来源于《Transactions of Tianjin University》期刊2001年02期）

潘厚志,孙克俐,周锡礽,段旭东[6]（2000）在《大直径圆柱壳结构与土体相互作用的一种耦合数值模拟方法》一文中研究指出对于大直径圆柱壳结构及其土体分别采用壳单元和沿深度分层施加的叁维空间弹簧单元进行模拟 ,推演了一种耦合数值分析方法 ,综合考虑了土体特性、土体深度及变形情况等因素。采用壳单元和弹簧单元的耦合数值处理可以有效地模拟大直径圆柱壳结构与土体之间的非线性相互作用机制。通过对实际工程的计算 ,所得到的圆柱壳结构在荷载作用下的受力状态以及位移与变形分布情况等结果均较为理想(本文来源于《中国港湾建设》期刊2000年01期）

查毓秀[7]（1959）在《加工大直径圆柱螺纹的丝锥结构》一文中研究指出目前我国工具厂所供应的标准丝锥,最大名义直径为52毫米,而实际上随着我国机械制造业的迅速发展,在汽轮机,锅炉及其他重型机械制造厂,经常会遇到加工大于52毫米的螺孔。兹根据自己在工作中见到的有关资料及我厂现在使用的M120×6丝锥的结构特点,作简要介绍,供(本文来源于《机床与工具》期刊1959年17期）

### 大直径圆柱壳结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于非线性弹簧元数值分析模型,建立了横向荷载作用下原状软粘土中插入式大圆柱壳结构的最优化设计数学模型,从中可以求得多工况荷载组合作用下,结构最佳受力的圆柱壳最佳尺度匹配。采用Monte Carlo方向探索随机行走法作为最优化方法,对通用有限元软件ANSYS进行了优化技术的再开发,基于FORTRAN与ANSYS软件平台联合构建适合薄壁圆柱壳结构自身特殊问题分析的优化过程。算例表明此优化技术是可行有效的,结构经优化设计后相对于原设计,受力条件更优,材料用量有所节省。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大直径圆柱壳结构论文参考文献

[1].赵娟.深水大直径圆柱结构动水压力的时域算法[D].北京工业大学.2012

[2].王乐芹,余健星,周锡礽,王晖,徐炳伟.横向荷载作用下插入式大直径圆柱壳结构的优化数学模型[J].应用力学学报.2009

[3].钱荣.大直径圆柱壳结构动力响应及随机波浪力数值模拟研究[D].天津大学.2004

[4].周锡礽,钱荣,孙克俐.波浪荷载作用下深插式大直径圆柱壳结构的解析方法及实验[J].天津大学学报.2004

[5].白志刚,周锡祊,孙克俐,周旭.连续式大直径圆柱壳结构上的波力数值模型(英文)[J].TransactionsofTianjinUniversity.2001

[6].潘厚志,孙克俐,周锡礽,段旭东.大直径圆柱壳结构与土体相互作用的一种耦合数值模拟方法[J].中国港湾建设.2000

[7].查毓秀.加工大直径圆柱螺纹的丝锥结构[J].机床与工具.1959

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1d16bf716bcc3adfa81da25e.html