# 暖通空调工程设计施工常见问题及对策

武汉市燃气热力规划设计院有限公司

摘要：暖通空调施工是建筑施工的重要组成部分，在暖通施工中，由于其复杂的特点，经常会出现许多问题，从而对施工的整体质量和进度产生影响。由于高压空调建设涉及大量内容，影响高压空调建设的因素也比较复杂，不仅涉及资金配置、设备设计、高压空调建筑材料等方面。此外，安装高压空调和系统噪声将影响高压空调的施工质量。

关键词：暖通空调；施工；常见问题

1暖通空调工程施工管理工作

高效、完整的管理组织是高速、文明、优质、安全地完成高压空调安装的基本保证。建立以项目经理为领导中心的项目负责人领导小组，建立质量管理组织，建立完整的质量控制责任制组织，根据不同的岗位和工作流程制定项目管理方案和施工组织设计。同时，对主要的施工方案、专业的施工方案等，便于系统的指导施工。施工人员和技术人员的专业素质水平直接影响安装质量。根据当地实际情况，对施工重点难点、施工点、质量控制措施、安全措施等进行有针对性的培训。同时，特殊操作人员也必须经过认证。技术员负责指挥施工。参与施工的技术人员应当移交给经营者。交付完成后，应形成书面记录，并在施工现场亲自进行沟通指导。

2暖通空调施工存在的问题分析

2.1暖通空调工程噪音问题

在暖通的具体施工过程中，各区域经常出现噪音问题，影响到部分建筑的性能。随着我国现代科学技术的不断发展，我国高压空调机组风机产生高频噪声的机会非常小，所发出的噪声指标符合国家标准。然而，我们必须面对的问题的现实。实际空调机由于散热等原因运行状况。原始测量值超过实际发出的噪声参数。噪音污染十分严重，而由于在兴建工程之前暖通工程并没有预料到这个问题，所以几乎没有兴建隔音设备的工程。大型工程无法测试，所以空调噪音问题只能及时发现，及时处理，具体地区进行建筑拆迁，影响日常工作和生活，增加建筑工程成本。

2.2暖通空调设备安装过程的问题

在暖通设备的安装过程中主要出现的问题是有如下几个方面:(1)空调水管漏水。这个问题主要是阀门的质量较差，也有可能是安装人员的技术并不纯熟导致质量有问题。只要把接口处的丝扣给拧紧或者把阀门垫给垫好就可以了。(2)风管不合规格。这主要表现在风管的表面凸凹不平，角度不合规格。(3)过滤器堵塞和阀门安装问题。如果建筑内部出现风机盘管有风出来，且进出水管的阀门无任何问题，但是却不能改变室内温度的话那就是空调水管的问题了。这只要先排污清理水管就可以解决。至于阀门问题则有暖通系统中涉及到各种各样需要安装的阀门，有些施工人员有可能会疏忽或者失误造成阀门安装的不合理，如将本来应该安装排烟阀的地方安装了其它类型的阀门，或者阀门安装顺序不正常。这些简单的问题只要安装人员仔细注意区分就可以解决。

2.3暖通空调设备材料问题

在实际施工过程中，管理人员要及时注意物料的供应。在高速空调建设中，材料的供应和选择，不仅要注意企业的影响，还要注意质量问题。在暖通的施工过程中，有大量不合格的材料或规格导致施工中止或重新施工。这会浪费人力、物力和时间，进而影响建筑单位的效益和建筑质量。

2.4暖通空调工程的水系统问题

排水系统是空调设备的必然措施，也是大型空调系统后续的重要施工工艺之一。如果供水系统出现问题，那么施工过程必然会停止并解决。同样地，影响水系运作的施工过程也必须推后。

由于管道交汇，空调输水管线没有合理解决位置问题，导致气囊挤塞，影响了暖通工程的水循环。如果排水系统不及时检修和维护，及时清洗。然后供水系统的堵塞也会影响供水系统的正常运行。另一方面，漏电现象也是影响高压空调工程系统正常运行的重要原因。主要影响因素是早期管道安装和铺设问题，没有严格按照施工标准施工，后续监理人员也没有发现问题。空调系统中的冷凝现象是由于冷凝水管长度过长造成的。由于坡度等原因，冷凝水不能及时排放，导致空调系统泄漏甚至故障。

3解决出现问题的方案

3.1空调水系统水循环的问题

空调供水系统容易产生气囊。为了避免这样的故障，需要在施工前作出合理的设计和安排，合理安排管道的坡度和高程，方便排气，并在必然出现气囊的地方，如凸起的地方，设置排气阀。这便于气体从循环水系统排出，而阀门出口设置方便系统排气位置。此外，必须采取以下预防措施：首先，在安装焊管之前必须清除表面的锈迹。可以做机械拆卸，也可以手动拆卸。焊接管道的内部必须清洗，以防止被盗货物进入。在这个过程中也不允许出现拍击和熔渣。在管道的适当位置设置旁路冲水阀和临时过滤器，通过试验压力后通过水试，进行断面清洗。管道清洗完成后，可进行水循环系统负荷试验运行。将杂物洗入过滤器后，容易去除杂质，并在管网的最低点设置排污阀。位置最低，容易完全消除污染物。

3.2空调末端设备运转的噪声超标

在设计过程中，应明确要求空调终端设备的噪声参数。如果设计和选择大体积空调机组，噪音必然很大，就需要设计和采取相关的隔音措施。为有效防止空调终端设备运行噪声超出标准，施工前必须进行相关检查，有效避免返工，增加施工成本。首先进入现场的设备进行检查和电力测试。如果噪音被发现过分准确，如果设备本身有问题，可以采取更换货物的处理方法。如果设备的质量没有问题，但噪音仍然超过标准，则需要采取消声器措施。

3.3对于暖通空调设备材料问题

对于一些大型的住宅楼的建设更是由于暖通空调设备等所需要的材料的复杂性，就更需要管理人员注意这个问题了。暖通材料的质量是直接影响暖通设备的。购买的暖通材料必须符合国家的有关标准，在安装之前必须要仔细的检查和严格的规范。其中各种阀门和镀锌钢板等辅料的质量情况更是需要注意的。因为这几种在暖通管道的工程建设中直接影响着其质量。此外，还要加强对保温材料进场的检查，对施工前技术交底和施工中的检查要严格监控，总而保证暖通空调设备材料质量。

3.4加强暖通空调设计问题的重视

针对暖通空调设计上的问题，在暖通空调设计上面，要加强对暖通空调设计问题的重视，由于设计上的问题导致的系统设备噪声问题，可以在暖通空调设计中要将暖通空调设备的参数要求标出，并采取合理的隔声措施，在安装之前进行通电试运，如果出现噪声超标要及时进行更换，对空调机房要采取一些吸音的措施，比如，在空调机房内采取隔音效果较好的隔声材料，形成良好的围护结构，使空调设备噪音不外传，也可以通过在机房内部贴上吸声材料，通过这种方式来增强吸声效果。对于风管问题，要对症下药，既然出现了这些问题，那么选择质量较好，规格合适的风管和在安装风管之前仔细检查一下风管与法兰或者法兰与垫片的结合处是否严密就可以了。一般来说，在建筑的施工过程中，大多数的建筑暖通空调系统都是会延伸到墙体外部去的，这就涉及到通风系统的美观问题。一般我们可以选择用带网格线铝箔贴面玻璃棉毡，在连接处用胶带封接，要杜绝裂纹之间出现空隙。这可以使得风管的质量和美观双得。

结束语

综上所述，暖通空调系统作为现代建筑重要的基础设施组成，其工程设计及施工水平，直接影响着建筑的使用功能和施工质量。因此，工程施工单位应从现阶段的工程质量要求入手，加强暖通空调设计及施工控制，综合提高暖通空调工程质量，促进我国建筑工程行业的进一步发展。

参考文献:

[1]黄小刚.暖通空调设计与施工中存在的问题分析[J].城市建设理论研究(电子版)，2018(13).

[2]郝立明.暖通空调设计与安装施工问题探讨[J].城市建设理论研究(电子版)，2016(14).

[3]韩国际.论暖通空调安装在设计施工过程中的问题与解决方法[J].城市建设理论研究(电子版)，2018(16).

[4]杨德芳.中央空调暖通设计施工中的常见问题分析[J].城市建设理论研究(电子版)，2018(36).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1d8ed9f1be659011d3c7caf4.html