# 不同粒度半焦的低温干燥特性研究

### 论文摘要

为了降低半焦的运输成本以及提高半焦的燃烧效率,通过扫描电镜、N2吸附、X射线光电子能谱分析对神木半焦进行表面结构性质研究,并通过鼓风热力干燥的方式对不同粒度的半焦进行干燥脱水试验研究。结果表明:半焦的孔隙发达,但其含氧官能团较原煤有明显减少,其水分大多以物理吸附的方式存在于孔隙中,鼓风干燥可使水分充分蒸发;干燥温度越高,同一种粒度半焦的水分损失速率越快,干燥时间越短;当干燥温度小于200℃时,水分损失的快慢依次为焦粉>小粒>中粒;当干燥温度为250℃时,水分损失的快慢依次为焦粉>中粒>小粒;当温度大于300℃时,3种粒度的半焦水分损失率相接近,干燥总时间为50 min。因此,干燥温度宜采用200～250℃,干燥后的半焦会有1.0%～1.6%的水分吸湿,全水分控制在2.0%左右。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验

- 1.1 样品分析

- 1.2 鼓风干燥试验

- 1.3 干燥后半焦吸湿特性试验

- 2 结果与讨论

- 2.1 半焦表面结构分析

- 2.2 干燥后半焦吸湿特性分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵世永,高少鹏,吕淑湛

关键词: 半焦,表面结构,鼓风干燥,失水率

来源: 煤炭科学技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 西安科技大学化学与化工学院

基金: 陕西省教育厅科研计划资助项目(16JF018),陕西省科技统筹创新工程计划资助项目(2015KTZDGY05-02)

分类号: TQ523.4

DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.02.031

页码: 188-193

总页数: 6

文件大小: 247K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].成型活性半焦的制备工艺与应用进展[J]. 化工进展 2020(S1)

- [2].热解半焦的清洁高效利用现状及研究进展[J]. 华电技术 2020(07)

- [3].半焦成型技术用于民用燃料的可行性分析[J]. 华电技术 2020(07)

- [4].微波场中热再生温度对活性半焦组成、结构的影响[J]. 煤炭加工与综合利用 2020(08)

- [5].小颗粒煤半焦的应用分析及展望[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(06)

- [6].龙口油页岩及其半焦的基本物理力学性质对比试验研究[J]. 现代矿业 2017(07)

- [7].X射线荧光光谱法测定中低温热解半焦中元素[J]. 广州化工 2017(21)

- [8].半焦企业准入门槛高了多少?[J]. 环境经济 2015(09)

- [9].半焦沫煅烧制取硫化钠工艺的研究[J]. 四川化工 2013(06)

- [10].微波辐照再生活性半焦工艺[J]. 煤炭转化 2019(03)

- [11].冷却方式对低温热解半焦结构及性能的影响[J]. 煤炭转化 2018(01)

- [12].半焦加压燃烧的污染物排放及灰渣特性[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [13].半焦作为烧结燃料的特性实验研究[J]. 矿冶工程 2018(02)

- [14].浅谈改性半焦结构对其吸附性能的影响[J]. 化学工程师 2017(07)

- [15].陕西彬县地区油页岩半焦基本特性研究[J]. 能源化工 2017(03)

- [16].钙基载氧体松木半焦反应动力学研究[J]. 工程热物理学报 2016(03)

- [17].半焦吸附养殖废水中的重金属[J]. 环境工程学报 2016(04)

- [18].褐煤气化半焦对地下水有机污染的模拟脱除[J]. 化工进展 2016(10)

- [19].高吸附性活性半焦的制备工艺研究[J]. 化工新型材料 2014(11)

- [20].铁基催化剂对煤加氢热解和半焦结构的影响[J]. 辽宁化工 2014(12)

- [21].褐煤半焦表面性质及其脱除气态污染物的研究进展[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [22].活性半焦的应用性研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2014(06)

- [23].褐煤半焦燃烧的研究现状与发展[J]. 煤炭技术 2014(09)

- [24].热态半焦和冷态半焦催化裂解煤焦油研究[J]. 燃料化学学报 2013(09)

- [25].一种半焦排焦设备[J]. 燃料与化工 2019(02)

- [26].煤部分气化与半焦燃烧集成特性研究[J]. 佛山陶瓷 2017(09)

- [27].国内外褐煤半焦改性技术探讨[J]. 山东化工 2017(21)

- [28].酸改性对褐煤半焦脱除烟气中元素态汞性能的影响[J]. 中国环境科学 2014(12)

- [29].褐煤原位气化半焦的反应性及微观结构的演化行为[J]. 燃料化学学报 2015(03)

- [30].塑性计残留半焦双反射率的研究[J]. 燃料与化工 2015(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1da17b6b1ed4690bf6800fdd.html