# 不同填料对AA-MBBR系统处理效果及菌群多样性影响

### 论文摘要

对比分析硬性与软性填料对AA-MBBR系统处理生活污水运行效果及菌群多样性的影响。结果表明,在投加比例均为30%的条件下,填加硬性填料的AA-MBBR系统的COD、NH3-N去除率分别为95.36%、98.39%,比填加软性填料系统分别高出5.84%、7.10%,且出水COD为16 mg/L、NH3-N为0.5 mg/L;加入硬性填料的AA-MBBR系统中的操作分类单元（OTU）数量为5 527,远高于软性填料系统的1 692,还在硬性填料系统的好氧池中发现了亚硝化单胞菌（Nitrosomonas）的存在。加入硬性填料的AA-MBBR系统对污染物的去除效果要好于软性填料系统,菌群多样性要高于软性填料系统。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 AA-MBBR污水处理系统

- 1.2 试验废水水质

- 1.3 试验方法与水质分析

- 1.4 两种不同填料的特性

- 1.5 高通量分析样品代号表

- 1.6 数据分析处理

- 2 结果分析与讨论

- 2.1 两种不同填料下COD及NH3-N的去除效果

- 2.2 两种填料挂膜期间菌群多样性分析

- 2.3 两种填料的微生物群落组成

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李亚峰,李旭光,单连斌,赵勇娇,魏春飞,张磊,王允妹

关键词: 填料,系统,生活污水,微生物群落

来源: 工业水处理 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 沈阳建筑大学市政与环境工程学院,沈阳环境科学研究院

分类号: X799.3

页码: 73-77

总页数: 5

文件大小: 716K

下载量: 290

### 相关论文文献

- [1].无填料喷雾塔在循环水冷却过程中的应用[J]. 磷肥与复肥 2020(01)

- [2].逆流湿式冷却塔内不锈钢填料热力性能的试验研究[J]. 节能技术 2019(06)

- [3].土石混合填料压实特性的颗粒流模拟研究[J]. 路基工程 2020(01)

- [4].瓷塑复合型填料在脱硫塔内的运行效果[J]. 燃料与化工 2020(03)

- [5].浅谈无填料轴封总成在水泵密封中的应用[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [6].污水生化填料化学清洗技术的概述[J]. 化工管理 2020(22)

- [7].逆流填料阻力特性测试中挡雨设计的可行性研究[J]. 广州化学 2020(05)

- [8].双层填料生物滞留设施对磷的去除效果研究[J]. 环境污染与防治 2017(01)

- [9].碳化缓释除磷填料的制备与吸附特性分析[J]. 环境科学与技术 2017(05)

- [10].一种柱塞泵防刺漏填料总成的应用[J]. 科技展望 2016(08)

- [11].喷浆机自动填料装置的设计及应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2015(04)

- [12].阀门填料函设计计算[J]. 机械 2015(04)

- [13].微电解填料的研究进展[J]. 现代化工 2015(06)

- [14].填料包裹剂在造纸生产中的应用[J]. 中华纸业 2020(22)

- [15].2024年,全球填料市场需求将达7500万吨[J]. 中国粉体工业 2018(02)

- [16].牙科复合树脂中无机填料的研究进展[J]. 材料导报 2016(03)

- [17].充分挖掘“填料库”,提高初中生写作能力[J]. 新课程(中学) 2016(02)

- [18].阀门填料函计算方法浅析[J]. 机械研究与应用 2014(05)

- [19].塔填料的最新研究现状和发展趋势[J]. 现代化工 2008(S1)

- [20].阀门填料辅助拆卸装置[J]. 机械工程师 2008(08)

- [21].不同填料组合对污水中氮磷去除效果的研究[J]. 应用化工 2020(10)

- [22].钙基复合填料在生物除臭领域的应用研究[J]. 低碳世界 2017(21)

- [23].5种填料对污水中氮磷的吸附特性研究[J]. 应用化工 2016(09)

- [24].粉体材料相关知识（一）[J]. 中国粉体工业 2020(03)

- [25].高压机填料冷却效果分析与改进[J]. 氮肥技术 2014(01)

- [26].高填料纸中填料留着的研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [27].氧气冷却器填料函设计与校核[J]. 化学工程与装备 2014(08)

- [28].重组蛋白A亲和填料的制备及其性能评价[J]. 色谱 2012(01)

- [29].自制填料与常用湿地填料除磷能力的比较[J]. 环境工程学报 2012(03)

- [30].限进填料及其在生物样品分析中的应用[J]. 分析仪器 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1db7b6042fcc9e7ca8e4ced9.html