# 浆纱机卷绕机构张力控制系统研究

贾海朝[1]2004年在《浆纱机卷绕机构张力控制系统研究》文中进行了进一步梳理浆纱工艺是重要的织前准备工序，浆纱速度的快慢和浆纱质量的好坏对织造生产影响很大，甚至直接影响着纺织工厂的经济效益。浆纱机卷绕装置能否实现恒张力卷绕直接影响着浆纱速度和质量。本文对浆纱机卷绕装置的卷绕特性进行了研究，对张力控制系统的基本组成及控制原理进行了探讨，研究并得出了卷绕直径的检测方法，对基于直接转矩控制的异步电动机用作浆纱机主传动时的控制策略进行了分析。为了改进张力控制系统的控制性能，本文设计了一套基于DSP的张力控制系统。该张力控制系统以异步电动机作驱动电机，采用了直接转矩控制技术。系统以美国TI公司生产的电机控制专用芯片为核心，应用M/T法实现对电机转速的检测及线速度反馈的检测、用软件实现了卷绕直径的计算；主电路采用智能功率模块（IPM），把直接转矩输出的开关量转换为空间矢量电压实现对电机的转矩直接驱动；进而实现数字化的恒张力控制系统。该系统通过实验，对卷绕装置实现恒张力控制有明显改进效果。因为卷绕张力控制系统是个动态、时变、非线性系统，考虑到模糊控制技术特有的鲁棒性，本文将模糊控制理论引入张力控制系统，对张力模糊控制器进行了初步设计；又通过在直接转矩控制中引入模糊控制，对多变量的模糊控制器设计进行了尝试。最后本文采用acs600变频器构成了卷绕张力控制系统并对其性能进行了剖析。该系统采用现场总线、卷曲宏等先进的控制技术，具有精确的控制性能，良好的动态特性，能够实现工厂网络化、信息化。该系统现已成功通过调试交付使用，运行情况良好。本系统不仅适合染浆联合机，亦可用于其它印染、纺织机械，具有极好的市场推广应用前景。

俞震东[2]1979年在《浆纱机织轴卷绕张力的测定及分析》文中提出一、浆纱机织轴卷绕机构的工艺要求浆纱机在织轴卷绕过程中应该保持卷绕张力恒定,使卷绕密度从小轴到满轴均匀一致,以保证良好的织轴卷绕质量。为此,浆纱机的织轴卷绕机构一方面要求织轴卷绕直径变化时,卷绕线速度能保持不变;另一方面,织轴卷绕线速度应与拖引辊送出的纱线速度协调,也就是织轴卷绕

陈崇坤, 张家熹[3]1980年在《HF-14型浆纱机的传动和烘房设计原理与分析》文中指出HF-14型浆纱机是苏州化纤纺织厂设计制造的新型浆纱机。该机在传动系统中,采用两单元液压无级调速及张力反馈调速机构。在烘房中,采用轴流风机送风、多元分段加热的热风与锡林联合机构。投产叁年多来,经测定及生产实践表明,这种传动和烘干机构对改善浆纱质量、提高浆纱机的生产效率及降低电耗、汽耗有一定的作用。本文就

吕渭贤[4]2007年在《变频器和交流伺服的中心卷绕功能在纺织机械中的应用》文中进行了进一步梳理介绍了纺织机械的中心卷绕机构状况及技术要求,总结了控制系统采用具有中心卷绕功能的变频器和交流伺服的多种解决方案,并举应用实例。

袁干才, 闻年宝[5]2014年在《S222型浆纱机两单元传动改造实践》文中进行了进一步梳理我公司有一台20世纪80年代生产的S222型单浆槽浆纱机。经过长期运行,该机无级变速器由于正常磨损和传动链条国产化,链条经常磨损断裂,最终导致无级变速器摩擦盘损坏,造成浆纱卷绕张力不稳定,电控部分由于调节动作频繁也经常损坏,设备故障率高。由于无级变速器价格昂贵,我们将该浆纱机卷绕张力调节部分由一单元传动改成两单元传动。具体做法如下。首先去掉无级变速器机构及它与速度分配器相连的输入轴。在原位置处安装一台变频调速叁相异步电动机(22 k W,转速

杨勇[6]2012年在《施耐德ATV-IMC在浆纱机张力控制系统上的应用》文中研究表明本文介绍了浆纱机卷绕张力控制方法及施耐德ATV71变频器内置控制卡ATV-IMC张力控制功能块的应用,为浆纱机的张力控制提供了一种简单经济的方法。

祝桂根[7]1984年在《浆纱机卷绕机构GZX-3的应用探讨》文中研究说明浆纱机的卷绕机构与浆轴质量和织机效率密切相关。目前,浆纱机卷绕机构使用形式较多,有行星齿轮差动轮系、摩擦夹盘式、电磁滑差式,力矩电机式、直流电动可调式,GZB-2无级变速器、GZX-3无级变速器等多种形式。其中重锤式张力自动调整无级变速器GZX—3(常德纺织机械厂生产)是一种新颖的机械式卷绕机构,它是在GZB-2型无级变

高宝玉[8]2018年在《基于PLC的浆纱机监控系统设计》文中指出浆纱工艺处于纺纱之后,织布之前,是织造过程中不可或缺的环节。浆纱效果直接影响织机效率和纱布质量,因此浆纱机的性能在整个纺织生产过程具有重要的作用。论文通过对某纺织公司祖克浆纱机的控制系统和监控系统的重新设计,使老旧的浆纱机重新运行,高质量完成浆纱过程。论文为同类产品的设计和改造提供了有益的经验,具有一定的应用价值。论文主要工作是利用西门子新型PLC和触摸屏完成浆纱机监控系统的设计过程。研究的内容主要包括:(1)浆纱机设备监控系统设计的必要性和意义,国内外浆纱机的现状和发展趋势。(2)浆纱工艺流程,浆纱机的机械构成和控制系统组成,浆纱机主要的控制参数。(3)利用西门子S7-318 2DP PLC和STEP 7开发软件对浆纱机控制系统进行硬件和软件设计。硬件部分采用FM355模块实现闭环控制,用PROFIBUS-DP总线实现各分站设备的通讯。软件部分重点研究S5程序到S7程序的转换,闭环控制程序和PROFIBUS总线通信的程序设计。(4)采用MP227的触摸屏,编写组态界面实现浆纱机温度、液位、张力、压力、上浆率等重要参数的监控。新设计的浆纱机监控系统可靠性高,稳定性好,提升了整机性能。

潘维楚, 冯永浩[9]1986年在《磁粉离合器在浆纱机织轴卷绕机构的应用》文中研究说明本文就浆纱机织轴卷绕机构应用磁粉离合器,以达到高效、高质量、大功率及大卷装的要求,并进行理论上的探讨。

张江燕[10]2007年在《异经/异纬白坯织物织造设计与生产》文中研究说明异经/异纬织物是近年来国际市场流行的高档服装面料,该类织物立体感强、纹路清晰、风格独特,附加值高,有很好的经济效益。异经/异纬织物多为色织物,生产工艺复杂,批量小,价格偏高。本文在具体产品设计、工艺研究的基础上根据经纬向纱线细度变化、织物组织变化、原料成分变化(特别是新型纤维、纱线的进入)以及嵌入功能性纤维(使织物具有特殊功能)等变化,通过研究、试验、实践,进行异经/异纬白坯织物设计与织造生产,同时,利用进口设备的先进性能,如萨维奥自动络筒机、贝宁格整经机、S432型祖克浆纱机、ZAX- e型喷气织机等,开发了部分单经轴异经异纬新产品,提高了产品档次,提升了企业竞争力,为企业带来显着的经济效益。

## 参考文献：

[1]. 浆纱机卷绕机构张力控制系统研究[D]. 贾海朝. 天津大学. 2004

[2]. 浆纱机织轴卷绕张力的测定及分析[J]. 俞震东. 棉纺织技术. 1979

[3]. HF-14型浆纱机的传动和烘房设计原理与分析[J]. 陈崇坤, 张家熹. 纺织学报. 1980

[4]. 变频器和交流伺服的中心卷绕功能在纺织机械中的应用[J]. 吕渭贤. 纺织机械. 2007

[5]. S222型浆纱机两单元传动改造实践[J]. 袁干才, 闻年宝. 棉纺织技术. 2014

[6]. 施耐德ATV-IMC在浆纱机张力控制系统上的应用[J]. 杨勇. 变频器世界. 2012

[7]. 浆纱机卷绕机构GZX-3的应用探讨[J]. 祝桂根. 上海纺织科技. 1984

[8]. 基于PLC的浆纱机监控系统设计[D]. 高宝玉. 青岛大学. 2018

[9]. 磁粉离合器在浆纱机织轴卷绕机构的应用[J]. 潘维楚, 冯永浩. 纺织学报. 1986

[10]. 异经/异纬白坯织物织造设计与生产[D]. 张江燕. 苏州大学. 2007

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1dc044f8aca38ece4e400763.html