# 复合轨枕无砟轨道温度适应性分析

### 论文摘要

为研究温度荷载对复合轨枕无砟轨道影响,分别建立长枕埋入式和双块式复合轨枕无砟轨道有限元模型,分析两种轨道结构在整体降温和温度梯度下的离缝长度和轨距变化量,并给出降温限值。结果表明:在整体降温条件下,两种轨道结构均产生离缝,双块式轨道的轨距变化量随降温幅度变化较小,综合考虑离缝和轨距变化限值影响,长枕埋入式、双块式轨道降温幅度分别不应超过7,11℃;温度梯度下,两种轨道结构均不产生离缝,仅正温度梯度下长枕埋入式轨距变化量超过规范值。从复合轨枕轨道结构对温度适用性考虑,建议在较小温差地区如隧道内铺设双块式轨道,并注意浇筑时混凝土的温度。

### 论文目录

- 1 分析模型的建立

- 1.1 长枕埋入式和双块式有限元模型

- 1.2 温度荷载

- 2 轨道性能指标的确定

- 3 计算工况的确定

- 4 计算结果分析

- 4.1 整体降温作用

- 4.2 温度梯度作用

- 4.2.1 负温度梯度

- 4.2.2 正温度梯度

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 耿浩,赵健,沈毓婷,姚力

关键词: 复合轨枕,无砟轨道,温度荷载,适应性,离缝,轨距

来源: 铁道标准设计 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 西南交通大学高速铁路线路工程教育部重点实验室,中国铁路总公司工程管理中心,中铁二院工程集团有限责任公司

基金: 成兰铁路专题试验项目(CLRQT-2016-006),国家自然科学基金高铁联合基金(U1434208),国家自然科学基金面上项目(5177 8543),国家自然科学基金青年科学基金项目(51708459)

分类号: U213.244

DOI: 10.13238/j.issn.1004-2954.201809100007

页码: 35-40

总页数: 6

文件大小: 2869K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].无砟轨道[J]. 泰州科技 2009(03)

- [2].玄武岩纤维对无砟轨道现浇混凝土性能的影响研究[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [3].城市地下铁路无砟轨道施工混凝土工艺及其质量控制探讨[J]. 科技风 2020(10)

- [4].铁路板式无砟轨道底座板高施工精度控制[J]. 设备管理与维修 2020(06)

- [5].京九高铁赣深铁路展开无砟轨道施工[J]. 交通企业管理 2020(03)

- [6].无砟轨道桥梁数值模拟及冲击特性计算[J]. 安徽建筑 2020(05)

- [7].高速铁路无砟轨道施工技术难点分析[J]. 智能城市 2020(10)

- [8].高铁无砟轨道施工技术研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [9].高寒地区高速铁路路基无砟轨道支承层施工技术[J]. 建筑技术开发 2020(07)

- [10].地铁预制板式无砟轨道空间力学特性研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(07)

- [11].便携式无砟轨道板测温靶标研制及应用[J]. 铁道建筑 2020(08)

- [12].山西中南部铁路通道隧道内无砟轨道铺设方案研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(08)

- [13].桥上纵连板式无砟轨道初始状态特征统计分析[J]. 铁道工程学报 2020(09)

- [14].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术研究[J]. 工程技术研究 2018(11)

- [15].无砟轨道差异沉降注胶修复施工工法[J]. 山东工业技术 2019(10)

- [16].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术核心思路分析[J]. 中国标准化 2019(08)

- [17].高铁无砟轨道施工要点及质量控制分析[J]. 居舍 2019(12)

- [18].高速铁路桥上无砟轨道结构特点与施工技术[J]. 科技风 2018(11)

- [19].两种无砟轨道的结构及造价比较[J]. 科技经济导刊 2018(11)

- [20].昌赣高铁进入无砟轨道板铺设作业[J]. 铁路采购与物流 2018(04)

- [21].高铁单元板式无砟轨道大跨梁端适应性对比[J]. 铁道工程学报 2018(05)

- [22].孟加拉帕德玛大桥无砟轨道结构型式适应性分析[J]. 高速铁路技术 2018(04)

- [23].纵连板式无砟轨道对桥梁地震响应的影响参数分析[J]. 兰州交通大学学报 2016(06)

- [24].无砟轨道减振机理及隔振措施分析[J]. 建筑技术开发 2016(12)

- [25].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术研究[J]. 低碳世界 2017(16)

- [26].无砟轨道工程标准化施工要点探讨[J]. 中国标准化 2016(17)

- [27].风沙、极干旱戈壁荒漠环境无砟轨道养护工艺[J]. 建设科技 2017(11)

- [28].实测温度下大跨度桥上纵连无砟轨道受力研究[J]. 铁道工程学报 2017(05)

- [29].无砟轨道几何测量仪数学模型及技术原理剖析[J]. 测绘通报 2016(S2)

- [30].穗莞深城际无砟轨道精调施工相关技术[J]. 门窗 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1dd063e69ed8555bf9558694.html