# SMA压电复合减震装置电力学性能及其本构模型

### 论文摘要

针对形状记忆合金(shape memory alloy,简称SMA)阻尼器控制力不可调和压电摩擦阻尼器启动难的问题,提出了一种SMA单元和压电摩擦单元依次工作的复合减震装置,进行了相应的电力学性能试验,分析了位移幅值、激励频率和输入电压对复合减震装置力学性能的影响。在试验结果的基础上,建立了以速率符号、电压和位移为神经元输入的优化反向传播(back propagation,简称BP)神经网络预测模型。结果表明,该复合减震装置的滞回曲线饱满且基本对称,工作性能稳定,随着电压的增大,滞回环的面积逐渐增大,耗能能力不断增强。在位移幅值为12mm、电压为120V下,单圈耗能量提高了138.23%,等效阻尼比提高了94.23%。两种智能材料经过合理组合而成的SMA压电复合减震装置耗能好、适应性强,可以更好地用于工程结构的减震控制。BP网络预测模型能够较好地跟踪SMA类复合减震装置的输出,而优化后的BP网络更加稳定,能够快速得到误差更小的网络模型,该神经网络算法为SMA类复合减震装置本构模型的建立和应用提供了新途径。

### 论文目录

- 引言

- 1 SMA压电复合减震装置

- 1.1 构造设计

- 1.2 性能试验

- 1.2.1 加载方案

- 1.2.2 试验结果

- 2 复合减震装置神经网络本构模型

- 2.1 网络结构

- 2.2 样本数据

- 2.3 优化参数

- 2.4 仿真结果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 展猛,王社良,赵云

关键词: 形状记忆合金,压电陶瓷,力学性能试验,神经网络,本构模型

来源: 振动.测试与诊断 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,仪器仪表工业,建筑科学与工程

单位: 黄淮学院建筑工程学院,西安建筑科技大学土木工程学院,天津大学建筑工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51678480),河南省科技攻关资助项目(192102310277,182102310834),河南省高等学校重点科研资助项目(19A560016),驻马店市重大科技攻关资助项目(19005)

分类号: TU352.1;TG139.6;TH703.62

DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2019.04.024

页码: 845-851+909

总页数: 8

文件大小: 2540K

下载量: 162

### 相关论文文献

- [1].大跨铁路桥梁金属限位减震装置设计与力学性能[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(03)

- [2].一种新型钢-铅减震装置的试验研究及其理论模型[J]. 工业建筑 2015(11)

- [3].核电站环行起重机减震装置仿真研究[J]. 起重运输机械 2020(19)

- [4].一种具有抗风减震装置的高层建筑[J]. 科技资讯 2020(30)

- [5].新型多维隔减震装置在高烈度区工程中的应用[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [6].一种用于自动交换铣头的减震装置[J]. 制造技术与机床 2014(08)

- [7].一种微型光谱仪保温减震装置设计[J]. 机械工程与自动化 2020(02)

- [8].三维建筑减震装置[J]. 施工技术 2009(08)

- [9].实用新型专利[J]. 中国皮革 2012(16)

- [10].履带式机器人承重减震装置的优化设计[J]. 计算机测量与控制 2014(07)

- [11].加入多维隔减震装置建筑结构的水平向与竖向综合优化[J]. 中国科技论文 2013(05)

- [12].一种油桶搬运用AGV小车减震装置的设计[J]. 包装与食品机械 2019(01)

- [13].碟形弹簧竖向减震装置的性能试验研究[J]. 重庆建筑大学学报 2008(06)

- [14].梁桥多级设防SMA减震装置[J]. 振动与冲击 2019(24)

- [15].某物流机器人轮系减震装置的设计与仿真[J]. 机械制造与自动化 2019(02)

- [16].沌口长江公路大桥弹性—阻尼复合式减震装置的应用[J]. 土木工程与管理学报 2018(05)

- [17].2000-师型野战医疗箱组内固定减震装置的设计构想[J]. 华南国防医学杂志 2017(09)

- [18].用于三轮车动力架上的减震装置[J]. 电动自行车 2017(10)

- [19].加装金属减震装置的1000kV避雷器振动台试验研究[J]. 高电压技术 2015(05)

- [20].防偏磨减震装置在油田的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(15)

- [21].带有减震装置的±800 kV特高压直流穿墙套管振动台试验研究[J]. 高电压技术 2018(10)

- [22].自行车蛇形弹簧减震器的设计与实验[J]. 机械研究与应用 2008(03)

- [23].一种复位型SMA压电混合减震装置的设计与力学性能试验[J]. 自然灾害学报 2019(04)

- [24].一种舒适程度高的自行车[J]. 电动自行车 2017(10)

- [25].碟形弹簧竖向减震装置的设计[J]. 山西建筑 2010(22)

- [26].满足高铁桥梁双重性能需求的新型减震装置研发及力学性能研究[J]. 振动与冲击 2019(15)

- [27].设有自适应刚度减震装置多塔连体结构的减震效应分析[J]. 结构工程师 2020(02)

- [28].减震器响应与框架核心筒结构位移相关性研究[J]. 特种结构 2020(04)

- [29].一种土木工程减震装置设计[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(11)

- [30].特高压电气设备减震技术取得新进展[J]. 电气技术 2013(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1e7796c35ad1c5db5b001244.html